# 形考任务1

## 一、判断题（正确的请画“√”；错误的请画“×”；每题2分，共50分）

# 1.建筑既表示建造房屋和从事其他土木工程的活动，又表示这种活动的成果——建筑物。（ 对   ）

# 2.任何好的设计构想如果没有技术做保证，都只能停留在图纸上，不能成为建筑实物。（   对 ）

# 3.供人们进行农牧业的种植、养殖、贮存等用途的建筑称为水工建筑。（ 错   ）

4.由于低层住宅占地较多，因此在大城市中应当控制建造。（ 对   ）

5.房屋的建造地点不同，使用功能不同，往往对建筑构造的要求也不相同。（   对 ）

6.物质技术条件在限制建筑发展空间的同时也促进了建筑的发展。（  对  ）

7.柔性角是指基础放宽的引线与墙体垂直线之间的夹角。（错    ）

8.基础的耐久性是保证建筑物荷载可靠传递的充分条件。（  错  ）

9.因基础埋于地下，房屋建成后检查与维修困难，所以在选择基础材料与结构形式时，应考虑其耐久性。（  对  ）

10.钢筋混凝土基础的抗弯性能和抗剪性能良好。（对   ）

11.单独基础是独立的块状形式，常用断面形式有踏步形、锥形、杯形。（对   ）

12.片筏基础的整体性好，可以跨越基础下的局部软弱土。（对   ）

13.端承桩的桩顶荷载主要由桩端阻力承受。（对   ）

14.高层建筑常利用深基础，如箱形基础建造一层或多层地下室，既增加了使用面积，又节省了室内填土的费用。（    对）

15.防空要求的地下室至少要设置两部楼梯通向地面的安全出口，并且必须有一个是独立的安全出口。（   对）

16.地下室的防潮和防水是确保地下室能够正常使用的关键环节。（对   ）

17.防水卷材粘贴在地下室墙体外侧称外防水，粘贴在内侧称内防水，由于内防水的防水效果好，因此应用较多。（   错  ）

18.防水混凝土的配制在满足强度的同时，重点考虑了抗渗的要求。（   对）

19.在非砖混结构中，墙体可能是承重构件，也可能是围护构件。（   对）

20.外墙主要起分隔房间的作用。（  错   ）

21.墙体设计时，必须考虑满足防火的要求。（  对  ）

22.加气混凝土砌块主要用来砌筑承重墙。（  错    ）

23.石材是一种天然材料，主要用于城市中的超高层建筑的非承重墙。（  错   ）

24.在框架结构中，填充在柱子之间的墙称为填充墙。（对   ）

25.砖墙是用砂浆将砖按一定技术要求砌筑成的砌体，其主要材料是砖和砂浆。（对    ）

## 二、单项选择题（每小题2分，共50分）

1.建筑构成的基本要素不包括（建筑高度）。

A. 建筑高度

B. 建筑形象

C. 建筑功能

D. 物质技术条件

2.仅仅为满足生产、生活的某一方面需要，建造的某些工程设施，称为（构筑物）。

A. 工业建筑

B. 建筑物

C. 构筑物

D. 民用建筑

3.下列按建筑的高度分类的一组是（民用建筑、工业建筑和农业建筑）。

A. 木结构、钢结构、混凝土结构

B. 民用建筑、工业建筑和农业建筑

C. 低层、中层、中高层和高层

D. 砌体结构、框架结构、剪力墙结构

4.建筑总高度超过100m时，不论是住宅或公共建筑均为（超高层建筑）。

A. 高层建筑

B. 中高层建筑

C. 多层建筑

D. 超高层建筑

5.下列建筑必须设置电梯的是（高层写字楼）。

A. 多层仓库

B. 高层写字楼

C. 单层工业厂房

D. 机械加工车间

6.结构的竖向承重构件是采用粘土、多孔砖或承重钢筋混凝土小砌块砌筑的墙体，水平承重构件为钢筋混凝土楼板及屋面板，此种结构指的是（砌体结构）。

A. 空间结构

B. 砌体结构

C. 框架结构

D. 剪力墙结构

7.相比较而言，下列结构形式适用于大跨度的公共建筑的结构形式是（空间结构）。

A. 空间结构

B. 砌体结构

C. 钢筋混凝土板墙结构

D. 框架结构

8.水平荷载较大的高层建筑，应优先选用的结构形式是（钢筋混凝土板墙结构）。

A. 钢筋混凝土板墙结构

B. 空间结构

C. 框架结构

D. 砌体结构

9.民用建筑的等级包括三个方面，分别是（防水等级、耐火等级和工程等级）。

A. 防水等级、耐火等级和工程等级

B. 耐久等级、耐火等级和工程等级

C. 耐久等级、抗震等级和工程等级

D. 抗震等级、耐火等级和工程等级

10.建筑耐火等级高的建筑，其主要组成构件耐火极限的时间（长）。

A. 长

B. 可长可短

C. 短

D. 不长不短

11.具有历史性、纪念性、代表性的重要建筑物的耐久年限是（100年以上）。

A. 70年以上

B. 30年以上

C. 50年以上

D. 100年以上

12.建筑最下部的承重构件指的是（基础）。

A. 梁

B. 墙体

C. 基础

D. 地基

13.直接作用在建筑的外力统称为（荷载）。

A. 荷载

B. 动力

C. 地震力

D. 惯性

14.能直接承受建筑荷载的土层称为（天然地基）。

A. 人工地基

B. 柔性基础

C. 刚性基础

D. 天然地基

15.从设计室外地面至基础底面的垂直距离称为基础的埋置深度，简称（基础的净高）。

A. 基础的埋深

B. 基础的标高

C. 基础的宽度

D. 基础的净高

16.从经济和施工的角度考虑，在保证结构稳定和安全使用的前提下，应优先选用（浅基础）。

A. 桩基础

B. 连续墙基础

C. 浅基础

D. 深基础

17.下列关于刚性基础说法有误的一项是（刚性基础抗压强度低而抗拉、抗剪强度高）。

A. 刚性角是指基础放宽的引线与墙体垂直线之间的夹角

B. 凡受刚性角限制的基础称为刚性基础

C. 刚性基础抗压强度低而抗拉、抗剪强度高

D. 刚性基础是由砖石、毛石、素混凝土、灰土等刚性材料制作的基础

18.下列关于桩基础说法错误的一项是（端承桩的桩顶荷载主要由由桩侧摩擦力和桩端阻力共同承担或主要由桩侧摩擦力承担）。

A. 端承桩的桩顶荷载主要由由桩侧摩擦力和桩端阻力共同承担或主要由桩侧摩擦力承担

B. 按照桩的施工特点分为打入桩、振入桩、压入桩和钻孔灌注桩等

C. 桩基础的类型很多，按照桩的受力方式可分为端承桩和摩擦桩

D. 按照所使用的材料可分为钢筋混凝土桩和钢管桩

19.桩基础的类型很多，按照桩的受力方式可分为（端承桩和摩擦桩）。

A. 端承桩和摩擦桩

B. 压入桩和钻孔灌注桩

C. 打入桩和振入桩

D. 钢筋混凝土桩和钢管桩

20.桩基础一般由两部分组成，分别是（桩身和平台）。

A. 基础梁和桩身

B. 桩身和平台

C. 桩墙和桩身

D. 桩梁和桩柱

21.地下室的外墙不仅承受垂直荷载，还承受土、地下水和土壤冻胀的侧压力，因此地下室的外墙应按（挡土墙设计）。

A. 女儿墙设计

B. 隔墙设计

C. 非承重墙设计

D. 挡土墙设计

22.沿建筑物横轴方向布置的墙称为（横墙）。

A. 横墙

B. 纵墙

C. 女儿墙

D. 山墙

23.玻璃幕墙属于（板材墙）。

A. 加气混凝土砌块墙

B. 砖墙

C. 板材墙

D. 石材墙

24.下列关于墙体承重方式说法有误的一项是（横墙承重的建筑物横向刚度较强，整体性差

）。

A. 横墙承重的建筑物横向刚度较强，整体性差

B. 纵向承重的建筑物横向刚度较弱，但开间布置灵活

C. 由墙和柱共同承受水平构件传来的荷载的承重形式称为内框架承重

D. 墙体承重分为横墙承重、纵墙承重、混合承重和内框架承重等形式

25.骨架隔墙主要分为两部分，分别是（骨架和面层）。

A. 骨架和面层

B. 吊筋和骨架

C. 内墙和外墙

D. 吊筋和面层

# 形考任务2

## 一、判断题（正确的请画“√”；错误的请画“×”；每题2分，共50分）

1.楼板层可将使用荷载连同其自重有效地传递给其他的支撑构件，即墙或柱，再由墙或柱传递给基础。( 对 )

2.木楼板耐火性、耐久性、隔声能力好，但为节约木材，目前已很少采用。( 错 )

3.双层钢衬板组合楼板通常是由两层截面相同的压型钢板组合而成，也可由一层压型钢板和一层平钢板组成。(对 )

4.当长边与短边之比不大于2时，楼板在两个方向都挠曲，即荷载沿两个方向传递，称为单向板。(错  )

5.当房间的跨度较大时，若仍采用板式楼板，会因板跨较大而降低板厚。(错  )

6.装配整体式钢筋混凝土楼板是先将楼板中的部分构件预制，现场安装后，再浇筑混凝土面层而形成的整体楼板。(对 )

7.为有效防止室内受潮，避免地面结构层受潮而破坏，需对地层做必要的防潮处理。(对 )

8.地层与土层直接接触，土壤中的水分因毛细现象作用上升引起地面受潮，但通常不影响室内卫生和使用。(错  )

9.当室内空气相对湿度较大时，由于地表温度较低会在地面产生结露现象，引起地面受潮。(对  )

10.架空式地坪是将底层地坪架空，使地坪不接触土壤，形成通风间层，以改变地面的温度状况，同时带走地下潮气。(对  )

11.为使楼地面排水畅通，需将楼地面设置一定的坡度，且坡度越大越好。(错  )

12.雨篷位于建筑物出入口上方，用于遮挡雨水，保护外门不受侵害，但不具有装饰作用。(  错)

13.阳台的平面尺寸宜与相连的房间开间或进深尺寸进行统一布置。(对 )

14.为防止阳台上的雨水等流入室内，阳台的地面应较室内地面高。(错   )

15.为保证抹灰牢固、平整、颜色均匀和面层不开裂脱落，施工时须分层操作，且每层抹得越厚越好。(错  )

16.人造石材墙面可与天然石材媲美，但造价要高于天然石材墙面。(错  )

17.为便于清洗和防水，釉面砖要求安装紧密，一般不留灰缝，细缝用白水泥擦平。(对  )

18.塑料壁纸有普通型、发泡型和特种型三种，其中发泡型壁纸是指防火、防水壁纸。(错   )

19.与无组织排水相比，有组织排水构造较复杂，造价相对较高。(对  )

20.有组织排水方案可分为外排水和内排水两种基本形式，一般情况下应尽量采用内排水方案，因为有组织排水构造较复杂，极易造成渗漏。(  错)

21.寒冷地区防止水落管冰冻堵塞，必须采用内排水方式。(  错)

22.卷材防水屋面的卷材防水层具有一定的延伸性和适应变形的能力，故而被称为柔性防水屋面。(对  )

23.刚性防水屋面要求基层变形大，一般只适用于有保温层的屋面。(错  )

24.分仓缝亦称分格缝，是防止屋面不规则裂缝以适应屋面变形而设置的人工缝。(对 )

25.倒置式保温是将保温层设在结构层之上、防水层之下而形成封闭式保温层。(  错)

## 二、单项选择题（每小题2分，共50分）

1.楼板层一般由面层、附加层、结构层和顶棚层等几个基本层次组成，其中作为楼板主要承重层次的是（结构层）。

A. 顶棚层

B. 附加层

C. 结构层

D. 面层

2.地面层主要包括的基本层次有（素土夯实层、垫层和面层）。

A. 附加层、结构层和面层

B. 顶棚层、垫层和面层

C. 结构层 、垫层和附加层

D. 素土夯实层、垫层和面层

3.钢筋混凝土楼板按施工方式不同，分为（现浇整体式钢筋混凝土楼板、预制装配式钢筋混凝土楼板、装配整体式钢筋混凝土楼板）。

A. 现浇整体式钢筋混凝土楼板、预制装配式钢筋混凝土楼板、装配整体式钢筋混凝土楼板

B. 板式楼板、梁板式楼板、井式楼板、无梁楼板

C. 木楼板、砖拱楼板、压型钢板组合楼板

D. 叠合楼板、密肋填充块楼板

4.下列关于预制钢筋混凝土楼板说法错误的一项是（预应力预制装配式钢筋混凝土楼板可以减轻自重，但大大增加造价）。

A. 预制装配式钢筋混凝土楼板按板的应力状况可分为预应力和非预应力两种

B. 预应力预制装配式钢筋混凝土楼板与非预应力相比，可推迟裂缝的出现

C. 楼板可节省模板，改善劳动条件，提高劳动生产率

D. 预应力预制装配式钢筋混凝土楼板可以减轻自重，但大大增加造价

5.在地面垫层和面层之间加设防潮层的做法称为（防潮地面）。

A. 吸湿地面

B. 防水地面

C. 防潮地面

D. 架空式地坪

6.在楼面防水的众多方案之中，防水的最佳选择（现浇楼板）。

A. 防水涂料

B. 防水涂料

C. 现浇楼板

D. 防水砂浆

7.楼层隔声的重点是（隔绝固体传声，减弱固体的撞击能量）。

A. 降低声音分贝

B. 隔绝固体传声，减弱固体的撞击能量

C. 隔绝空气传声

D. 铺设木板、地毯等

8.增设吊顶可以起到隔声的作用，其原理在于（隔绝空气传声）。

A. 减弱楼板的振动

B. 隔绝空气传声

C. 减弱固体的撞击能量

D. 降低原声音分贝

9.下列关于雨篷说法错误的一项是（雨篷所受的荷载很大，因此雨篷板的厚度较厚）。

A. 雨篷位于建筑物出入口上方，用于遮挡雨水，保护外门不受侵害，并有一定的装饰作用

B. 对于挑出长度较大的雨篷，为了立面处理的需要，通常将周边梁向上翻起成侧梁式

C. 雨篷所受的荷载很大，因此雨篷板的厚度较厚

D. 雨篷多为现浇钢筋混凝土和钢结构悬挑构件，有板式和梁板式两种形式

10.下列关于顶棚作用说法有误的一项是（顶棚的装饰处理对室内景观的完整统一及装饰效果影响不大 ）。

A. 顶棚的装饰处理对室内景观的完整统一及装饰效果影响不大

B. 顶棚具有改善室内环境，满足使用功能要求的作用

C. 顶棚兼有满足使用功能的要求和满足人们在生理、心理等方面的精神需求的作用

D. 顶棚具有装饰室内空间的作用

12.下列关于阳台说法错误的一项是（按阳台与内墙的相对位置不同，可分为凸阳台、凹阳台、半凸半凹阳台及转角阳台 ）。

A. 阳台是多层和高层建筑中人们接触室外的平台

B. 阳台的承重构造是由楼板挑出的阳台板构

C. 按施工方法不同，阳台可分为预制阳台和现浇阳台

D. 按阳台与内墙的相对位置不同，可分为凸阳台、凹阳台、半凸半凹阳台及转角阳台

13.建筑物最上层覆盖的部分是（屋顶）。

A. 墙体

B. 楼梯

C. 基础

D. 屋顶

14.坡屋顶通常是指（屋面坡度较陡的屋顶，其坡度一般大于10％ ）。

A. 用于较大跨度的公共建筑的屋顶

B. 屋面坡度小于5％的屋顶，常用坡度为2％~3％

C. 用于普通住宅的屋顶

D. 屋面坡度较陡的屋顶，其坡度一般大于10％

15.结构找坡称为（撑坡）。

A. 挖坡

B. 垫坡

C. 填坡

D. 撑坡

16.是以细石混凝土作防水层的屋面称为（刚性防水屋面）。

A. 半柔半钢防水屋面

B. 刚性防水屋面

C. 柔性防水屋面

D. 涂料防水防水屋面

17.下列关于屋顶设计说法有误的一项是（屋顶的形式对建筑的特征有影响很小）。

A. 屋顶结构应有足够的强度和刚度，并防止因结构变形引起防水层开裂漏水。

B. 屋顶的形式对建筑的特征有影响很小

C. 屋顶防水是屋顶构造设计最基本的功能要求

D. 屋顶作为外围护结构，应具有良好的保温隔热性能

18.平屋顶蓄水隔热屋面的机理是（利用水蒸发时需要大量的汽化热，从而大量消耗晒到屋面的太阳辐射热）。

A. 组织空气对流，形成屋顶内的自然通风，以减少由屋顶传入室内的辐射热

B. 利用植被的蒸腾和光合作用，吸收太阳辐射热，从而达到降温隔热的目的

C. 利用材料的颜色和光滑度对热辐射的进行反射，从而达到降温的目的

D. 利用水蒸发时需要大量的汽化热，从而大量消耗晒到屋面的太阳辐射热

19.普通抹灰的质量要求标准是（一层底灰，一层面灰）。

A. 二层底灰，二层面灰

B. 一层底灰，一层面灰

C. 一层底灰，数层中灰，一层面灰

D. 一层底灰，一层中灰，一层面灰

20.室内墙面抹灰装修，底层的主要作用是（粘接基层）。

A. 粘接基层

B. 防水

C. 找平

D. 表面平整、光洁、美观

21.墙面装修的作用不包括（增加墙体承重）。

A. 美化环境

B. 增加墙体承重

C. 保护墙体

D. 改善墙体的使用功能

22.下列关于裱糊墙面说法有误的一项是（糊墙纸虽然价格便宜，且非常耐水，容易擦洗，应用最广）。

A. 糊墙纸虽然价格便宜，且非常耐水，容易擦洗，应用最广

B. 塑料壁纸有普通型、发泡型和特种型三种

C. 纸面纸基壁纸又称糊墙纸

D. 玻璃纤维贴墙布是以玻璃纤维布为基材，表面涂布树脂、印花而成的新型饰面材料

23.利用石材的边角废料，不成规则的板材，颜色有多种，厚薄也不一致的墙面指的是（碎拼石材墙面）。

A. 碎拼石材墙面

B. 釉面砖墙面

C. 天然石材墙面

D. 人造石材墙面

24.天然石材的安装必须牢固，防止脱落，常见的方法主要有两种，分别是（拴挂法和干挂法 ）。

A. 黏贴法和裱糊法

B. 拴挂法和黏贴法

C. 喷涂法和铺钉法

D. 拴挂法和干挂法

25.下面关于板材墙面说法错误的一项是（板材墙面属于中等装修 ）。

A. 板材墙面一般采用干作业法

B. 木板墙面由木骨架和板材两部分组成

C. 板材墙面属于中等装修

D. 板材墙面最大的特点是不污染墙面和地面

26.吊顶基层构件主要包括（吊筋、主龙骨和次龙骨）。

A. 吊筋、主龙骨和次龙骨

B. 主龙骨、次龙骨、面层

C. 吊筋、次龙骨、面层

D. 吊筋、主龙骨、面层

# 形考任务3

## 一、判断题（正确的请画“√”；错误的请画“×”；每题2分，共50分）

1.楼梯的主要功能是满足人和物的正常运行和紧急疏散。( 对 )

2.在部分多层建筑和高层建筑中，电梯是解决垂直交通的主要设备，因此无需设置楼梯。(错  )

3.公共建筑楼梯井净宽大于200mm，住宅楼梯井净宽大于110mm时，无需安全措施。(错)

4.两平行梯段之间的空隙称为楼梯井，公共建筑楼梯井净宽大于200mm，住宅楼梯井净宽大于110mm时，必须采取安全措施。(对)

5.楼梯平台是联系两个楼梯段的竖直构件，主要是为了解决楼梯段的转折和与楼层连接。(错  )

6.踏步尺寸一般根据建筑的使用功能、使用者的特征及楼梯的通行量综合确定。(错  )

7.为适应人们上下楼常将踏面适当加宽，而又不增加梯段的实际长度，可将踏面适当挑出，或将踢面前倾。(对  )

8.从力学和结构角度要求，梯段板的跨度大或梯段上使用荷载大，都将导致梯段板的截面高度降低。(错)

9.在确定梯段净高时，应充分考虑人行或搬运物品对空间的实际需要。(对  )

10.明步楼梯弥补了暗步楼梯梯段下部易积灰、侧面易污染的缺陷，但斜梁宽度要满足结构的要求，从而使梯段的净宽变小。(错)

11.经常有儿童活动的建筑，栏杆的分格应设计成易于儿童攀登的形式。(  错)

12.井道可供单台电梯使用，也可供两台电梯共用。(对  )

13.伸缩缝的间距与结构类型和房屋的屋盖类型以及有无保温层和隔热层有关。(对)

14.伸缩缝的宽度越宽越好。(错  )

15.平面形状复杂的建筑转角处，必须设置伸缩缝，无需设置沉降缝。(错  )

16.建筑物的基础类型不同，以及分期建造房屋的毗连处，应设置沉降缝。(对)

17.在软弱地基上的建筑物，禁止设置沉降缝。(  错)

18.防震缝做法与伸缩缝相同，应做成错缝和企口缝。(错)

19.因墙厚不同，沉降缝可做成平缝、错缝和企口缝。(错)

20.基础沉降缝的宽度与上部结构相同，基础由于埋在地下，缝内一般不填塞。(对)

21.窗在外墙面上占有有显著地位，它的形状、大小、比例、排列对立面美观影响很大，所以还兼有美观作用。(对)

22.窗的尺度既要满足采光、通风与日照的需要，又要符合建筑立面设计及建筑模数协调的要求。(  对)

23.门的主要用途是交通联系和围护，门在建筑的立面处理和室内装修中也有着重要作用。(对)

24.建筑物设置防火墙或防火门窗有困难时，可采用防火卷帘代替防火门，但必须用水幕保护。(对)

25.对于超高层建筑来说，绿化遮阳是一种经济而美观的措施，可利用搭设棚架，种植攀缘植物或阔叶树来遮阳。(错)

## 二、单项选择题（每小题2分，共50分）

1.建筑空间的竖向组合联系，主要依靠楼梯、电梯、自动扶梯、台阶、坡道以及爬梯等竖向交通设施，其中使用最为广泛的是（楼梯）。

A. 楼梯

B. 自动扶梯

C. 爬梯

D. 坡道

2.在楼梯中，布置楼梯的房间称为（楼梯间）。

A. 辅助房间

B. 设备间

C. 楼梯间

D. 电梯间

3.楼梯一般由三部分组成，分别是三部分组成（梯段、平台和栏杆扶手）。

A. 梯段、平台和栏杆扶手

B. 平台梁、平台和栏杆扶手

C. 梯段、台阶和栏杆扶手

D. 梯段、台阶和平台

4.为了确保使用安全，应在楼梯段的临空边缘设置（栏杆或栏板）。

A. 扶手

B. 平台

C. 踢面

D. 栏杆或栏板

5.建筑空间的竖向组合联系，主要依靠楼梯、电梯、自动扶梯、台阶、坡道以及爬梯等竖向交通设施，其中使用最为广泛的是（楼梯）。

A. 自动扶梯

B. 爬梯

C. 楼梯

D. 坡道

6.楼梯上供人们行走时踏脚的水平面称为（踢面）。

A. 平台

B. 踢面

C. 梯段

D. 踏面

7.梯段尺度分为（梯段宽度和梯段长度）。

A. 梯段宽度和梯段长度

B. 梯段厚度和梯段角度

C. 梯段角度和梯段长度

D. 梯段角度和梯段高度

8.通常情况下，作为主要通行用的楼梯，其梯段宽度应至少满足（两个人相对通行）。

A. 八个人相对通行

B. 两个人相对通行

C. 六个人相对通行

D. 四个人相对通行

9.楼段长度（L）是每一梯段的水平投形长度，其值为L=B×(N-1)，其中B为（踏面步宽）。

A. 踏面步宽

B. 梯段角度

C. 踏步高度

D. 梯段踏步数

10.下列关于楼梯平台宽度说法有误的一项是（中间平台宽度，应比楼层平台宽度更宽松一 ）。

A. 中间平台宽度，应比楼层平台宽度更宽松一些

B. 对于平行和折行多跑等类型楼梯，其转向后中间平台宽度应不小于梯段宽度

C. 医院建筑还应保证担架在平台处能转向通行，其中间平台宽度不小于1800mm。

D. 平台宽度分为中间平台宽度和楼层平台宽度

11.下列关于台阶的形式和尺寸说法有误的一项是（台阶顶部平台的宽度应小于所连通的门洞口宽度）。

A. 台阶面层标高应比首层室内地面标高低10mm左右，并向外作1%~2%的坡度

B. 台阶顶部平台的宽度应小于所连通的门洞口宽度

C. 较常见的台阶形式有单面踏步、两面踏步、三面踏步

D. 台阶的平面形式多种多样，应当与建筑的级别、功能及周围的坏境相适

12.下列关于坡道的形式和尺寸说法有误的一项是（普通行车坡道的宽度应小于所连通的门洞宽度）。

A. 行车坡道分为普通行车坡道与回车坡道两种

B. 坡道按用途的不同，可以分为行车坡道和轮椅坡道两类

C. 普通行车坡道的宽度应小于所连通的门洞宽度

D. 行车坡道布置在有车辆进出的建筑入口处

13.下列关于自动扶梯说法有误的一项是（自动扶梯由电机驱动，只可正向运行，不可反向运行 ）。

A. 自动扶梯由电机驱动，只可正向运行，不可反向运行

B. 自动扶梯停机时可当作临时楼梯使用

C. 通常情况下自动扶梯的倾斜角不应超过30°

D. 自动扶梯由电机驱动，踏步与扶手同步运行

14.为防止建筑物受温度变化而引起变形设置的变形缝为（保温缝）。

A. 防震缝

B. 保温缝

C. 沉降缝

D. 伸缩缝

15.为防止建筑物因地基不均匀沉降而引起结构变形而设置的变形缝为（沉降缝）。

A. 沉降缝

B. 保温缝

C. 防震缝

D. 伸缩缝

16.变形缝主要包括（伸缩缝、沉降缝、保温缝）。

A. 防震缝、保温缝、伸缩缝

B. 沉降缝、保温缝、防震缝

C. 伸缩缝、沉降缝、保温缝

D. 伸缩缝、沉降缝、防震缝

17.在抗震设防烈度较高的地区，当建筑物体型复杂，结构刚度、高度相差较大时，应在变形敏感部位设置（防震缝）。

A. 防震缝

B. 伸缩缝

C. 沉降缝

D. 变形缝

18.从基础到屋顶都必须断开的变形缝是（沉降缝）。

A. 保温缝

B. 防震缝

C. 伸缩缝

D. 沉降缝

19.悬窗按旋转轴的位置不同，可分为上悬窗、中悬窗和下悬窗三种，其中防雨效果最差的是（下悬窗）。

A. 上悬窗

B. 不能确定

C. 下悬窗

D. 中悬窗

20.下列窗子是按开启方式不同划分的一组是（固定窗、平开窗、上悬窗）。

A. 固定窗、平开窗、上悬窗

B. 玻璃窗、百叶窗和纱窗

C. 木窗、彩板钢窗、铝合金窗

D. 单层窗和多层窗

21.窗框在墙中的位置有（内平、外平、居中）。

A. 内平、外平、居中

B. 垂直、重合和剪切

C. 平行、相切和交叉

D. 垂直、平行和交叉

22.下列关于塑钢门窗特点说法有误的一项是（自重大，造价高）。

A. 耐冲击、耐久性好

B. 抗风压强度好

C. 耐腐蚀、使用寿命长

D. 自重大，造价高

23.塑钢门窗框与墙体的连接式，在墙体内预埋木砖，将塑钢门窗框送入窗洞口定位后，用木螺钉直接穿过门窗型材与木砖连接的方法指的是（直接固定法 ）。

A. 假框法

B. 预埋件法

C. 直接固定法

D. 固定件法

24.保温门窗设计的要点在于（提高门窗的热阻，各减少冷空气渗透量）。

A. 避免刚性连接，以防止连接处固体传声

B. 增加玻璃厚度

C. 提高门窗的热阻，各减少冷空气渗透量

D. 采用难燃烧体材料

25.下列关于遮阳设施说法有误的一项是（建筑物的组成部分不包括建筑构造遮阳板）。

A. 建筑物的组成部分不包括建筑构造遮阳板

B. 对于低层建筑来说，绿化遮阳是一种经济而美观的措施

C. 绿化遮阳可利用搭设棚架，种植攀缘植物或阔叶树来遮阳

D. 简易设施遮阳的特点是制作简易、经济、灵活、拆卸方便，但耐久性差

# 形考任务4

## 一、判断题（正确的请画“√”；错误的请画“×”；每题2分，共50分）

1.工业建筑与民用建筑一样，要体现适用、安全、经济、美观的方针。( 对 )

2.厂房的建筑设计在适应生产工艺要求的前提下，应为工人创造良好的生产环境并使厂房满足适用、安全、经济和美观的要求。(  对)

3.当厂房宽度较大时，特别是多跨厂房，即便为满足室内采光、通风的需要，屋顶上也不得开设天窗。(错)

4.在单层厂房中，由于跨度大，屋顶及吊车荷载较重，多采用钢筋混凝土排架结构承重。(对)

5.横向排架主要承受作用在山墙上的风荷载及吊车纵向制动力，并将这些力传递给柱子。(错  )

6.吊车由运行部分和起升部分组成。(对)

7.桥式吊车桥架由两榀钢桁架或钢梁制作，支承在吊车梁的轨道上，沿厂房横向运行。(错  )

8.厂房的平面设计是先由工艺设计人员进行工艺平面设计，建筑设计人员在生产工艺平面图的基础上进行厂房的建筑平面设计。(  对)

9.当厂房长度较大，沿厂房宽度方向需设横向伸缩逢，以解决横向变形。(错  )

10.虽然单层工业厂房的大型墙板在墙面上的位置不同，但板的形状、构造、预埋件的位置均相同。(错)

11.单层厂房大型墙板竖向布置竖向布置的优点是不受柱距限制，布置灵活，遇到穿墙孔洞时便于处理。(对)

12.解决好屋面的排水和防水是厂房屋面构造的主要问题。(对)

13.山墙泛水的做法与民用建筑基本相同，应做好卷材收头处理和转折处理。(  对)

14.为便于通行车辆，在门口外侧须设置坡道，若有铁轨通入，则坡道设在两铁轨中间。(错)

15.轻型钢结构是在普通钢结构的基础上发展起来的一种新型结构形式，它包括所有轻型屋面下采用的钢结构。(对)

16.门式刚架结构采用轻型屋面，不仅可减小梁柱截面尺寸，基础也相应减小。(对)

17.空腹式檩条拼装和焊接的工作量较小，且用钢量少，故在轻钢结构厂房中应用广泛。(错  )

18.为使屋架上弦杆不产生弯矩，檩条宜位于屋架下弦节点处。(错  )

19.实腹式檩条的截面均宜垂直于屋面坡面。(  对)

20.檩条与屋面应可靠连接，以保证屋面能起阻止檩条侧向失稳和扭转的作用。(对  )

21.轻型钢屋架与普通钢屋架在本质上无多大差别，两者的设计方法原则相同，只是轻型钢屋架的杆件截面尺寸较小，连接构造和使用条件稍有不同。(错)

22.压型钢板墙面的构造主要解决的问题是固定点要牢靠、连结点要密封、门窗洞口要做防排水处理。(  对)

23.轻型梯形屋架属平坡屋架，屋面系统空间刚度大，受力合力，施工方便。(对  )

24.竖向荷载通常是轻钢结构厂房设计的控制荷载，但当风荷载较大或房屋较高时，风荷载的作用不应忽视。(对)

25.刚架结构是梁、柱单元构件的组合体，其形式种类多样。(对)

## 二、单项选择题（每小题2分，共50分）

1.用于从事工业生产的各种房屋，称为（工业建筑）。

A. 工业建筑

B. 民用建筑

C. 军事建筑

D. 农业建筑

2.当厂房宽度较大时，特别是多跨厂房，为满足室内采光、通风的需要，屋顶上往往设有（天窗 ）。

A. 空调

B. 天窗

C. 防盗门

D. 吊车梁

3.在生产过程中散发出大量热量、烟尘等有害物的车间称为（热加工车间）。

A. 恒温恒湿车间

B. 热加工车间

C. 冷加工车间

D. 洁净车间

4.厂房中，承重结构的柱子在平面上排列时所形成的网格称为（柱网）。

A. 柱网

B. 支撑

C. 屋架

D. 排架

5.为了便于通行车辆，厂房一般在门口外侧设置坡道，坡道的坡度一般为（10%~15% ）。

A. 10%~15%

B. 30%~45%

C. 60%~75%

D. 45%~60%

6.利用开设在侧墙上的窗子进行采光，称为（侧面采光）。

A. 混合采光

B. 下部采光

C. 上部采光

D. 侧面采光

7.屋面板上直接设置采光口而形成的天窗称为（平天窗）。

A. 锯齿形天窗

B. 横向下沉式天窗

C. 矩形天窗

D. 平天窗

8.在生产中有爆炸危险的车间，地面要求（不因摩擦撞击而产生火花）。

A. 不因摩擦撞击而产生火花

B. 防尘，易于清洁

C. 足够的抗腐蚀性

D. 足够的防水性能

9.下列关于轻型钢结构说法有误的一项是（轻型钢结构抗震性能较差）。

A. 轻型钢结构抗震性能较差

B. 轻型钢结构自重轻、钢材用量省、施工速度快

C. 轻型钢结构与普通钢结构相比，有较好的经济指标

D. 轻型钢结构是在普通钢结构的基础上发展起来的一种新型结构形式

10.轻型钢屋盖的用钢量一般为（8～15kg/m ）。

A. 35～50kg/m

B. 8～15kg/m

C. 50～100kg/m

D. 15～35kg/m

11.下列关于门式钢架说法有误的一项是（结构构件必须在施工现场制作，施工方便）。

A. 结构构件必须在施工现场制作，施工方便

B. 刚架的侧向刚度有檩条的支撑保证，省去纵向刚性构件，并减小翼缘宽度

C. 采用轻型屋面，不仅可减小梁柱截面尺寸，基础也相应减小

D. 在多跨建筑中可做成一个屋脊的大双坡屋面，为长坡面排水创造了条件

12.依靠通风机的力量作为空气流动的动力来实现通风换气的通风称为（机械通风）。

A. 机械通风

B. 人工通风

C. 自然通风

D. 混合通风

13.垂直厂房长度方向的定位轴线称为（横向定位轴线）。

A. 柱距

B. 横向定位轴线

C. 纵向定位轴线

D. 跨度

14.横向定位轴线间的距离称为（柱距）。

A. 跨度

B. 宽度

C. 柱距

D. 长度

15.单层厂房纵向轴线之间的距离称为（跨度）。

A. 柱距

B. 高度

C. 跨度

D. 进深

16.确定柱网尺寸的因素是（跨度和高度）。

A. 柱距和进深

B. 进深和高度

C. 柱距和跨度

D. 跨度和高度

17.严寒地区多跨单层厂房宜选用的排水方案是（内排水）。

A. 内排水

B. 自由落水

C. 挑檐沟外排水

D. 长天沟外排水

18.利用钢筋混凝土板本身的密实性，对板缝进行局部防水处理而形成防水的屋面称为（钢筋混凝土构件自防水屋面）。

A. 钢筋混凝土构件自防水屋面

B. 混合防水屋面

C. 柔性防水屋面

D. 卷材防水屋面

19.生产精密仪器和仪表的车间，地面要求（防尘，易于清洁）。

A. 不因摩擦撞击而产生火花

B. 足够的防水性能

C. 防尘，易于清洁

D. 足够的抗腐蚀性

20.单层厂房的高度是指（室内地坪到屋顶承重结构下表面之间的距离 ）。

A. 室外地坪到屋顶承重结构上表面之间的距离

B. 室内地坪到屋顶承重结构下表面之间的距离

C. 室外地坪到屋顶承重结构下表面之间的距离

D. 室内地坪到屋顶承重结构上表面之间的距离

21.单层厂房地面组成最主要的三部分是（垫层、面层、地基）。

A. 保温层、垫层、结合层

B. 防水层、地基、结合层

C. 面层、防水层、保温层

D. 垫层、面层、地基

22.单层厂房的横向排架的组成主要有（基础、柱子、屋架）。

A. 基础、柱子、屋架

B. 基础、吊车梁、基础梁

C. 吊车梁、圈梁、连系梁

D. 基础、柱子、支撑系统

23.单层厂房地面组成中，起到承受荷载并将荷载传递给地基的部分是（垫层 ）。

A. 垫层

B. 面层

C. 防水层

D. 保温层

24.单层厂房柱网的选择，其实质是选择（厂房的跨度与柱距）。

A. 柱子的横截面形式

B. 吊车梁吨位的大小

C. 相邻两柱子之间的距离

D. 厂房的跨度与柱距

25.单层厂房地面直接承受各种物理和化学作用的部分是（面层）。

A. 结合层

B. 防水层

C. 面层

D. 地基