《单片机技术》作业一

一、判断题

1.当80C51的EA引脚接低电平时，CPU只能访问片外ROM，而不管片内是否有程序存储器。（  √  ）

2.是读端口还是读锁存器是用指令来区别的。（  √  ）

3.特殊功能寄存器可以当作普通的RAM单元来使用。（ ×   ）

4.在80C51中，当CPU访问片内、外ROM区时用MOVC指令，访问片外RAM区时用MOVX指令，访问片内RAM区时用MOV指令。（   √ ）

5.单片机是将微处理器、一定容量的RAM和ROM以及I/O口、定时器等电路集成在一块芯片上而构成的微型计算机。（  √  ）

6.在80C51的片内RAM区中，位地址和部分字节地址是冲突的。（ ×   ）

7.在单片机中，用随机存取的存储器来存储数据，暂存运行期间的数据、中间结果、缓冲和标志位等，所以称之为数据存储器。（ √   ）

8.直接寻址是指在指令中直接给出操作数单元的地址。（ √   ）

9.当80C51的EA引脚接高电平时，CPU只能访问片内的4KB空间。（ ×   ）

10.单片机80C51复位后，其PC指针初始化为0000H，使单片机从该地址单元开始执行程序。（ √   ）

11.单片机系统上电后，其内部RAM的值是不确定的。（ √   ）

12.MCS-51指令中，MOVC为ROM传送指令。（ ×   ）

二、单项选择题

1.MCS-51单片机的堆栈区应建立在（ A  ）。

A.片内数据存储区的低128字节单元

B.片内数据存储区

C.片内数据存储区的高128字节单元

D.程序存储区

2.如果MCS-51中PSW寄存器的RS1、RS0两位分别为0、1，则工作寄存器R0是指内存中（ D   ）单元。

A.00H

B.07H

C.10H

D.08H

3.不属于系统总线的是（ C     ）。

A.数据总线

B.地址总线

C.内部总线

D.控制总线

4.MOV  3FH，#40H,指令执行后（3FH）＝（ A  ）。

A.40H

B.00H

C.3FH

D.10H

5. 指令MOV C，7EH指令采用的寻址方式是（A   ）。

A.位寻址

B.立即寻址

C.直接寻址

D.相对寻址

6.8051单片机程序存储器的容量最大可扩展为（ B  ）。

A.60K

B.64K

C.64+4K

D.4K

7.单片机8051的XTAL1和XTAL2引脚是（ D    ）引脚。

A.外接定时器

B.外接串行口

C.外接中断

D.外接晶振

8.INTEL 8051 CPU是（ C  	）位的单片机。

A.16

B.4

C.8

D.准16

9.8031复位后，PC的值为（  A   ）。

A.0000H

B.0003H

C.000BH

D.0800H

10.在访问外部数据存储器时，应用（ C  ）指令。

A. MOV

B. MOVC

C. MOVX

D.以上都不是

11.P1口在用作输入口时，需要先执行（ C  ）指令。

A.MOV P1，＃00

B.MOV P1，FFH

C.MOV P1，#0FFH

D.ANL P1，＃0FFH

12.单片机应用程序一般存放在（	B	 ）。

A.RAM

B.ROM

C.寄存器

D.CPU

三、多项选择题

1.MCS-51单片机片内RAM低128字节包括（ABC   ）。

A．工作寄存器区     B．位寻址区

C．用户RAM区       D．特殊功能寄存器区

2.单片机汇编语言常用的寻址方式有（ABCD   ）。

A．立即数寻址     B．直接寻址

C．寄存器寻址     D．变址寻址

3.MCS-51单片机外接晶振时，接在（CD   ）引脚。

A．RST         B．VCC

C．XTAL1       D．XTAL2

4.ROM的含义是（BD   ）。

A．随机存储器     B．只读存储器

C．数据存储器     D．程序存储器

5.单片机的系统总线有（ABD   ）。

A．数据总线     B．控制总线

C．内部总线     D．地址总线

6.在一片集成电路芯片上集成了（ABC   ）,从而构成了单片机。

A．CPU          B．存储器

C．I/O接口     D．I/O设备

7. 在下列MCS-5l单片机各条指令中，错误的有（ACD    ）。

A．MOV  A, @R7       B．MOV  20H, A

C．MOV  P1.2，A      D．MOVC  @A+PC, A

8.当需要从MCS-51单片机数据存储器取数据时，可以采用的指令有（AB    ）。

A．MOVX  A,@RO      B．MOVX  A, @DPTR

C．MOVX  @R0，A     D．MOVX  @DPTR, A

9.CPU的主要组成部分为（BC    ）。

A．加法器     B．运算器

C．控制器     D．锁存器

10.单片机的程序状态字PSW中，（AD    ）是工作寄存器组选择位。

A．RS0        B．P

C．CY         D．RS1

《单片机技术》作业二

一、判断题

1.MCS-51指令中，MOVC为ROM传送指令。（ ×   ）

2.MUL  A B指令把累加器A和寄存器B中的8位无符号数相乘，16位乘积的低8位放在B中，高8位放在A中。（×    ）

3.中断处理过程分为2个阶段，即中断响应和中断处理。（×    ）

4.在51系列单片机中，中断服务程序从矢量地址开始执行，一直到返回指令RETI为止。（√    ）

5.中断服务程序的最后一条指令是RET。（×    ）

6.两个特殊定时器TMOD和TCON用来对定时器/计数器的工作方式进行选择和控制。（ √   ）

8.MUL  A B指令把累加器A和寄存器B中的8位无符号数相乘，16位乘积的低8位放在B中，高8位放在A中。（ ×   ）

8.单片机80C51的5个中断源分别为INT0 、INT1 、T0 、T1、TXD/RXD。（ √   ）

二、单项选择题

1.以下哪一条是位操作指令（B ）。

A.MOV P1，#0FFH

B.MOV C,ACC.1

C.CPL   A

D.POP   PSW

2.80C51同一级别的中断：定时/计数器0（T0）、定时/计数器1（T1）、外部中断0（INT0）、外部中断1（INT1）同时产生，CPU响应中断的先后顺序是（B ）。

A.INT0→INT1→T0→T1

B.INT0→T0→INT1→T1

C.T0→INT0→T1→INT1

D.T0→T1→INT0→INT1

3.以下哪一条指令的写法是错误的（D   ）。

A.INC  DPTR

B.MOV  R0,#0FEH

C.DEC  A

D.PUSH  A

4.以下哪一条是位操作指令（B   ）。

A.MOV P0，#0FFH

B.SETB   TR0

C.CPL   R0

D.PUSH   PSW

5.MCS-51单片机在同一优先级的中断源同时申请中断时，CPU首先响应(A     )。

A.外部中断0

B.外部中断1

C.定时器0中断

D.定时器1中断

6.以下哪一条指令的写法是错误的（B   ）。

A.MOVC  A, @A+DPTR

B.MOV  R0, #FEH

C.CPL   A

D.PUSH   ACC

7.MCS-51单片机的外部中断1的中断请求标志是(D     )。

A.ET1

B.TF1

C.IT1

D.IE1

8.以下哪一条指令的写法是错误的（C   ）。

A.MOV  DPTR, #3F98H

B.MOV  R0, #0FEH

C.MOV  50H, #0FC3DH

D.INC  R0

9.以下哪一条是位操作指令（B   ）。

A.MOV  P0, #0FFH

B.CLR  P1.0

C.CPL  A

D.POP  PSW

三、多项选择题

1. 下面哪些指令是正确的（ABCD    ）。

A．MOVC  A，@A+PC     B．MOVX  A，@R1

C．PUSH  ACC          D．MUL   A B

2. MCS-51在响应中断时, 会发生下列哪些操作（ABD   ）。

A．保护现场          B．保护PC

C．找到中断入口      D．保护PC转入中断入口

3.MCS-51单片机外部中断的触发方式有（AC   ）。

A．低电平触发     B．高电平触发

C．下降沿触发     D．上升沿触发

4.MCS-51单片机中断源的类型有（BCD   ）。

A．内部中断         B．外部中断

C．定时计数中断     D．串口中断

5. 下面哪些指令可以将MCS-51的工作寄存器置成3区（ BC   ）。

A．MOV  PSW，#13H             B．MOV  PSW，#18H

C．SETB  PSW.4  SETB PSW.3    D．SETB PSW.3  CLR PSW.4

6. 在下列MCS-5l单片机各条指令中，错误的有（ACD    ）。

A．MOV  A, @R7       B．MOV  20H, A

C．MOV  P1.2，A      D．MOVC  @A+PC, A

7. MCS-51单片机中堆栈的作用有（ ABC   ）。

A．保护断点                        B．保护现场

C．保护调用指令的下一条指令地址    D．保护栈顶

8.下列指令中正确的有（AB   ）。

A．MOV  A, R4     B．MOVX  A, @R1

C．ADD  R0，A     D．SETB  P0

9.下列指令中，影响标志位CY的指令有（AC    ）。

A．MOV  A, 10H     B．ADDC  A, #30H

C．MOV  C, 10H     D．RR  A

10.对于DIV AB指令的结果，下列说法正确的有（AB   ）。

A．商在A中     B．余数在B中

C．商在B中     D．余数在A中

11.对于JBC bit，rel指令，下列说法正确的是（AC   ）。

A．bit位状态为1时转移     B．bit位状态为0时转移

C．转移时对bit位清零       D．转移时不对bit位清零

四、编程题

1.请编写程序，将片外数据存储器中2000H单元中的内容和2100H单元的内容相乘，并将结果存放在内部数据RAM的22H和23H单元中。

根据题意，完成下面程序

MOV   DPTR，#2000H

MOVX  A，@DPTR

①

MOV   DPTR，#2100H

MOVX  A，@DPTR

②

MOV  22H，A

MOV  23H，B

RET

（1）.①处的正确指令为（ C   ）。

A.MOVX A,@DPTR        B.MOV 22H,B         C.MOV B,A       D.XCH  A,B

（2）.②处的正确指令为（ B  ）。

A.ANL A,B             B.MUL A,B           C.ADD A,B       D.SUBB A,B

2．将片内20H-70H中的内容传送到0ABH-0FBH中去。

根据题意，完成下面程序

START：MOV  R0，#20H

MOV  R1，#0ABH

MOV  R7，#51H

LOOP：MOV  A，@R0

①

INC  R0

INC  R1

②      ，LOOP

（1）.①处的正确指令为(B  )。

A.MOV @R0，A        B.MOV @R1，A        C.INC R7       D.MOV A,@R1

（2）.②处的正确指令为(C  )。

A.DJNZ R0           B.DJNZ R1           C.DJNZ R7      D.JNZ

《单片机技术》作业三

一、判断题

1.在定时器模式下，设TC为定时器初始常数值.M为计数器量程.fosc为单片机晶振振荡频率，则定时器定时时间T的计算公式为 。（ √   ）

2.当T0、T1作为定时器使用时，是对机内机器周期脉冲计数；当T0、T1作为计数器使用时，是对内部事件脉冲计数。（×    ）

二、单项选择题

1.若单片机的振荡频率为6MHz，设定时器工作在方式1需要定时1ms，则定时器初值应为(C     )。

A.500

B.1000

C.216-500

D.216-1000

2.定时器若工作在循环定时或循环计数场合，应选用(C     )。

A.工作方式0

B.工作方式1

C.工作方式2

D.工作方式3

3.定时器工作在模式0时，计数器量程M的值为（C   ）。

A.24

B.28

C.213

D.216

4.用于控制定时器/计数器T1启动或停止的控制位是（ D  ）。

A.TF0

B.TF1

C.TR0

D.TR1

三、多项选择题

1.单片机与CPU进行信息交换的方式有（ BCD   ）。

A．存储器直接存取方式    B．查询方式

C．中断方式              D．无条件传送方式

2. 8051单片机的IE寄存器的用途是（ BCD   ）。

A．定时器溢出标志                 B．确定CPU中断的开放或禁止

C．确定定时器中断的开放或禁止     D．确定外部中断的开放或禁止

四、编程题

1．单片机晶振频率为6MHz，使用定时器1以工作方式1产生周期为500us的等宽连续正方波脉冲，P1.0端输出。以中断方式进行编程。

根据陈题意，完成下面程序

主程序：      MOV TMOD， ①

MOV TH1，  #0FFH

MOV TL1，  #83H

SETB EA

SETB ET1

SETB TR1

HERE： SJMP＄

中断服务程序：

MOV TH1， #0FFH

MOV TL1， #83H

②

RETI

（1）.①处的正确指令为（D   ）。

A.#00H              B.#01H               C.#02H          D.#10H

（2）.②处的正确指令为（C   ）。

A.SETB P1.0         B.CLR P1.0           C.CPL P1.0      D.SETB TR1

2.设单片机晶振频率为12MHz，使用定时器0以方式0。产生周期为2ms的等宽正方波连续脉冲，并由P1.4输出。

根据题意，完成下面程序

MOV TMOD，①

MOV TH0， #0E0H

MOV TL0，#18H

SETB ②

SETB  ET0

SETB  TR0

HERE： SJMP  HERE

ORG  000BH

AJMP  CTC0

CTC0：  MOV TH0，#0E0H

MOV TL0，#18H

CPL P1.4

RETI

（1）.①处正确的指令为（A   ）。

A.#00H           B.#01H                C.#02H            D.#10H

（2）.②处正确的指令为（ C  ）。

A.SETB TR1       B.SETB  ET1           C.SETB   EA       D.SETB P1.0

《单片机技术》作业四

一、判断题

1.8255A的三个端口均能设置为3种方式的任何一种。（ ×   ）

210.D/A转换器的分辨率是指输入数字量的最低有效位发生变化时，所对应的输入数字量的变化量。（ ×   ）

3.D/A转换器依照数字量传送方式分为串行和并行两种；输出方式可分为电流型输出和电压型输出两种。（ √   ）

4.直流型固态继电器分为非过零型和过零型两种。（×    ）

5.访问ADC0809的读指令是获取模拟量信息，写指令是将数据写入ADC0809。（ ×   ）

6.通常将各段发光二极管的阳极连在一起作为公共端的LED称为共阳极显示器，而阴极连在一起作为公共端的LED称为共阴极显示器。（√    ）

7.DAC0832与单片机间的接口，可根据连接方式分为三种：单缓冲器、双缓冲器和直通方式。（ √   ）

8.光耦合器的输入电路和输出电路是绝缘的。（ √   ）

二、单项选择题

1.可编程外设接口芯片8255A在使用前要写入一个方式控制字，选择A、B、C三个端口各自的工作方式，控制方式共有(B  )种

A.2

B.3

C.4

D.5

2.访问片外数据存储器时，不起作用的信号是（C   ）。

A.RD

B.WR

C.PSEN

D.ALE

3.在访问外部数据存储器时，应用（C   ）指令。

A. MOV

B. MOVC

C. MOVX

D.以上都不是

4.某种存储器芯片的容量是16KB，那么它的地址总线连接根数是（D   ）。

A.11根

B.12根

C.13根

D.14根

5.下列哪个芯片是常用的译码芯片（A   ）。

A.74LS138

B.8255A

C.LM7805

D.ADC8032

三、多项选择题

1. MCS-51单片机外扩存储器芯片时,4个I/O口中用作地址总线的是（ AC  ）。

A．P0口     B．P1口

C．P2口     D．P3口

2.单片机扩展的内容有（ABC   ）。

A.程序存储器扩展   B. 存储器扩展

C.I/O口扩展       D.CPU扩展

四、编程题

1.设在以M为始地址的内部RAM 中连续存放有100个单字节数，试编一程序查找一个数0BH，找到后把其地址送N单元，若这个数不存在，则把FFH 送N单元。

根据题意，完成下面程序

ORG  1800H

START：MOV  R0，#M

MOV  R1，①

LP1：CJNE  @R0，#0BH，LP2；

MOV  N，R0

SJMP  LP3

LP2：INC  R0

②       ，LP1

MOV  N，0FFH

LP3：SJMP  LP3

（1）.①处的正确指令为(B  )。

A.#100H           B.#64H             C.#0FFH           D.#0BH

（2）.②处的正确指令为(B  )。

A.DJNZ  RO        B.DJNZ R1          C.SJMP            D.CJNE R1，#64H

2.系统晶振频率为12MHZ，用定时器0工作方式1，产生65.4ms中断，编写初始化程序。

答：

（1）. 设TC为定时器初始常数值.M为计数器量程.fosc为单片机晶振振荡频率，则定时器定时时间T的计算公式为 , 定时器0工作在方式

1，fosc=12MHz,T=65.4ms,则定时器的初值TC为（B  ）。

A.88           B.136           C.32836          D.57208

(2).根据题意，完成初始化程序

LED1：  	    MOV  TMOD，①

MOV  TL0，#88H

MOV  TH0， #00H

SETB  EA

SETB  ET0

SETB  TR0

END

①.处的正确指令为(B   )。

A.#00H          B.#01H          C.#02H          D.#11H