桥梁工程技术期末复习指导

# 一、桥梁设计基础知识

## 1.1桥梁的分类

知识点1：

桥梁的分类（按主要受力构件、按上部结构的行车位置、按的长度和跨径、按使用年限、按主要承重结构所用材料、按使用条件）

◎桥梁按主要构件受力可分为梁式桥、拱式桥、悬索桥、刚架桥、组合体系桥。

◎桥梁按上部结构的行车位置可分为上承式桥、中承式桥、下承式桥。

◎桥梁按的长度和跨径可分为特大桥、大桥、中桥、小桥、涵洞。

◎桥梁按使用年限可分为永久性桥梁、临时性桥梁。

◎桥梁按主要承重结构所用材料可分为木桥、圬工桥（砖、石、混凝土）、钢筋混凝土桥、预应力混凝土桥、钢桥。

◎桥梁按使用条件可分为高水位桥、低水位桥、开启桥、浮桥、漫水桥等。

1、判断题示例

- 桥梁按主要构件受力可分为梁式桥、拱式桥、悬索桥、刚架桥、组合体系桥。（ √）

- 桥梁按上部结构的行车位置可分为上承式桥、中承式桥、下承式桥。（ √）

- 桥梁按的长度和跨径可分为特大桥、大桥、中桥、小桥、涵洞。（ √）

- 桥梁按使用年限可分为永久性桥梁、临时性桥梁。（ √）

- 桥梁按主要承重结构所用材料可分为木桥、圬工桥（砖、石、混凝土）、钢筋混凝土桥、预应力混凝土桥、钢桥。（ √）

- 桥梁按使用条件可分为高水位桥、低水位桥、开启桥、浮桥、漫水桥等。（√）

错误题干举例：

- 桥梁按主要构件受力可分为上承式桥、中承式桥、下承式桥（×）

- 桥梁按上部结构的行车位置可分为高水位桥、低水位桥、开启桥、浮桥、漫水桥等。（×）

- 桥梁按主要承重结构所用材料可分为梁式桥、拱式桥、悬索桥、刚架桥、组合体系桥。（×）

2、单选题示例

- 桥梁按上部结构的行车位置分类可分为（B ）

  - 梁式桥、拱式桥、斜拉桥、悬索桥、刚架桥

  - 上承式桥、中承式桥、下承式桥

  - 特大桥、大桥、中桥、小桥、涵洞

  - 木桥、钢桥、圬工桥、钢筋混凝土桥、预应力钢筋混凝土桥

- 桥梁按长度和跨径分类可分为（C）

  - 梁式桥、拱式桥、斜拉桥、悬索桥、刚架桥

  - 上承式桥、中承式桥、下承式桥

  - 特大桥、大桥、中桥、小桥、涵洞

  - 木桥、钢桥、圬工桥、钢筋混凝土桥、预应力钢筋混凝土桥

- 桥梁按承重结构所用材料分类可分为（D）

  - 梁式桥、拱式桥、斜拉桥、悬索桥、刚架桥

  - 上承式桥、中承式桥、下承式桥

  - 特大桥、大桥、中桥、小桥、涵洞

  - 木桥、钢桥、圬工桥、钢筋混凝土桥、预应力钢筋混凝土桥

- 桥梁按主要构件受力分类可分为（ A）

  - 梁式桥、拱式桥、悬索桥、刚架桥、组合体系桥

  - 上承式桥、中承式桥、下承式桥

  - 特大桥、大桥、中桥、小桥、涵洞

  - 木桥、钢桥、圬工桥、钢筋混凝土桥、预应力钢筋混凝土桥

- 桥梁按使用年限可分为（B ）

  - 梁式桥、拱式桥、悬索桥、刚架桥、组合体系桥

  - 永久性桥梁、临时性桥梁

  - 特大桥、大桥、中桥、小桥、涵洞

  - 木桥、钢桥、圬工桥、钢筋混凝土桥、预应力钢筋混凝土桥

- 桥梁按使用条件可分为（ C）

  - 梁式桥、拱式桥、悬索桥、刚架桥、组合体系桥

  - 永久性桥梁、临时性桥梁

  - 高水位桥、低水位桥、开启桥、浮桥、漫水桥等

  - 木桥、钢桥、圬工桥、钢筋混凝土桥、预应力钢筋混凝土桥

反向出题，如

- 以下哪个选项不属于桥梁按上部结构行车位置的分类（A）

A梁式桥  B上承式桥 C中承式桥  D下承式桥

- 以下哪个选项不属于桥梁按长度和跨径的分类（B）

A特大桥、大桥    B预应力钢筋混凝土桥  C中桥   D小桥、涵洞

- 以下哪个选项不属于桥梁按承重结构所用材料的分类（B）

A木桥、钢桥、圬工桥  B梁式桥C预应力钢筋混凝土桥D钢筋混凝土桥

3、多选题

- 桥梁按上部结构的行车位置分类可分为____、____和_____。（BCD）

A梁式桥  B上承式桥 C中承式桥  D下承式桥

- 桥梁按长度和跨径分类可分为____、____、____和_____。（ABCD）

A特大桥    B大桥  C中桥   D小桥、涵洞

- 以下哪些选项不属于桥梁按使用年限可分为____和_____。（AD ）

A梁式桥  B永久性桥梁 C临时性桥梁 D预应力钢筋混凝土桥

知识点2：

桥梁的主要承重构件、受力特点

◎梁式桥主要承重构件是梁。主梁受弯，在竖向荷载作用下无水平反力。

◎拱式桥主要承重构件是拱圈。拱式桥受力特点为：在竖向荷载作用下拱肋承压、支承处有水平推力。

◎悬索桥的主要承重结构是悬挂在两塔架上的强大的柔性缆索。悬索桥的受力特点为竖向荷载从梁经过系杆传递到缆索，再到两端锚锭。

◎刚架桥是一种桥跨结构和墩、台结构整体相连的桥梁，支柱与主梁共同受力。刚架桥主要受力特点是支柱、主梁刚性连接，竖向荷载作用下，主梁端部产生负弯矩，减少了跨中截面正弯矩，支柱不仅提供竖向力还承受弯矩。

◎斜拉桥是拉索和梁的组合，梁、索、塔为主要承重构件。斜拉桥的受力特点为竖向荷载从梁传递到拉索，再到索塔。

◎组合体系桥由几个不同的受力体系的结构所组成，互相联系，共同受力。

◎系杆拱桥是拱和梁的组合。系杆拱主要受力特点是竖向荷载从梁传递到吊杆，再传递到拱。

1、判断题示例

- 梁式桥主要承重构件是梁。（ √）

- 梁式桥受力特点为：主梁受弯，在竖向荷载作用下无水平反力。（ √）

- 拱式桥主要承重构件是拱圈。（ √）

- 拱式桥受力特点为：在竖向荷载作用下拱肋承压、支承处有水平推力。（√ ）

- 悬索桥的主要承重结构是悬挂在两塔架上的强大的柔性缆索。（ √）

- 悬索桥的受力特点为竖向荷载从梁经过系杆传递到缆索，再到两端锚锭。（ √）

- 刚架桥是一种桥跨结构和墩、台结构整体相连的桥梁，支柱与主梁共同受力。（ √）

- 刚架桥主要受力特点是支柱、主梁刚性连接，竖向荷载作用下，主梁端部产生负弯矩，减少了跨中截面正弯矩，支柱不仅提供竖向力还承受弯矩。（√）

- 组合体系桥由几个不同的受力体系的结构所组成，互相联系，共同受力。（ √）

- 斜拉桥是拉索和梁的组合，梁、索、塔为主要承重构件。（ √）

- 斜拉桥的受力特点为竖向荷载从梁传递到拉索，再到索塔。（ √）

- 系杆拱桥是拱和梁的组合。（ √）

- 系杆拱主要受力特点是竖向荷载从梁传递到吊杆，再传递到拱。（ √）

错误题干举例：

- 梁式桥受力特点为：主梁受扭，在竖向荷载作用下有水平反力。（×）

- 拱式桥受力特点为：在竖向荷载作用下拱肋承压、支承处无水平推力。（  × ）

- 悬索桥的主要承重结构是梁、索、塔。（ × ）

- 刚架桥主要受力特点是竖向荷载从梁传递到吊杆，再传递到拱。（×）

- 系杆拱主要受力特点是支柱、主梁刚性连接，竖向荷载作用下，主梁端部产生负弯矩，减少了跨中截面正弯矩，支柱不仅提供竖向力还承受弯矩。（×）

2、单选题示例

- 梁式桥主要承重构件是（A）

  - A．梁（板）           B．拱圈         C．柔性缆索         D．刚性缆索

- 梁式桥的受力特点为（  C  ）

  - 在竖向荷载作用下拱圈承压、支承处有水平推力

  - 竖向荷载从梁经过系杆传递到缆索，再到两端锚锭

  - 主梁受弯，在竖向荷载作用下无水平反力

  - 竖向荷载从梁传递到拉索，再到索塔

- 拱式桥主要承重构件是（  B  ）

  - A．梁（板）    B．拱圈     C．柔性缆索    D．刚性缆索

- 拱式桥的受力特点为（ A  ）

  - 在竖向荷载作用下拱圈承压、支承处有水平推力

  - 竖向荷载从梁经过系杆传递到缆索，再到两端锚锭

  - 主梁受弯，在竖向荷载作用下无水平反力

  - 竖向荷载从梁传递到拉索，再到索塔

- 悬索桥主要承重构件是（C ）

  - A．梁（板）    B．拱圈     C．柔性缆索    D．刚性缆索

- 悬索桥的受力特点为（ B ）

  - 在竖向荷载作用下拱圈承压、支承处有水平推力

  - 竖向荷载从梁经过系杆传递到缆索，再到两端锚锭

  - 主梁受弯，在竖向荷载作用下无水平反力

  - 竖向荷载从梁传递到拉索，再到索塔

- 斜拉桥的受力特点为（ D ）

  - 在竖向荷载作用下拱圈承压、支承处有水平推力

  - 竖向荷载从梁经过系杆传递到缆索，再到两端锚锭

  - 主梁受弯，在竖向荷载作用下无水平反力

  - 竖向荷载从梁传递到拉索，再到索塔

- 刚架桥主要受力特点是（D）

  - 在竖向荷载作用下拱圈承压、支承处有水平推力

  - 竖向荷载从梁经过系杆传递到缆索，再到两端锚锭

  - 主梁受弯，在竖向荷载作用下无水平反力

  - 支柱、主梁刚性连接，竖向荷载作用下，主梁端部产生负弯矩，减少了跨中截面正弯矩，支柱不仅提供竖向力还承受弯矩

- 系杆拱主要受力特点是（C）

  - 在竖向荷载作用下拱圈承压、支承处有水平推力

  - 竖向荷载从梁经过系杆传递到缆索，再到两端锚锭

  - 竖向荷载从梁传递到吊杆，再传递到拱

  - 支柱、主梁刚性连接，竖向荷载作用下，主梁端部产生负弯矩，减少了跨中截面正弯矩，支柱不仅提供竖向力还承受弯矩

反向出题，如

- ___________的主要承重构件是梁。（ A）

A梁式桥B拱式桥C悬索桥D斜拉桥

- ___________的受力特点为：主梁受弯，在竖向荷载作用下无水平反力。（ A）

A梁式桥B拱式桥C悬索桥D斜拉桥

- ___________是拱和梁的组合。（ C）

A梁式桥B刚架桥C系杆拱桥D斜拉桥

- ___________的主要受力特点是竖向荷载从梁传递到吊杆，再传递到拱。（C）

A梁式桥B刚架桥C系杆拱桥D斜拉桥

3、多选题示例

- 斜拉桥的主要承重构件是____、_____和______。（A C D ）

A．梁    B．拱     C．索、塔    D．塔

- 系杆拱桥的主要承重构件是____、_____和______。（ABC）

A．梁    B．拱     C．吊杆    D．塔

- 下列桥梁，哪些属于组合体系桥_____和______。（CD）

A．梁式桥    B．悬索桥     C．斜拉桥    D．系杆拱桥

## 1.2桥梁的组成

知识点1：

桥梁的组成（上部结构、下部结构、附属结构）及其作用

◎上部结构包括承重结构和桥面系，是路线遇到障碍而中断时，跨越障碍的建筑物。

◎上部结构的作用是承受车辆荷载，并通过支座将荷载传给墩台。

◎下部结构包括桥墩、桥台，是支承桥跨结构的建筑物。

◎下部结构的作用是支承上部结构，并将结构重力和车辆荷载传递给地基。

◎附属结构包括桥头路堤锥形护坡、护岸等。

◎附属结构的作用主要是防止路堤填土向河中坍塌，并抵御水流的冲刷。

1、判断题示例

- 上部结构包括承重结构和桥面系，是路线遇到障碍而中断时，跨越障碍的建筑物。（ √）

- 上部结构的作用是承受车辆荷载，并通过支座将荷载传给墩台。（ √）

- 下部结构包括桥墩、桥台，是支承桥跨结构的建筑物。（√）

- 下部结构的作用是支承上部结构，并将结构重力和车辆荷载传递给地基。（√）

- 附属结构包括桥头路堤锥形护坡、护岸等。（ √）

- 附属结构的作用主要是防止路堤填土向河中坍塌，并抵御水流的冲刷。（ √）

错误题干举例：

- 上部结构包括桥墩、桥台，是支承桥跨结构的建筑物。（×）

- 下部结构的作用是承受车辆荷载，并通过支座将荷载传给墩台。（×）

- 附属结构的作用是承受车辆荷载，并通过支座将荷载传给墩台。（×）

2、单选题示例

- 桥梁上部结构的作用主要是（ A）

  - 承受车辆荷载，并通过支座将荷载传给墩台

  - 抵御路堤的土压力

  - 支撑桥面系，并将结构重力和车辆荷载传给地基

  - 防止路堤填土向河中坍塌，并抵御水流的冲刷

- 桥梁上部结构主要包括（ A）

  - 承重结构和桥面系

  - 桥墩、桥台

  - 桥头路堤锥形护坡、护岸

  - 基础、路堤

- 桥梁下部结构主要包括（ B ）

  - 承重结构和桥面系

  - 桥墩、桥台

  - 桥头路堤锥形护坡、护岸

  - 基础、路堤

- 桥梁下部结构的作用主要是（ C）

  - 承受车辆荷载，并通过支座将荷载传给墩台

  - 抵御路堤的土压力

  - 支撑上部结构，并将结构重力和车辆荷载传给地基

  - 防止路堤填土向河中坍塌，并抵御水流的冲刷

- 桥梁附属结构主要包括（C ）

  - 承重结构和桥面系

  - 桥墩、桥台

  - 桥头路堤锥形护坡、护岸

  - 基础、路堤

- 桥梁附属结构的作用主要是（ D）

  - 承受车辆荷载，并通过支座将荷载传给墩台

  - 抵御路堤的土压力

  - 支撑桥面系，并将结构重力和车辆荷载传给地基

  - 防止路堤填土向河中坍塌，并抵御水流的冲刷

反向出题，如：

- _________包括承重结构和桥面系，是路线遇到障碍而中断时，跨越障碍的建筑物。（ A）

A上部结构  B下部结构 C附属结构D支座

- _________的作用是承受车辆荷载，并通过支座将荷载传给墩台。（ A）

A上部结构  B下部结构 C附属结构D支座

- _________包括桥墩、桥台，是支承桥跨结构的建筑物。（ B）

A上部结构  B下部结构 C附属结构D支座

## 1.3桥梁主要尺寸

知识点1：

桥梁工程中重要的名词术语

◎计算跨径：对于设支座的桥梁，为相邻支座中心的水平距离。

对于不设支座的桥梁，为上、下部结构的相交面中心间的水平距离。

◎净跨径：梁式桥的净跨径是设计洪水位上两相邻桥墩（或桥台）之间的水平净距。

拱桥的净跨径的是每孔拱跨两个拱脚界面最低点之间的水平距离。

◎标准跨径：梁式桥的标准跨径是指两相邻桥墩中线之间的距离或桥墩中线与桥台背前缘之间距离。

拱桥的标准跨径一般是指净跨径。

◎桥梁全长：有桥台的桥梁，桥梁全长是桥台翼墙尾端部之间的距离。

无桥台的桥梁，桥梁全长是桥梁系长度。

◎多孔跨径总长：梁桥为多孔标准跨径总和；拱桥为两桥台内拱脚截面最低点间的距离；其他形式桥梁为桥面系行车道长度。

◎桥梁建筑高度：桥梁建筑高度是指行车道顶面至上部结构最低边缘间的竖直距离。

◎桥下净空：桥下净空是上部结构最低边缘至计算水位或通航水位间的距离。

◎净矢高：净矢高是从拱顶截面下缘至相邻两拱脚截面下线最低点之连线的垂直距离。

◎计算矢高：计算矢高是从拱顶截面形心至相邻两拱脚截面形心之连线的垂直距离。

◎矢跨比：矢跨比是计算矢高与计算跨径之比，又称拱矢度。

1、判断题示例

- 对于设支座的桥梁，计算跨径是相邻支座中心的水平距离；对于不设支座的桥梁，是上、下部结构的相交面中心间的水平距离。（√）

- 梁式桥的净跨径是设计洪水位上两相邻桥墩（或桥台）之间的水平净距。（√）

- 拱桥的净跨径的是每孔拱跨两个拱脚界面最低点之间的水平距离。（ √）

- 梁式桥的标准跨径是指两相邻桥墩中线之间的距离或桥墩中线与桥台背前缘之间距离。（ √）

- 拱桥的标准跨径一般是指净跨径。（ √）

- 有桥台的桥梁，桥梁全长是桥台翼墙尾端部之间的距离。（ √）

- 无桥台的桥梁，桥梁全长是桥梁系长度。（ √）

- 多孔跨径总长：梁桥为多孔标准跨径总和；拱桥为两桥台内拱脚截面最低点间的距离；其他形式桥梁为桥面系行车道长度。（ √）

- 桥梁建筑高度是指行车道顶面至上部结构最低边缘间的竖直距离。（ √）

- 桥下净空是上部结构最低边缘至计算水位或通航水位间的距离。（√）

- 净矢高是从拱顶截面下缘至相邻两拱脚截面下线最低点之连线的垂直距离。（ √）

- 计算矢高是从拱顶截面形心至相邻两拱脚截面形心之连线的垂直距离。（ √）

- 矢跨比是计算矢高与计算跨径之比，又称拱矢度。（ √）

其他说法为错误，如

- 对于设支座的桥梁，计算跨径是上、下部结构的相交面中心间的水平距离。（×）

- 桥梁全长是各孔的标准跨径总和。（ × ）

- 矢跨比是计算跨径与计算矢高之比，又称拱矢度。（ × ）

2、单选题示例

- 对于设支座的桥梁，其计算跨径为（ B ）

  - 上、下部结构的相交面至中心间的水平距离

  - 相邻支座中心的水平距离

  - 计算水位线上相邻两墩、台内缘之间的水平距离

  - 两桥墩中线间距离

- 对于不设支座的桥梁，其计算跨径为（ A ）

  - 上、下部结构的相交面至中心间的水平距离

  - 相邻支座中心的水平距离

  - 计算水位线上相邻两墩、台内缘之间的水平距离

  - 两桥墩中线间距离

- 桥梁的净跨径为（ C ）

  - 上、下部结构的相交面至中心间的水平距离

  - 相邻支座中心的水平距离

  - 计算水位线上相邻两墩、台内缘之间的水平距离

  - 两桥墩中线间距离

- 梁式桥的标准跨径为（ C ）

  - 上、下部结构的相交面至中心间的水平距离

  - 相邻支座中心的水平距离

  - 指两相邻桥墩中线之间的距离或桥墩中线与桥台背前缘之间距离。

  - 两桥墩中线间距离

- 拱式桥的标准跨径为（ C ）

  - 上、下部结构的相交面至中心间的水平距离

  - 相邻支座中心的水平距离

  - 净跨径

  - 两桥墩中线间距离

- 无桥台桥梁的全长为（ D ）

  - 上、下部结构的相交面至中心间的水平距离

  - 相邻支座中心的水平距离

  - 计算水位线上相邻两墩、台内缘之间的水平距离

  - 桥面系长度

- 有桥台桥梁的全长为（ D ）

  - 上、下部结构的相交面至中心间的水平距离

  - 相邻支座中心的水平距离

  - 计算水位线上相邻两墩、台内缘之间的水平距离

  - 桥台翼墙尾端部之间的距离。

- 梁式桥的多孔跨径总长为（ A ）

A多孔标准跨径总和

B两桥台内拱脚截面最低点间的距离

C桥面系行车道长度。

D多孔净跨径总和

- 拱式桥的多孔跨径总长为（ B）

A多孔标准跨径总和

B两桥台内拱脚截面最低点间的距离

C桥面系行车道长度。

D多孔净跨径总和

- 除梁式桥、拱式桥外，其他形式桥梁的多孔跨径总长为（ C ）

A多孔标准跨径总和

B两桥台内拱脚截面最低点间的距离

C桥面系行车道长度。

D多孔净跨径总和

- 桥梁的建筑高度指的是（ D ）

  - 从拱顶截面下缘至相邻两拱截面下缘最低点之连线的垂直距离

  - 从拱顶截面形心至相邻两拱脚截面下缘最低点之连线的垂直距离

  - 上部结构最低边缘至计算水位或通航水位间的距离。

  - 行车道顶面至上部结构最低边缘间的竖直距离。

- 桥下净空指的是（ C ）

  - 从拱顶截面下缘至相邻两拱截面下缘最低点之连线的垂直距离

  - 从拱顶截面形心至相邻两拱脚截面下缘最低点之连线的垂直距离

  - 上部结构最低边缘至计算水位或通航水位间的距离。

  - 行车道顶面至上部结构最低边缘间的竖直距离。

- 净矢高指的是（ B）

  - 从拱顶截面形心至相邻两拱脚截面形心之连线的垂直距离

  - 从拱顶截面下缘至相邻两拱脚截面下线最低点之连线的垂直距离。

  - 上部结构最低边缘至计算水位或通航水位间的距离。

  - 行车道顶面至上部结构最低边缘间的竖直距离。

- 计算矢高指的是（ A）

  - 从拱顶截面形心至相邻两拱脚截面形心之连线的垂直距离

  - 从拱顶截面形心至相邻两拱脚截面下缘最低点之连线的垂直距离

  - 上部结构最低边缘至计算水位或通航水位间的距离。

  - 行车道顶面至上部结构最低边缘间的竖直距离。

- _________是衡量拱桥受力特征的一个重要指标（ C）

  - 净矢高

  - 计算矢高

  - 矢跨比

  - 桥下净空

反向出题，如

- 对于设支座的桥梁，_________是相邻支座中心的水平距离。（A）

A计算跨径 B净跨径C标准跨径D桥梁全长

- 对于不设支座的桥梁，_________是上、下部结构的相交面中心间的水平距离。（A）

A计算跨径 B净跨径C标准跨径D桥梁全长

- _________是设计洪水位上两相邻桥墩（或桥台）之间的水平净距。（B）

A梁式桥的计算跨径 B梁式桥的净跨径C梁式桥的标准跨径D梁式桥的桥梁全长

## 1.4桥梁的总体设计

知识点1：

桥梁总体设计相关概念

1、判断题示例

- 桥梁设计应遵循安全、适用、经济、美观和有利环保的原则。（ √）

- 桥位勘测和资料调查是桥梁规划设计前不可少的工作。（ √）

- 一座桥梁的设计工作，分前期工作阶段和设计工作阶段。（ √）

- 桥梁设计的前期工作阶段分为预可行性研究阶段和工程可行性研究阶段。（ √）

- 桥梁设计工作阶段分为初步设计和施工图设计两个阶段。（ √）

- 桥梁的横断面设计，主要是确定桥面净空和桥跨结构的横断面布置。（ √）

- 桥面宽度取决于桥上的交通需求。（ √）

- 桥梁的纵断面设计主要包括，确定桥梁的总跨径，桥梁的分孔，桥面标高，基础埋置深度、桥下净空，桥上及桥头引道纵坡等。（ √）

- 桥梁总跨径确定后，需进一步进行桥梁分孔。跨径越大，孔数越少，上部结构造价就越高。（ √）

- 桥梁总跨径确定后，需进一步进行桥梁分孔。跨径越小，孔数越多，上部结构造价就越低。（ √）

- 桥梁总跨径一般根据水文计算确定。要求桥梁总跨径必须保证桥下有足够的泄洪面积。（ √）

- 对于非坚硬岩层上修筑的浅基础桥梁，总跨径应该大一些，以避免路堤压缩河床，造成较大冲刷。（ √）

- 对于深埋基础，一般允许较大的冲刷，总跨径就可以减小。（ √）

- 山区河流一般河床流速已经很大，则应尽可能减少压缩或不压缩河床。（ √）

- 对于平原区宽滩河流则允许有较大压缩，但必须注意壅水对河滩、路堤以及附近农田和建筑物带来的危害。（ √）

- 对于跨河桥梁，桥面的标高应保证桥下排洪和通航的需要。（ √）

- 对于跨线桥梁，则应确保桥下安全行车。（ √）

- 为了利于桥面排水和降低引道路堤高度，往往设置从中间向两端倾斜的双向纵坡。桥上纵坡不大于4%，桥头引道纵坡不宜大于5%。（ √）

错误题干举例：

- 桥梁规划设计前，对于一些跨度较小的桥梁，可以只做桥位勘测，不需要资料调查。（ × ）

- 桥梁设计的前期工作阶段分为初步设计和施工图设计两个阶段。（ × ）

- 桥梁的横断面设计，主要包括确定桥梁的总跨径，桥梁的分孔，桥面标高，基础埋置深度、桥下净空，桥上及桥头引道纵坡等。（ × ）

- 桥梁的纵断面设计主要包括，确定桥面净空和桥跨结构的横断面布置。（ × ）

- 桥梁总跨径确定后，需进一步进行桥梁分孔。跨径越大，孔数越少，上部结构造价就越低。（ × ）

- 对于深埋基础，总跨径应该大一些，以避免路堤压缩河床，造成较大冲刷。（×）

- 对于平原区宽滩河流，应尽可能减少压缩或不压缩河床。（×）

2、单选题示例

- 桥梁设计工作的预可行性研究工作的重点是（A ）

  - 建桥的必要性以及宏观经济上的合理性

  - 研究和制定桥梁的技术标准

  - 拟定桥梁的结构形式

  - 绘制施工详图，编制施工组织设计和施工预算

- 桥梁设计工作的工程可行性研究工作的重点是（B ）

  - 建桥的必要性以及宏观经济上的合理性

  - 研究和制定桥梁的技术标准

  - 拟定桥梁的结构形式

  - 绘制施工详图，编制施工组织设计和施工预算

- 下列哪一项是初步设计阶段进行的工作（C）

  - 建桥的必要性以及宏观经济上的合理性

  - 研究和制定桥梁的技术标准

  - 拟定桥梁的结构形式，提出施工方案，估算经济指标等。

  - 绘制施工详图，编制施工组织设计和施工预算

- 下列哪一项是施工图设计阶段进行的工作（D）

  - 建桥的必要性以及宏观经济上的合理性

  - 研究和制定桥梁的技术标准

  - 拟定桥梁的结构形式，提出施工方案，估算经济指标等。

  - 绘制施工详图，编制施工组织设计和施工预算

- 桥梁的横断面设计，主要是确定（A ）

  - 桥面净空和桥跨结构的横断面布置

  - 桥梁的总跨径

  - 桥面标高和基础埋置深度

  - 桥上及桥头引道纵坡等

- 桥梁的纵断面设计，主要是确定（C）

  - 桥面净空和桥跨结构的横断面布置

  - 桥梁结构形式

  - 桥梁的总跨径、桥梁的分孔、桥面标高、桥上及桥头引道纵坡等。

  - 基础埋深

- 桥梁总跨径确定后，桥孔跨径、分孔与上部结构造价关系说法正确的一项是（D ）

  - 跨径越大，孔数越少，上部结构造价就越低

  - 跨径越大，孔数越多，上部结构造价就越低

  - 跨径越小，孔数越少，上部结构造价就越高

  - 跨径越小，孔数越多，上部结构造价就越低

- 桥梁及其引道的纵坡应与总体布设相协调，桥上纵坡不宜大于（ A ）

A．4%   B．8%      C．12%      D．16%

- 对于跨线桥梁，则应确保桥下__________。（ C）

A 排洪   B通航   C安全行车   C行人安全

- 对于非坚硬岩层上修筑的浅基础桥梁，_______。（ A）

A总跨径应该大一些，以避免路堤压缩河床，造成较大冲刷。

B一般允许较大的冲刷，总跨径就可以减小。

C流速已经很大，应尽可能减少压缩或不压缩河床。

D允许有较大压缩，但必须注意壅水对河滩、路堤以及附近农田和建筑物带来的危害。

- 对于深埋基础，_______。（ B）

A总跨径应该大一些，以避免路堤压缩河床，造成较大冲刷。

B一般允许较大的冲刷，总跨径就可以减小。

C流速已经很大，应尽可能减少压缩或不压缩河床。

D允许有较大压缩，但必须注意壅水对河滩、路堤以及附近农田和建筑物带来的危害。

- 山区河流一般河床___________。（ C）

A总跨径应该大一些，以避免路堤压缩河床，造成较大冲刷。

B一般允许较大的冲刷，总跨径就可以减小。

C流速已经很大，应尽可能减少压缩或不压缩河床。

D允许有较大压缩，但必须注意壅水对河滩、路堤以及附近农田和建筑物带来的危害。

- 对于平原区宽滩河流__________。（ D）

A总跨径应该大一些，以避免路堤压缩河床，造成较大冲刷。

B流速已经很大，一般允许较大的冲刷，总跨径就可以减小。

C流速已经很大，应尽可能减少压缩或不压缩河床。

D允许有较大压缩，但必须注意壅水对河滩、路堤以及附近农田和建筑物带来的危害。

3、多选题示例

- 对于跨河桥梁，桥面的标高应保证桥下____和____的需要。（AB）

A 排洪   B通航   C安全行车  D行人安全

- 桥位勘测和资料调查包括（ABCD）

A 交通需求情况调查      B 桥位处地形、地质情况调查    C气象资料调查      D桥位处水文情况调查

- 桥梁设计有哪些阶段（ABCD）

A 预可行性研究   B工程可行性研究   C初步设计   D施工图设计

- 桥梁纵断面设计包括（ABCD）

A确定桥梁的总跨径   B桥梁的分孔   C桥面标高、基础埋深、桥下净空   D 设置桥上及桥头引道纵坡

- 桥梁横断面设计包括（BC）

A确定桥梁的总跨径   B桥面净空  C桥跨结构的横断面布置  D 设置桥上及桥头引道纵坡

- ________和________是桥梁规划设计前不可少的工作。（ AB）

A桥位勘测  B资料调查  C桥梁横断面设计  D桥梁纵断面设计

- 一座桥梁的设计工作，分________和________。（AD）

A前期工作阶段B预可行性研究阶段 C工程可行性研究阶段D 设计工作阶段

- 桥梁设计的前期工作阶段分为________和________。（ BC）

A前期工作阶段B预可行性研究阶段 C工程可行性研究阶段D 设计工作阶段

- 桥梁设计工作阶段分为_______和_______两个阶段。（ BD）

A前期工作阶段B初步设计 C工程可行性研究阶段D 施工图设计

## 1.5公路桥梁作用及1.6 城市桥梁设计荷载

知识点1：作用及作用效应组合

◎永久作用——在结构使用期间，其量值不随时间而变化，或其变化值与平均值比较可忽略不计的作用。

◎可变作用——在结构使用期间，其量值随时间变化，且其变化值与平均值比较不可忽略的作用。

◎偶然作用——在结构使用期间出现的概率很小，一旦出现，其值很大且持续时间很短的作用。

| 编 号 | 作 用 分 类 | 作 用 名 称 | 编 号 | 作 用 分 类 | 作 用 名 称 | 编 号 | 作 用 分 类 | 作 用 名 称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永久 作用 | 结构重力（包括结构附加重力） | 8 | 可变 作用 | 汽车荷载 | 15 | 可变 作用 | 流水压力 |
| 2 |  | 预加应力 | 9 |  | 汽车冲击力 | 16 |  | 冰 压 力 |
| 3 |  | 土的重力 | 10 |  | 汽车离心力 | 17 |  | 温度（均匀温度和梯度温度）作用 |
| 4 |  | 土侧压力 | 11 |  | 汽车引起的土侧压力 | 18 |  | 支座摩阻力 |
| 5 |  | 混凝土收缩及徐变作用 | 12 |  | 人群荷载 | 19 | 偶然 作用 | 地震作用 |
| 6 |  | 水的浮力 | 13 |  | 汽车制动力 | 20 |  | 船只或漂流物撞击作用 |
| 7 |  | 基础变位作用 | 14 |  | 风荷载 | 21 |  | 汽车撞击作用 |

1、判断题示例

- 永久作用是指在结构使用期间，其量值不随时间变化，或其变化值与平均值比较可忽略不计的作用。（ √）

- 桥梁结构的自重往往占全部设计荷载的大部分，采用轻质高强材料对减轻桥梁自重、增大跨越能力有重要意义。（ √）

- 可变作用是指在结构使用期间，其量值随时间变化，且其变化值与平均值比较不可忽略的作用。（ √）

- 偶然作用是指在结构使用期间出现的概率很小，一旦出现，其值很大且持续时间很短的作用。（ √）

- 永久作用包括结构重力、预加力、土的重力、土侧压力、混凝土收缩及徐变作用、水的浮力和基础变位作用。（ √）

- 可变作用包括汽车荷载、汽车冲击力、汽车离心力、汽车引起的土侧压力、人群荷载、汽车制动力、风荷载、流水压力、冰压力、温度作用和支座摩阻力。（ √）

- 偶然作用包括地震作用、汽车撞击作用、船舶或漂浮物撞击作用。（ √）

- 汽车荷载由车道荷载和车辆荷载组成，车道荷载由均布荷载和集中荷载组成。（ √）

- 汽车以较高速度通过桥梁，由于桥面不平整，发动机抖动等原因，会使桥梁结构引起振动，从而造成桥梁结构内力增大的动力效应称为冲击作用。（ √）

- 准永久值为可变作用标准值乘以准永久值系数。（ √）

- 公路桥梁作用的标准值就是实际作用于桥梁结构上的外力。（ √）

- 公路桥梁作用的频遇值为可变作用标准值乘以频遇值系数。（ √）

- 只有在结构上可能同时出现的作用，才进行其效应的组合。（ √）

- 当结构或构件需做不同方向的验算时，则应以不同方向的最不利的作用效应进行组合。（ √）

- 多个偶然作用不同时参与组合。（ √）

- 当可变作用的出现对结构或结构构件产生有利影响时，该作用不应参与组合。（ √）

- 施工阶段作用效应的组合，应按计算需要及结构所处条件而定。（ √）

- 城市桥梁设计荷载和公路桥梁荷载计算方法区别较大的荷载有：汽车荷载、汽车荷载冲击力、人群荷载、汽车制动力。（ √）

错误题干举例：

- 永久作用是指在结构使用期间，其量值随时间变化，且其变化值与平均值比较不可忽略的作用。（×）

- 可变作用是指在结构使用期间出现的概率很小，一旦出现，其值很大且持续时间很短的作用。（×）

- 偶然作用是指在结构使用期间，其量值随时间变化，且其变化值与平均值比较不可忽略的作用。（×）

- 永久作用包括地震作用、汽车撞击作用、船舶或漂浮物撞击作用。（×）

- 可变作用包括结构重力、预加力、土的重力、土侧压力、混凝土收缩及徐变作用、水的浮力和基础变位作用。（×）

- 偶然作用包括结构重力、预加力、土的重力、土侧压力、混凝土收缩及徐变作用、水的浮力和基础变位作用。（×）

- 多个偶然作用同时参与组合。（ × ）

- 当可变作用的出现对结构或结构构件产生有利影响时，该作用也必须参与组合。（ × ）

- 车道荷载的均布荷载标准值只作用于相应影响线中一个最大影响线峰值处。（  × ）

2、单选题示例

- _________是指在结构使用期间，其量值不随时间变化，或其变化值与平均值比较可忽略不计的作用。（A）

A永久作用 B可变作用C偶然作用 D准永久作用

- _________是指在结构使用期间，其量值随时间变化，且其变化值与平均值比较不可忽略的作用。（B）

A永久作用 B可变作用C偶然作用 D准永久作用

- _________是指在结构使用期间出现的概率很小，一旦出现，其值很大且持续时间很短的作用。（C）

A永久作用 B可变作用C偶然作用 D准永久作用

- 作用是指施加在桥梁结构上的一组集中力或分布力，它的值按随时间的变异分为永久作用、可变作用和偶然作用三类，下列都属于永久作用的一组是（ A   ）

  - 结构重力、预应力、土的重力、土侧压力

  - 汽车荷载、汽车冲击力、汽车离心力、汽车引起的土侧压力、

  - 地震作用、汽车撞击作用、船舶或漂流物撞击的作用

  - 混凝土收缩及徐变作用、水的浮力和基础变位、风荷载、流水压力、冰压力

- 作用是指施加在桥梁结构上的一组集中力或分布力，它的值按随时间的变异分为永久作用、可变作用和偶然作用三类，下列都属于可变作用的一组是（ B ）

- 结构重力、预应力、土的重力、土侧压力

- 汽车荷载、汽车冲击力、汽车离心力、汽车引起的土侧压力、

- 地震作用、汽车撞击作用、船舶或漂流物撞击的作用

- 混凝土收缩及徐变作用、水的浮力和基础变位、风荷载、流水压力、冰压力

- 作用是指施加在桥梁结构上的一组集中力或分布力，它的值按随时间的变异分为永久作用、可变作用和偶然作用三类，下列都属于偶然作用的一组是（C）

- 结构重力、预应力、土的重力、土侧压力

- 汽车荷载、汽车冲击力、汽车离心力、汽车引起的土侧压力、

- 地震作用、汽车撞击作用、船舶或漂流物撞击的作用

- 混凝土收缩及徐变作用、水的浮力和基础变位、风荷载、流水压力、冰压力

- 汽车荷载分为（ A   ）

- 车道荷载和车辆荷载

- 汽车离心力和汽车牵引力

- 汽车制动力和汽车冲击力

- 均布车道荷载和集中车道荷载

- 车道荷载分由（D）组成

- 车道荷载和车辆荷载

- 汽车离心力和汽车牵引力

- 汽车制动力和汽车冲击力

- 均布车道荷载和集中车道荷载

- 汽车以较高速度通过桥梁，由于桥面不平整，发动机抖动等原因，会使桥梁结构引起振动，从而造成桥梁结构内力增大，这种动力效应会对桥梁结构产生以下哪种力（A）

A汽车的冲击力  B汽车的撞击力  C汽车的离心力D汽车的车辆荷载

- _________是可变作用标准值乘以准永久值系数。（ A）

A准永久值B标准值C频遇值D设计值

- _________是实际作用于桥梁结构上的外力。（ B ）

A准永久值B标准值C频遇值D设计值

- _________是可变作用标准值乘以频遇值系数。（ C）

A准永久值B标准值C频遇值D设计值

- 下列哪个说法是不正确的（D）

A只有在结构上可能同时出现的作用，才进行其效应的组合。

B当结构或构件需做不同方向的验算时，则应以不同方向的最不利的作用效应进行组合。

C多个偶然作用不同时参与组合。

D当可变作用的出现对结构或结构构件产生有利影响时，该作用也应该参与组合。

- 下列哪个说法是不正确的（C）

A只有在结构上可能同时出现的作用，才进行其效应的组合。

B当结构或构件需做不同方向的验算时，则应以不同方向的最不利的作用效应进行组合。

C多个偶然作用可同时参与组合。

D施工阶段作用效应的组合，应按计算需要及结构所处条件而定。

3、多选题示例

- 公路桥梁作用是指施加在桥梁结构上的一组集中力或分布力，它的值按随时间的变异分为（ABD）

A 永久作用   B 可变作用  C准永久作用 D偶然作用

- 下列哪些荷载属于永久作用（AC）

A结构重力   B人群荷载  C水的浮力  D船舶或漂浮物的撞击作用

- 下列哪些荷载属于永久作用（ABCD）

A混凝土收缩及徐变作用   B预加力  C水的浮力  D基础变位作用

- 下列哪些荷载属于可变作用（ABCD）

A汽车荷载   B汽车引起的土侧压力  C风荷载  D温度作用

- 下列哪些荷载属于可变作用（ABCD）

A汽车制动力   B汽车离心力  C流水压力  D支座摩阻力

- 下列哪些荷载属于偶然作用（BCD）

A汽车荷载   B地震作用  C汽车撞击力  D船舶或漂浮物的撞击作用

- 下列哪些说法是正确的（ABCD）

A只有在结构上可能同时出现的作用，才进行其效应的组合。

B当结构或构件需做不同方向的验算时，则应以不同方向的最不利的作用效应进行组合。

C多个偶然作用不同时参与组合。

D当可变作用的出现对结构或结构构件产生有利影响时，该作用不应参与组合。

- 下列哪些说法是不正确的（CD）

A只有在结构上可能同时出现的作用，才进行其效应的组合。

B当结构或构件需做不同方向的验算时，则应以不同方向的最不利的作用效应进行组合。

C多个偶然作用可同时参与组合。

D当可变作用的出现对结构或结构构件产生有利影响时，该作用也应该参与组合。

# 二、简支梁桥上部构造与设计

知识点1：简支梁桥分类

1、判断题示例

- 板桥的主要承重结构是矩形的钢筋混凝土板。（ √）

- 箱型桥的承重结构是封闭薄壁箱型梁。（ √）

- 肋梁桥的承重结构是肋梁。（ √）

- 板桥构造简单，施工方便，建筑高度小。（ √）

- 钢筋混凝土简支实心板桥的经济跨径为5~8m。（ √）

- 预应力混凝土简支空心板桥的经济跨径为13~25m。（ √）

- 钢筋混凝土简支肋梁桥的常用跨径为10~16m。（ √）

- 预应力混凝土简支肋梁桥的常用跨径为25~50m。（ √）

- 简支梁桥按按有无预应力可分为钢筋混凝土梁桥 、预应力混凝土梁桥。（ √）

- 箱形梁因底板能承受较大压力，因此，它不仅能承受正弯矩，而且也能承受负弯矩。（ √）

- 整体式梁桥施工进度慢，又要耗费较多的支架和模板材料。（ √）

- 装配式桥的预制构件质量易于保证，而且还能与下部工程同时施工，加快了施工进度，并能节约支架和模板材料。（ √）

- 组合式梁桥与装配式梁桥相比，其优点主要体现在：预制构件的重力可以显著减小，且便于运输和安装。（ √）

错误题干举例：

- 板桥的主要承重结构是矩形的钢筋混凝土梁。（  × ）

- 板桥构造简单，施工复杂，建筑高度大。（ × ）

- 钢筋混凝土简支实心板桥的适用跨径远大于预应力混凝土简支空心板桥的适用跨径。（  × ）

- 装配式桥梁施工进度慢，又要耗费较多的支架和模板材料。（  × ）

- 组合式梁桥与装配式梁桥相比，预制构件的重力显著增大，不便于运输和安装。（  × ）

- 组合式梁桥与装配式梁桥相比，其优点主要体现在施工工序较少，桥上现浇混凝土的工作量较小。（ × ）

2、单选题示例

- 板桥的主要承重结构是（ A   ）

  - 矩形的钢筋混凝土板

  - 肋梁

  - 封闭的薄壁箱形梁

  - 石拱

- 肋梁桥的主要承重结构是（B）

  - 矩形的钢筋混凝土板

  - 肋梁

  - 封闭的薄壁箱形梁

  - 石拱

- 钢筋混凝土简支实心板桥的经济跨径为 （A ）

A．5~8m

B．10~16m

C．13~25m

D．25~50m

- 预应力混凝土简支空心板桥的经济跨径为（C ）

A．5~8m

B．10~16m

C．13~25m

D．25~50m

- 钢筋混凝土简支肋梁桥的常用跨径为（B）

A．5~8m

B．10~16m

C．13~25m

D．25~50m

- 预应力混凝土简支肋梁桥的常用跨径为（D）

A．5~8m

B．10~16m

C．13~25m

D．25~50m

- 组合式梁桥与装配式梁桥相比，其优点主要体现在（ A   ）

  - 预制构件的重力可以显著减小，且便于运输和安装

  - 施工工序较少，桥上现浇混凝土的工作量较小

  - 材料用量较少，造价低

  - 施工进度快，节约支架和模板材料

3、多选题示例

- 简支梁桥按横截面型式可分为（ABD）

A板桥 B肋梁桥 C组合式梁桥D箱形桥

- 简支梁桥按按施工方法可分为（ACD）

A整体式梁桥   B箱形桥   C组合式梁桥 D装配式梁桥

- 板桥的特点有（ACD）

A构造简单   B跨越能力强   C施工方便  D建筑高度小

知识点2：简支板桥构造

1、判断题示例

- 整体式简支板桥具有整体性好、横向刚度大，易于浇筑所需要的形状等优点，在小跨径的桥梁上广泛应用。（ √）

- 装配式正交实心板桥具有形状简单、施工方便、建筑高度小、施工质量易于保证等优点。（ √）

- 装配式正交实心板桥具有整体性好、横向刚度大，易于浇筑所需要的形状等优点，在小跨径的桥梁上广泛应用。（ √）

- 整体式简支板桥具有形状简单、施工方便、建筑高度小、施工质量易于保证等优点。（ √）

- 斜交板的扭矩变化很复杂，沿板的自由边和支承边上都有正负扭矩交替产生。（ √）

- 道路与河流或其他线路呈斜交形式跨越时，将桥梁结构布置成斜交形式较为经济。（ √）

- 斜板桥有改善线型的优点，但受力状态复杂。（√ ）

错误题干举例：

- 斜交板的最大纵向弯矩，一般比与斜跨径相等的正交板要大，而横向弯矩则要小得多。（  × ）

- 斜板桥有改善线型的优点，且受力状态简单。（ × ）

2、单选题示例

- 斜交板桥轴线与支承线垂线的夹角称为（C）

A正交角  B锐角 C斜交角 D钝角

- 斜交板在使用过程中，在平面内有向（B）方向蠕动的趋势。

A正交角  B锐角 C斜交角 D钝角

3、多选题示例

- 整体式简支板桥具有哪些特点（ABCD）

A整体性好 B横向刚度大 C易于浇筑所需要的形状 D在小跨径的桥梁上广泛应用

- 装配式正交实心板桥具有哪些特点（ABCD）

A形状简单  B施工方便  C建筑高度小 D施工质量易于保证

- 斜交板桥在受力上有（ABCD）特征

A斜交板除了跨径方向的纵向弯矩外，在钝角处还产生相当大的垂直于钝角平分线的负弯矩，其值随着斜交角的增大而增大，但影响范围不大。

B 斜交板支承反力的分布很不均匀，钝角的角隅处的反力会比正交板大几倍，而锐角的角隅处反力变小，甚至会出现负值。

C纵向最大弯矩的位置，随着斜交角的增大从跨中间向钝角部位转移。斜交板的最大纵向弯矩，一般比与斜跨径相等的正交板要小，而横向弯矩则要大得多。

D斜交板的扭矩变化很复杂，沿板的自由边和支承边上都有正负扭矩交替产生。

知识点3：装配式简支T梁构造

1、判断题示例

- 装配式T形梁的横向连接是保证桥梁整体性的关键。（√）

- 横隔梁在装配式梁桥中起着连接主梁的作用，它的刚度愈大，桥梁的整体性越好。（√）

- 装配式梁桥横向联结采用混凝土连接是在横隔梁上下伸长连接钢筋，并进行主钢筋焊接，现浇接头混凝土。（ √）

- 装配式梁桥横向联结采用钢板连接是在横隔梁上下进行钢板焊接。（√）

- 主梁间距大小不仅与钢筋、混凝土用量、构件的安装重力有关，还和与翼板的刚度有关。（√）

- 为了防止钢筋受到大气影响而锈蚀，保证钢筋与混凝土之间的黏着力充分发挥作用，钢筋至混凝土边缘需设置保护层。（ √）

- 弯起钢筋的主要作用是抵抗剪力。（ √）

- 箍筋的主要作用是抵抗剪力。（ √）

- 架立筋的作用是固定箍筋和弯起钢筋。（ √）

- 防收缩钢筋的作用是防止梁肋侧面因混凝土收缩等原因而导致的裂缝。（ √）

错误题干举例：

- 横隔梁在装配式梁桥中起着连接主梁的作用，它的刚度愈小，桥梁的整体性越好。（  × ）

- 主梁间距与钢筋、混凝土用量有关，与翼板刚度无关。（ ×）

- 箍筋的主要作用是固定弯起钢筋。（ ×）

- 防收缩钢筋的作用是固定箍筋和弯起钢筋。（ ×）

2、单选题示例

- 对于跨径大一些的桥，适当加大主梁间距，可使混凝土、钢筋用量（B）

A 增加 B减少 C不变  D无法判断

- 横隔梁的刚度愈大，桥梁的整体性（A）。

A越好  B越差C没有影响  D无法判断

- 横隔梁的刚度愈小，桥梁的整体性（B）。

A越好  B越差C没有影响  D无法判断

- 弯起钢筋的主要作用（A）

A 抵抗剪力

B 抵抗弯矩

C 固定箍筋

D 防止梁肋侧面因混凝土收缩等原因而导致的裂缝

- 箍筋的主要作用（A）

A 抵抗剪力

B 抵抗弯矩

C 固定箍筋和弯起钢筋

D 防止梁肋侧面因混凝土收缩等原因而导致的裂缝

- 架立筋的作用（C）

A 抵抗剪力

B 抵抗弯矩

C 固定箍筋和弯起钢筋

D 防止梁肋侧面因混凝土收缩等原因而导致的裂缝

- 防收缩钢筋的作用（D）

A 抵抗剪力

B 抵抗弯矩

C 固定箍筋和弯起钢筋

D 防止梁肋侧面因混凝土收缩等原因而导致的裂缝

- 为了防止钢筋受到大气影响而锈蚀，保证钢筋与混凝土之间的黏着力充分发挥作用，钢筋至混凝土边缘需设置________。（  ）

A保护层  B伸缩缝   C剪力键D足够的间距

3、多选题示例

- 装配式简支T形梁桥由（AB）组成

A  T形截面主梁   B 横向肋板  C中横梁 D端横梁

- 装配式T形梁的主梁钢筋包括（ABCD）

A 主钢筋   B 弯起钢筋、箍筋   C防收缩钢筋  D架立筋

- 装配式T形梁的主梁钢筋，哪些有抗剪作用（BD）

A 主钢筋   B 弯起钢筋   C防收缩钢筋  D箍筋

- 装配式T形梁的横向连接方法有（AB）

A 钢板连接   B 混凝土连接   C钢筋连接  D钢-混凝土混合连接

- 装配式预应力混凝土简支T形梁桥中，力筋在一定区段内逐渐弯起，目的有（ABCD）

A 简支梁的弯矩从跨中向支点逐渐减小，故预应力筋的偏心距也应逐渐减小，否则上缘的拉力会过大

B 临近支点的区段剪力很大，可用弯起力筋产生的竖向分力来抵消

C分散梁端预压应力

D便于布置锚具

知识点4：梁桥细部构造

1、判断题示例

- 梁桥的桥面系包括：桥面铺装、桥面排水、伸缩缝、人行道和安全带和栏杆。（ √）

- 栏杆是一种安全防护设施，应简单实用。（ √）

- 常用的梁桥支座构造有：垫层支座和橡胶支座。（ √）

- 桥面铺装的作用主要是保护行车道板不受车辆轮胎的直接磨耗，扩散车辆轮胎的集中力。（ √）

- 当气温变化时，梁的长度也随之变化，因此在梁与梁之间、梁与桥台之间应设置伸缩缝。（ √）

- 支座的作用是将上部结构荷载传递到墩台上，同时保证结构的自由变形，使结构的受力情况与计算图式相符。（ √）

- 桥面铺装应满足 耐磨、抗滑、不渗水、抗车辙、平整等要求。（ √）

- 橡胶支座的特点是构造简单、造价较低 、安装方便。（√）

错误题干举例：

- 桥面铺装的作用主要是分隔车辆和行人，保证道路畅通。（ ×）

- 当气温变化时，梁的长度也随之变化，因此在梁与梁之间、梁与桥台之间应设置保护层。（ ×）

- 橡胶支座的特点是构造简单、造价较低 、安装方便、不易维修。（ ×）

2、单选题示例

- 桥面铺装的作用主要是（ C ）

  - 将上部构造的荷载传递到墩台上，同时保证结构的自由变形

  - 满足桥梁的变形要求

  - 保护行车道板不受车辆轮胎的直接磨耗，扩散车辆轮胎的集中力

  - 分隔车辆和行人，保证道路畅通

- 当气温变化时，梁的长度也随之变化，因此在梁与梁之间、梁与桥台之间应设置（ B ）

A．桥面铺装         B．伸缩缝        C．栏杆          D．安全带

- 支座的作用（A）

- 将上部结构荷载传递到墩台上，同时保证结构的自由变形，使结构的受力情况与计算图式相符。

- 抵御路堤的土压力

- 支撑桥面系，并将结构重力和车辆荷载传给地基

- 防止路堤填土向河中坍塌，并抵御水流的冲刷

- 下列哪项不是橡胶支座的特点（D）

A构造简单 B造价较低 C安装方便 D 不易维修

3、多选题示例

- 桥面铺装应满足（ABCD）要求

A 耐磨、抗滑    B不渗水   C抗车辙   D 平整

- 橡胶支座的特点（ABC）

A 构造简单    B造价较低   C安装方便  D 不易维修

知识点5：装配式钢筋混凝土简支板桥设计与计算

1、判断题示例

- 板桥的尺寸拟定主要是拟定板的厚度，应满足强度、刚度和抗裂性的要求。（ √）

- 通常把长宽比≥2的周边支承板视作短跨承受荷载的单向受力板来设计，把长宽比<2的板按双向板来设计。（ √）

- 梁桥荷载横向分布的规律不仅与荷载性质、荷载位置有关，与连接各主梁的横向结构的刚度有着密切的关系。（ √）

错误题干举例：

- 通常把长宽比≥2的周边支承板视作周边承受荷载的双向受力板来设计，把长宽比<2的板按单向板来设计。（ ×）

- 一类是把桥梁结构化为平板模型——各向异性板，用弹性薄板理论求解主横梁内力，简称横向铰接梁法。（ ×）

2、单选题示例

- 板桥的尺寸拟定主要是拟定板的（ C ）

A高度B宽度C厚度D长度

- 关于横向分布系数的计算方法，目前基本上分成两大类。其中，一类是把桥梁结构化成梁格系模型，按结构力学杆件系统的途径求解主横梁内力。以下哪一项不属于这一类方法（B）。

A杠杆法、偏心受压法   B G—M法  C弹性支承连续梁法  D横向铰接梁法、横向刚接梁法

- 梁桥荷载横向分布的规律不仅与荷载性质、荷载位置有关，与连接各主梁的横向结构的刚度有着密切的关系。横向结构的刚度越大，荷载横向分布的作用（），参与共同受力的主梁数目（），各主梁承担的荷载亦比较（）。（D）

A越显著、越少、不均匀

B 越弱、越多、不均匀

C越显著、越少、均匀

D越显著、越多、均匀

3、多选题示例

- 板桥应满足（BCD）要求

A．稳定性         B．强度      C．刚度     D．抗裂性

- 装配式板桥设计计算的步骤包含（ABCD）

A 设计资料： 跨径、桥面净空、设计荷载、材料

B桥板形式及尺寸拟定

C 空心板毛截面几何特性计算

D板的内力计算：结构重力内力计算、汽车荷载、人群荷载内力计算

- 简支T型梁计算荷载横向分布系数的方法有（ABCD）

A G—M法   B杠杆法、偏心受压法 C弹性支承连续梁法  D横向铰接梁法、横向刚接梁法

# 三、桥梁墩台构造与设计

知识点1：桥梁墩台构造

1、判断题示例

- 桥梁墩台是桥梁结构的重要组成部分，它决定着桥跨结构在平面上和高程上的位置，承担着桥梁上部结构的荷载，并将荷载有效地传递给地基基础，起着“承上启下”的作用。（ √）

- 桥墩一般是指多跨桥梁中间支撑结构物，除了承受桥跨结构的荷重外，还要承受流水压力、水面以上的风力和可能出现的流冰压力、船只或漂浮物或汽车撞击作用。（ √）

- 桥台设置在桥梁两端，除了承受桥跨结构的荷重外，还衔接两岸路堤的构造物，既要能挡土护岸，又要承受台背填土压力及路堤上车辆荷载产生的附件土侧压力。（ √）

- 桥梁墩台不仅要求自身具有足够的强度、刚度和稳定性，而且对地基的承载能力、沉降量、地基与基础间的摩阻力都有要求。（ √）

- 桥梁墩台又称桥梁的下部结构，它主要由墩（台）帽、墩（台）身和基础三部分组成。（ √）

- 桥墩按其构造可分为实体墩、空心墩、柱式墩、框架墩等。（ √）

- 实体重力式桥墩由墩帽、墩身和基础组成。（ √）

- 实体重力式桥墩是一种实体圬工墩，主要靠自身的重力（包括桥跨结构重力）平衡外力，从而保证桥墩的强度和稳定。（ √）

- 实体重力式桥墩自身刚度大，具有较强的防撞能力，适合于修建在地基承载力较高、覆盖层较薄、基岩埋深较浅的地基上。（ √）

- 实体重力式桥墩的墩帽直接支承桥跨结构，并将相邻两孔桥上的结构重力、汽车荷载和人群荷载传到墩身上。由于它受到支座传来的集中力作用，因此要求它具有足够的强度和厚度。其最小厚度一般不小于50cm，中小跨径梁桥也不应小于40cm。（ √）

- 柱式桥墩和桩式桥墩是公路桥梁广泛采用的桥墩型式，它既能减轻墩身重力，节约圬工材料，外形又较美观。（ √）

- 框架式桥墩采用钢筋混凝土或预应力混凝土等压挠或挠曲构件组成平面框架代替墩身，支撑上部结构，必要时可以做成双层或多层框架。（ √）

- 框架式桥墩的出现，提高了桥梁的跨越能力，缩短主梁跨径，降低了梁高，但结构构造复杂，施工比较麻烦。（ √）

- 拱桥桥墩与梁桥桥墩从结构组成上比较，最大的不同点是，拱桥桥墩无需考虑支座的类型与布置，只需在墩身顶面的边缘设置成斜坡的拱座。（ √）

- 框架式桥台由台帽、柱及基础或承台组成，是一种在横桥向呈框架式结构的桩基础轻型桥台。（ √）

错误题干举例：

- 桥台一般是指多跨桥梁中间支撑结构物，除了承受桥跨结构的荷重外，还要承受流水压力、水面以上的风力和可能出现的流冰压力、船只或漂浮物或汽车撞击作用。（ ×）

- 桥墩设置在桥梁两端，除了承受桥跨结构的荷重外，还衔接两岸路堤的构造物，既要能挡土护岸，又要承受台背填土压力及路堤上车辆荷载产生的附件土侧压力。（ ×）

- 桥梁墩台仅要求自身具有足够的强度、刚度和稳定性，对地基的承载能力、沉降量、地基与基础间的摩阻力等没有要求。（ ×）

- 实体重力式桥墩自身刚度大，具有较强的防撞能力，适合于修建在软弱地基上。 （×）

- 空心桥墩主要靠自身的重力（包括桥跨结构重力）平衡外力，从而保证桥墩的强度和稳定。（ ×）

- 框架式桥墩的出现，提高了桥梁的跨越能力，缩短主梁跨径，降低了梁高，结构构造简单，易于施工。（ ×）

- 拱桥桥墩与梁桥桥墩从结构组成上比较，最大的相同点是都必需考虑支座的类型与布置，需在墩身顶面的边缘设置拱座。（ ×）

- 轻型桥台主要靠自重来平衡外荷载，以保持自身的稳定性。（ ×）

- 埋置式桥台一般最不适用于桥头为浅滩，溜坡受冲刷较小的中等跨径的多跨桥梁。（×）

2、单选题示例

- 桥梁墩台不包括（ C  ）

A．墩帽         B．墩身     C．桥面         D．基础

- 桥墩的主体结构是（ B  ）

A．墩帽         B．墩身     C．桥面         D．基础

- 下列关于实体重力式桥墩说法有误的一项是（ B  ）

  - 实体重力式桥墩主要靠自身的重力平衡外力，从而保证桥墩的强度和稳定

  - 实体重力式桥墩自身刚度较小，防撞能力较差

  - 实体重力式桥墩适合于修建在地基承载力较高、覆盖层较薄、基岩埋身较浅的地基上

  - 实体重力式桥墩一般分为墩帽、墩身和基础三部分

- 桥墩与地基直接接触的部分称为（ B ）

A．墩帽     B．基础   C．墩身     D．拱座

- 桩柱式桥墩一般分为两部分，在地面以上的称为（ D  ）

A．基础   B．桩   C．梁     D．柱

- 桩柱式桥墩一般分为两部分，在地面以下的称为（ D  ）

A．基础   B．柱     C．梁     D．桩

- 以下哪个不属于墩帽平面尺寸确定时应考虑的因素（ D  ）

A．上部结构形式   B．支座布置情况     C．架设上部结构施工方法     D．桥墩的承载能力

- 下列关于重力式U形桥台说法有误的一项是（ D  ）

  - 重力式U形桥台主要靠自重来平衡外荷载，以保持自身的稳定性。

  - 重力式U形桥台由台身、台帽、基础与两侧的翼墙组成

  - 重力式U形桥台台身多数由块石、片石混凝土或混凝土等圬工材料建造

  - 重力式U形桥台台帽的作用是连接路堤，承受土压力

- 台身埋在锥形护坡中，只露出台帽，并且仅由台帽两端的耳墙与路堤衔接的桥台，称为（ B  ）

A．轻型桥台  B．埋置式桥台  C．框架式桥台   D．组合式桥台

- _________主要靠自身的重力（包括桥跨结构重力）平衡外力，从而保证桥墩的强度和稳定。（ A ）

A实体重力式桥墩  B空心墩C柱式墩D框架墩

3、多选题示例

- 桥墩的作用是（AB）

A承受桥跨结构的荷重

B承受流水压力、水面以上的风力和可能出现的流冰压力、船只或漂浮物或汽车撞击作用。

C衔接两岸路堤的构造物

D既要能挡土护岸，又要承受台背填土压力及路堤上车辆荷载产生的附件土侧压力。

- 桥台的作用是（ACD）

A承受桥跨结构的荷重

B承受流水压力、水面以上的风力和可能出现的流冰压力、船只或漂浮物或汽车撞击作用。

C衔接两岸路堤的构造物

D既要能挡土护岸，又要承受台背填土压力及路堤上车辆荷载产生的附件土侧压力。

- 桥梁墩台由哪几部分组成（ABD）

A．墩（台）帽、   B．墩（台）身     C．地基   D．基础

- 桥梁墩台要满足哪些要求（ABCD）

A强度、刚度和稳定性    B地基的承载能力    C沉降量      D地基与基础之间的摩阻力

- 墩身是桥墩的主体部分，它的主要尺寸包括（ABC）

A．墩高   B．墩身顶面、底面尺寸  C．墩身侧坡   D．墩顶标高

- 实体重力式桥墩有何特点（ABC）

A自身刚度大   B具有较强的防撞能力 C适合于修建在地基承载力较高、覆盖层较薄、基岩埋深较浅的地基上

D对地基承载力要求比较低

- 柱式桥墩和桩式桥墩有何特点（ABD）

A减轻墩身重力 B节约圬工材料   C 对地基承载力要求比较低     D外形又较美观。

- 框架式桥墩有何优点（ABC）

A提高了桥梁的跨越能力 B缩短了主梁的跨径 C降低了梁高 D结构构造复杂，施工比较麻烦

- 桥台按其形式可分为哪几种（ABCD）

A重力式桥台、轻型桥台  B框架式桥台  C埋置式桥台  D组合式桥台

- 桥墩按其构造可分为（ABCD）

A实体墩B空心墩C柱式墩D框架墩

知识点2：桥墩设计及计算

1、判断题示例

- 位于城市立交或高架桥的桥墩，设计时需考虑汽车的撞击作用。（ √）

- 位于通航河流或有漂浮物的河流中的桥墩，设计时应考虑船只或漂浮物的撞击作用。（ √）

- 桩柱式桥墩的计算包括盖梁计算和桩柱计算。（ √）

- 桩柱式桥墩的计算包括基础计算、承台计算 、盖梁计算和桩柱计算。（ ×）

- 重力式桥墩设计计算时，应进行墩身截面验算、地基承载力和偏心距验算和桥墩稳定性验算。（ √）

- 重力式桥墩设计计算或验算的步骤：a根据构造要求和经验拟定各部分尺寸；b对结构进行分析，计算可能出现的作用，并进行最不利作用效应组合；c选取验算截面及验算内容；d计算各截面的内力，进行配筋设计和验算。（ √）

错误题干举例：

- 桥墩的抗震设计无需考虑上部结构的地震作用。（ ×）

- 位于城市立交或高架桥的桥墩，设计时不需考虑汽车的撞击作用。（ ×）

- 位于通航河流或有漂浮物的河流中的桥墩，设计时可不考虑船只或漂浮物的撞击作用。（ ×）

- 重力式桥墩（台）验算内容不包括稳定性验算。（ ×）

- 桩柱式桥墩的计算包括基础计算、承台计算 、盖梁计算和桩柱计算。（ ×）

- 重力式桥墩设计计算时，应进行墩身截面验算、地基承载力和偏心距验算、桥墩稳定性验算和承台抗冲切验算。（ ×）

2、单选题示例

- 重力式桥墩设计计算时，最后一步是（ D  ）

  - 选取验算截面及验算内容

  - 根据构造要求和经验拟定各部分尺寸

  - 对结构进行分析，计算可能出现的作用，并进行最不利作用效应组合

  - 计算各截面的内力，进行配筋设计和验算

- 重力式桥墩设计计算时，第一步应（ B  ）

  - 选取验算截面及验算内容

  - 根据构造要求和经验拟定各部分尺寸

  - 对结构进行分析，计算可能出现的作用，并进行最不利作用效应组合

  - 计算各截面的内力，进行配筋设计和验算

- 重力式桥墩设计计算时，第二步应（ C ）

  - 选取验算截面及验算内容

  - 根据构造要求和经验拟定各部分尺寸

  - 对结构进行分析，计算可能出现的作用，并进行最不利作用效应组合

  - 计算各截面的内力，进行配筋设计和验算

- 重力式桥墩设计计算时，第三步是（ C）

  - 选取验算截面及验算内容

  - 根据构造要求和经验拟定各部分尺寸

  - 对结构进行分析，计算可能出现的作用，并进行最不利作用效应组合

  - 计算各截面的内力，进行配筋设计和验算

- 桩柱式桥墩承受的水平力主要有（ C ）

A．盖梁的重力                   B．桩身的重力

C．温度变化影响力和汽车制动力   D．上部结构的自重

- 重力式桥墩设计计算时，验算的内容不包括（D）

A．墩身截面验算   B．地基承载力和偏心距验算

C．桥墩稳定性验算   D．承台抗冲切验算

3、多选题示例

- 桩柱式桥墩的计算包括（CD）

A．基础计算   B．承台计算

C．盖梁计算   D．桩柱计算

- 桩柱式桥墩的计算不包括（AB）

A．基础计算   B．承台计算

C．盖梁计算   D．桩柱计算

- 重力式桥墩设计计算时，应验算哪些内容（ABC）

A．墩身截面验算   B．地基承载力和偏心距验算

C．桥墩稳定性验算   D．承台抗冲切验算

知识点3：桥台设计及计算

1、判断题示例

- 重力式桥台与重力式桥墩相比，不同的主要是桥台要考虑台后填土的土侧压力及汽车荷载引起的土侧压力。（ √）

- 重力式桥台主要靠自身的重力平衡外力，从而保证自身稳定性。（ √）

- 重力式桥台设计计算时，不考虑流水压力、风荷载、船只或漂浮物的撞击作用。（ √）

- 重力式桥台台后土侧压力计算时按主动土压力计算。  （ √）

- 梁桥轻形桥台的计算内容包括将桥台视为上下端铰支,承受竖向荷载和横向荷载作用的竖梁（简支梁）,验算墙身圬工的偏心受压强度和抗剪强度；将台身和翼墙（包括基础）视作在弹性地基上的短梁,验算桥台在该平面内的弯曲强度；验算地基土的承载力。（ √）

- U型桥台前墙后积水的排除应在侧墙间略高于高水位的平面上铺一层向路堤方向设有斜坡的夯实黏土作为防水层，并在黏土层上再铺一层碎石，将积水引向设于桥台后路堤的盲沟内，将水排向路堤外。（ √）

错误题干举例：

- 重力式桥台设计计算时，应考虑流水压力、风荷载、船只或漂浮物的撞击作用。（×）

- 重力式桥台台后土侧压力计算时按静止土压力计算。（×）

- 梁桥轻形桥台的计算内容包括将桥台视为上下端铰支,承受竖向荷载和横向荷载作用的竖梁（简支梁）,验算墙身圬工的偏心受压强度和抗剪强度；将台身和翼墙（包括基础）视作在弹性地基上的短梁,验算桥台在该平面内的弯曲强度；计算各截面的内力，进行配筋设计和验算；验算地基土的承载力。（×）

2、单选题示例

- 重力式桥台台后土侧压力计算时按（ A  ）

A．主动土压力                 B．被动土压力

C．转动土压力                 D．移动土压力

- _________主要靠自身的重力平衡外力，从而保证自身稳定性。（B）

A．轻型桥台  B．重力式桥台  C．框架式桥台   D．组合式桥台

- 梁桥轻形桥台的计算内容不包括（C）

A将桥台视为上下端铰支,承受竖向荷载和横向荷载作用的竖梁（简支梁）,验算墙身圬工的偏心受压强度和抗剪强度。

B将台身和翼墙（包括基础）视作在弹性地基上的短梁,验算桥台在该平面内的弯曲强度。

C计算各截面的内力，进行配筋设计和验算

D验算地基土的承载力。

3、多选题示例

- 梁桥轻形桥台的计算内容包括（ABD）

A将桥台视为上下端铰支,承受竖向荷载和横向荷载作用的竖梁（简支梁）,验算墙身圬工的偏心受压强度和抗剪强度。

B将台身和翼墙（包括基础）视作在弹性地基上的短梁,验算桥台在该平面内的弯曲强度。

C计算各截面的内力，进行配筋设计和验算

D验算地基土的承载力。

- U型桥台前墙后积水的排除应采用（ ABCD ）措施

A在侧墙间略高于高水位的平面上铺一层向路堤方向设有斜坡的夯实黏土作为防水层

B在黏土层上再铺一层碎石

C 将积水引向设于桥台后路堤的盲沟内

D将水排向路堤外

# 四、其他类型桥梁构造简介

知识点1：拱桥特点、组成及分类

1、判断题示例

- 拱式结构在竖向荷载的作用下，支承处不仅产生竖向反力，还产生水平推力。（√）

- 由于拱的截面应力分布远比梁均匀，故能较充分地发挥全截面材料的抗力性能。（ √）

- 拱桥能充分做到就地取材。与钢桥、钢筋混凝土梁桥相比，可节约大量钢材和水泥。（ √）

- 拱桥的外形美观；耐久性好，养护、维修费用少。（ √）

- 拱桥自重较大，相应的水平推力也较大，增加了下部结构的工程数量，对地基条件的要求较高。（√）

- 由于拱桥水平推力较大，在连续多孔的大、中桥梁中，为防止一孔破坏而影响全桥的安全，需要采用较复杂的措施，或设置单向推力墩，增加了造价（√）

- 上承式拱桥的建筑高度较高，当用于城市立体交叉及平原区的桥梁时，因桥面标高提高，而使两岸接线的工程量增大，或使桥面纵坡增大，既增大造价又对行车不利。（√）

- 拱桥按拱圈截面形式分为板拱桥、肋拱桥、劲性骨架混凝土拱桥、箱型拱桥和钢管混凝土拱桥。（√）

- 拱桥按建筑材料分为钢筋混凝土拱桥、钢拱桥、圬工拱桥。（√）

- 拱桥按拱上建筑形式分为实腹式拱桥和空腹式拱桥。（√）

- 拱桥按静力体系分为无铰拱、两铰拱、单铰拱和三铰拱（√）

- 拱桥上部结构是由拱肋或拱圈（以下统称主拱圈）和拱上建筑两大部分组成。（ √）

- 拱桥下部结构由桥墩、桥台及基础等组成，用以支撑桥垮结构，并与两岸路堤相联结。（ √）

- 拱圈最高处横向截面称为拱顶，拱圈和墩台连接处的横向截面称为拱脚。（ √）

- 拱圈各横向截面的形心连线成为拱轴线。（ √）

- 拱圈的上曲面称为拱背，下曲面称为拱腹。（√）

- 起拱面与拱腹相交的直线称为起拱线。（ √）

- 拱脚、拱顶两截面最低点间的垂直距离为净矢高。（ √）

- 箱形拱桥的外形和板拱相似，由于截面挖空，使箱形的截面抵抗矩较相同材料用量的板拱大很多，所以节省材料。（ √）

- 钢管混凝土拱桥属于钢一混凝土组合结构中的一种，钢管混凝土主要用于以受压为主的结构。（ √）

- 无铰拱结构整体刚度大，稳定性好，构造简单，施工方便，且荷载作用下拱沿跨弯矩分布较为均匀，对地基条件要求高。（ √）

- 两铰拱可用于地基条件较差时或坦拱情况，但铰的设置使构造复杂，施工困难，且降低了整体刚度。（√）

- 三铰拱由于顶铰的设置使拱挠曲线在拱顶转折，增大车辆冲击，对行车不利。（√）

- 劲性骨架混凝土拱桥跨越能力大，超载能力大，施工方便，是一种极具发展前途的拱桥结构形式。（√）

错误题干举例：

- 拱桥按拱圈截面形式分为钢筋混凝土拱桥、钢拱桥、圬工拱桥。（ ×）

- 拱桥下部结构是由拱肋或拱圈（以下统称主拱圈）和拱上建筑两大部分组成。（ ×）

- 拱圈最高处横向截面称为拱脚，拱圈和墩台连接处的横向截面称为拱顶。（ ×）

- 无铰拱结构整体刚度小，稳定性差，构造复杂，且荷载作用下拱沿跨弯矩分布不均匀，故工程实践中很少应用。（ ×）

- 两铰拱由于顶铰的设置使拱挠曲线在拱顶转折，增大车辆冲击，对行车不利。（×）

- 劲性骨架混凝土拱桥可用于地基条件较差时或坦拱情况，但铰的设置使构造复杂，施工困难，且降低了整体刚度。（×）

2、单选题示例

- 拱桥主要承受（ A  ）

A．压力作用   B．拉力作用  C．剪力作用      D．弯矩作用

- 拱桥上部结构由_____和_____组成。（D）

A．主拱圈、桥面系        B．桥面系、拱上建筑

C．拱脚、拱上建筑        D．主拱圈、拱上建筑

- 拱桥主要承重结构是（ A  ）

A．主拱圈     B．拱背  C．拱腹        D．拱脚

- 拱圈最高处横向截面称为（ A  ）

A．拱顶       B．拱背  C．拱腹         D．拱脚

- 拱圈和墩台连接处的横向截面称为（ D）

A．拱顶   B．拱背  C．拱腹  D．拱脚

- 拱圈的上曲面称为（B）

A．拱顶      B．拱背  C．拱腹  D．拱脚

- 拱圈的下曲面称为（C）

A．拱顶      B．拱背  C．拱腹       D．拱脚

- 起拱面与拱腹相交的直线称为（C）

A．拱顶    B．拱背  C．起拱线      D．拱脚

- 拱圈各横向截面的形心连线称为（ A  ）

  - 拱轴线    B．拱背  C拱腹    D．拱脚

- 拱桥的净跨径（D）

A上、下部结构的相交面至中心间的水平距离

B 相邻支座中心的水平距离

C两拱脚截面形心点间的水平距离

D 两拱脚最低点间的水平距离

- 拱桥的计算跨径（C）

A上、下部结构的相交面至中心间的水平距离

B 相邻支座中心的水平距离

C两拱脚截面形心点间的水平距离

D 两拱脚最低点间的水平距离

- ___是判定拱桥高矮的重要指标，一般将矢跨比大于或等于1/5的拱称为___，矢跨比小于1/5的拱称为____（ A ）

A 矢跨比、陡拱、坦拱

B计算矢高、陡拱、坦拱

C 计算矢高、坦拱、陡拱

D 矢跨比、坦拱、陡拱

- 无铰拱的超静定次数为（ C ）

A．1     B．2    C．3     D．4

- 两铰拱的超静定次数为（ A  ）

A．1     B．2    C．3     D．4

- 以下哪项是无铰拱的特点（A）

A结构整体刚度大，稳定性好，构造简单，施工方便，且荷载作用下拱沿跨弯矩分布较为均匀，对地基条件要求高。

B可用于地基条件较差时或坦拱情况，但铰的设置使构造复杂，施工困难，且降低了整体刚度。

C由于顶铰的设置使拱挠曲线在拱顶转折，增大车辆冲击，对行车不利。

D跨越能力大，超载能力大，施工方便，是一种极具发展前途的拱桥结构形式。

- 以下哪项是两铰拱的特点（B）

A结构整体刚度大，稳定性好，构造简单，施工方便，且荷载作用下拱沿跨弯矩分布较为均匀，对地基条件要求高。

B可用于地基条件较差时或坦拱情况，但铰的设置使构造复杂，施工困难，且降低了整体刚度。

C由于顶铰的设置使拱挠曲线在拱顶转折，增大车辆冲击，对行车不利。

D跨越能力大，超载能力大，施工方便，是一种极具发展前途的拱桥结构形式。

- 以下哪项是三铰拱的特点（C）

A结构整体刚度大，稳定性好，构造简单，施工方便，且荷载作用下拱沿跨弯矩分布较为均匀，对地基条件要求高。

B可用于地基条件较差时或坦拱情况，但铰的设置使构造复杂，施工困难，且降低了整体刚度。

C由于顶铰的设置使拱挠曲线在拱顶转折，增大车辆冲击，对行车不利。

D跨越能力大，超载能力大，施工方便，是一种极具发展前途的拱桥结构形式。

- 以下哪项是劲性骨架混凝土拱桥的特点（D）

A结构整体刚度大，稳定性好，构造简单，施工方便，且荷载作用下拱沿跨弯矩分布较为均匀，对地基条件要求高。

B可用于地基条件较差时或坦拱情况，但铰的设置使构造复杂，施工困难，且降低了整体刚度。

C由于顶铰的设置使拱挠曲线在拱顶转折，增大车辆冲击，对行车不利。

D跨越能力大，超载能力大，施工方便，是一种极具发展前途的拱桥结构形式。

- ________的外形和板拱相似，由于截面挖空，使截面抵抗矩较相同材料用量的板拱大很多，所以节省材料。（ C ）

A板拱桥   B肋拱桥   C箱型拱桥    D钢管混凝土拱桥

3、多选题示例

- 拱桥的主要优点有（ABCD）

A跨越能力较大。由于拱的截面应力分布远比梁均匀，故能较充分地发挥全截面材料的抗力性能。

B能充分做到就地取材。与钢桥、钢筋混凝土梁桥相比，可节约大量钢材和水泥。

C外形美观。

D耐久性好，养护、维修费用少。

- 拱桥的缺点有（ABC）

A 自重较大，相应的水平推力也较大，增加了下部结构的工程数量，对地基条件的要求较高。

B 由于拱桥水平推力较大，在连续多孔的大、中桥梁中，为防止一孔破坏而影响全桥的安全，需要采用较复杂的措施，或设置单向推力墩，增加了造价。

C上承式拱桥的建筑高度较高，当用于城市立体交叉及平原区的桥梁时，因桥面标高提高，而使两岸接线的工程量增大，或使桥面纵坡增大，既增大造价又对行车不利。

D跨越能力较小。

- 拱桥按拱圈截面形式分为（ABCD）

A板拱桥、肋拱桥   B劲性骨架混凝土拱桥   C箱型拱桥    D钢管混凝土拱桥

- 拱桥按建筑材料分为（ACD）

A钢筋混凝土拱桥   B劲性骨架混凝土拱桥   C钢拱桥    D圬工拱桥

- 拱桥按拱上建筑形式分为（AC）

A实腹式拱桥   B劲性骨架混凝土拱桥   C空腹式拱桥    D圬工拱桥

- 拱桥按静力体系分为（ABCD）

A无铰拱   B两铰拱   C单铰拱    D三铰拱

知识点2：板拱桥、肋拱桥构造

1、判断题示例

- 板拱桥承重结构的主拱圈在整个宽度内砌成矩形，构造简单，施工方便。（ √）

- 肋拱桥由两条或多条分离的拱肋、横系梁、立柱和由横梁支撑的行车道组成。（ √）

- 拱桥的主拱采用全宽的实体矩形截面时，称为板拱。（ √）

- 选择拱轴线的原则，就是要尽可能降低由于荷载产生的弯矩值。（ √）

- 最理想的拱轴线是与拱上各种荷载作用下的压力线相吻合。（ √）

- 在桥梁工程实践中，绝对合理的拱轴是找不到的。（ √）

- 在均布径向荷载作用下，拱的合理拱轴线为一圆弧线。（ √）

- 实腹式拱桥拱轴线一般采用悬链线。（ √）

- 由结构力学可知，在竖向均布荷载作用下，拱的合理轴线应为悬链线。（√）

- 以永久作用压力线作为设计拱轴线，可以认为基本上是适宜的。（√）

错误题干举例：

- 对于无支架施工的拱桥，应能满足施工阶段的要求，尽可能多的采用临时性施工措施。（ ×）

- 在均布径向荷载作用下，拱的合理拱轴线为一悬链线。（ ×）

- 实腹式拱桥拱轴线一般采用圆弧线。（×）

- 由结构力学可知，在竖向均布荷载作用下，拱的合理轴线应为折线。（×）

2、单选题示例

- 在均布径向荷载作用下，拱的合理拱轴线为一（ A  ）

A．圆弧线                   B．悬链线

C．抛物线                   D．折线

- 实腹式拱桥拱轴线一般采用（ B  ）

A．圆弧线                   B．悬链线

C．抛物线                   D．折线

- 由结构力学可知，在竖向均布荷载作用下，拱的合理轴线应为（ B  ）

A．圆弧线                       B．悬链线

C．二次抛物线                   D．折线

- 以（ A ）压力线作为设计拱轴线，可以认为基本上是适宜的。

A 永久作用  B可变作用  C偶然荷载   D地震作用

- 选择拱轴线的原则（B）

A要尽可能增加由于荷载产生的弯矩值。

B要尽可能降低由于荷载产生的弯矩值。

C要尽可能增加由于荷载产生的轴力值。

D要尽可能降低由于荷载产生的轴力值。

3、多选题示例

- 在桥梁工程实践中，绝对合理的拱轴是找不到的，原因在于（ABCD）

A车辆、行人等的作用位置和大小频繁变动，总荷载将随时发生变化

B以一条选定的拱轴线去适应变化的荷载压力线是不可能的

C主拱并非绝对刚体

D主拱承载后将发生变形，变形后的实际拱轴线将偏离原来设计位置，即使是与设计拱轴线相适应的荷载作用下，主拱截面也将出现弯矩。

- 拱桥设计中所选择的拱轴线应满足（ABCD）

A 尽量减小拱圈截面的弯矩，使主拱圈在计入弹性压缩、均匀温降、混凝土收缩等影响下各主要截面的应力相差不大

B最大限度减小截面拉应力，最好是不出现拉应力。

C 对于无支架施工的拱桥，应能满足施工阶段的要求，尽可能少用或不用临时性施工措施。

D 线型美观，便于施工。

- 拱桥常用拱轴线线形有（ABC）

A．圆弧线        B．悬链线        C．抛物线         D．折线

知识点3：悬臂梁桥、连续梁桥

1、判断题示例

- 悬臂梁桥一般为静定结构，其结构内力不受温度、混凝土收缩徐变和地基沉降等因素的影响，可在地基较差的条件下使用。（ √）

- 连续梁是超静定结构，基础不均匀沉降将在结构中产生附加内力，此外箱梁截面局部温差、混凝土收缩、徐变及预加应力均会在结构中产生附加内力，通常宜用于地基较好的场合。（ √）

- 与简支梁相比，悬臂梁和连续梁可以减小跨内主梁高度、降低材料用量，是比较经济的。（ √）

- 由简支梁向一端或两端伸出短臂而形成的桥梁，称为悬臂梁桥。（ √）

- 等截面连续梁桥的适用范围：桥梁一般采用中等跨径，以40~60m为宜，这样使主梁构造简单，施工快捷；立面布置以等跨径为宜，也可以采用不等跨径布置；适应于有支架施工、逐孔架设施工、移动模架施工及顶推发施工。（ √）

- 变截面连续梁桥的适用范围：当连续梁的主跨跨径达到70m及以上时，从结构受力和经济角度出发，主梁采用变截面布置比较符合梁的内力变化规律；适应于悬臂施工，施工阶段的主梁内力与运营阶段的主梁内力基本一致；外形美观，节省材料，增大桥下净空。（ √）

错误题干举例：

- 连续梁桥一般为静定结构，其结构内力不受温度、混凝土收缩徐变和地基沉降等因素的影响，可在地基较差的条件下使用。（ × ）

- 悬臂梁是超静定结构，基础不均匀沉降将在结构中产生附加内力。（ × ）

- 由简支梁向一端或两端伸出短臂而形成的桥梁，称为连线-简支梁组合桥。（ × ）

- 等截面连续梁桥适应于悬臂施工，施工阶段的主梁内力与运营阶段的主梁内力基本一致。（ × ）

- 变截面连续梁桥适应于有支架施工、逐孔架设施工、移动模架施工及顶推发施工。（ × ）

2、单选题示例

- 由简支梁向一端或两端伸出短臂而形成的桥梁，称为（ B  ）

A．连续梁桥                       B．悬臂梁桥

C．拱桥                           D．斜拉桥

- 哪一项不属于等截面连续梁桥的适用范围（C）

A 桥梁一般采用中等跨径，以40~60m为宜，这样使主梁构造简单，施工快捷。

B立面布置以等跨径为宜，也可以采用不等跨径布置。

C适应于悬臂施工，施工阶段的主梁内力与运营阶段的主梁内力基本一致。

D适应于有支架施工、逐孔架设施工、移动模架施工及顶推发施工。

- 哪一项不属于变截面连续梁桥的适用范围（D）

A当连续梁的主跨跨径达到70m及以上时，从结构受力和经济角度出发，主梁采用变截面布置比较符合梁的内力变化规律。

B适应于悬臂施工，施工阶段的主梁内力与运营阶段的主梁内力基本一致。

C 外形美观，节省材料，增大桥下净空。

D适应于有支架施工、逐孔架设施工、移动模架施工及顶推发施工。

3、多选题示例

- 等截面连续梁桥的适用范围（ABD）

A 桥梁一般采用中等跨径，以40~60m为宜，这样使主梁构造简单，施工快捷。

B立面布置以等跨径为宜，也可以采用不等跨径布置。

C适应于悬臂施工，施工阶段的主梁内力与运营阶段的主梁内力基本一致。

D适应于有支架施工、逐孔架设施工、移动模架施工及顶推发施工。

- 变截面连续梁桥的适用范围（ABC）

A当连续梁的主跨跨径达到70m及以上时，从结构受力和经济角度出发，主梁采用变截面布置比较符合梁的内力变化规律。

B适应于悬臂施工，施工阶段的主梁内力与运营阶段的主梁内力基本一致。

C 外形美观，节省材料，增大桥下净空。

D适应于有支架施工、逐孔架设施工、移动模架施工及顶推发施工。

知识点4：悬索桥、斜拉桥

1、判断题示例

- 悬索桥又名吊桥，主要由桥塔（包括基础）、主缆（也称大缆）、吊索、加劲梁、锚碇、鞍座及桥面构造等部分组成。（ √）

- 由于悬索桥是以高强钢丝作为主要承拉结构，所以，跨越能力大、受力合理、最能发挥材料强度等优点。（ √）

- 悬索桥的主要缺点是刚度小，在荷载作用下容易产生大的挠度和振动。（ √）

- 自锚式悬索桥的优点是适宜用于两岸地基承载力较差的情况，特别是软土的桥位。（√）

- 对于城市闹区跨河桥梁，自锚式悬索桥可以在避免影响景观或无法布置庞大主缆锚锭建筑物时采用。（ √）

- 斜拉桥是由上部结构的斜拉索、索塔和主梁及下部结构的桥墩、桥台组成的组合体系桥梁。（ √）

- 与悬索桥相比，斜拉桥不需要笨重的锚固装置，抗风性能又优于悬索桥。（ √）

- 斜拉桥是一种高次超静定的组合结构，包含较多的设计变量。（ √）

- 斜拉索的作用相当于在主梁跨内增加了若干弹性支承，从而大大减少了梁内弯矩、梁体尺寸和梁体重力，使桥梁跨越能力显著增大。（ √）

错误题干举例：

- 斜拉桥又名吊桥，主要由桥塔（包括基础）、主缆（也称大缆）、吊索、加劲梁、锚碇、鞍座及桥面构造等部分组成。（ ×）

- 由于悬索桥是以高强钢丝作为主要承拉结构，所以，跨越能力小、受力不合理、不能发挥材料强度等缺点。（ ×）

- 自锚式悬索桥不适宜用于两岸地基承载力较差的情况，特别是软土的桥位。（×）

- 悬索桥主缆的作用相当于在主梁跨内增加了若干弹性支承，从而大大减少了梁内弯矩、梁体尺寸和梁体重力，使桥梁跨越能力显著增大。（ ×）

2、单选题示例

- 悬索桥的主要缺点是（D）

A．跨越能力小                       B．受力不合理

C．不能充分发挥材料强度             D．刚度小

- 下列哪一项不属于悬索桥的组成部分（D）

A桥塔、主缆  B吊索、加劲梁 C锚碇、鞍座  D主梁

- _________斜拉索的作用相当于在主梁跨内增加了若干弹性支承，从而大大减少了梁内弯矩、梁体尺寸和梁体重力，使桥梁跨越能力显著增大。（C）

A桥塔  B吊索 C斜拉索  D主梁

- 下列关于斜拉桥说法有误的一项是（D）

  - 斜拉桥是由上部结构的斜拉索、索塔和主梁及下部结构的桥墩、桥台组成的组合体系桥梁

  - 斜拉桥是一种高次静定的组合结构

  - 斜拉索是斜拉桥的主要承重构件之一

  - 与悬索桥相比，斜拉桥不需要笨重的锚固装置，但抗风性能没悬索桥好

- （D）的优点是适宜用于两岸地基承载力较差的情况，特别是软土的桥位。

A．辐射式斜拉桥                       B．地锚式悬索桥

C．竖琴式斜拉桥                       D．自锚式悬索桥

- 关于斜拉桥的构造特点有以下描述，哪一项是完全正确的（C）

①斜拉桥利用主梁、斜拉索、索塔三者的不同组合，形成不同的结构体系以适应不同的地形和地质条件。

②斜拉索的作用相当于在主梁跨内增加了若干弹性支承，从而大大减少了梁内弯矩、梁体尺寸和梁体重力，使桥梁的跨越能力显著增大。

③斜索的水平分力相当于对混凝土梁施加的预压力，借以提高了梁的抗裂性能，并充分发挥了高强材料的特性；

④与悬索桥相比，斜拉桥不需要笨重的锚固装置，抗风性能又优于悬索桥。

⑤调整斜拉索的拉力可以调整主梁的内力，使主梁的内力分布更均匀合理。

⑥便于采用悬臂法施工和架设，且安全可靠。

⑦斜拉桥是一种高次超静定的组合结构，包含较多的设计变量，全桥总的技术经济合理性不能单从结构体积小、用料省等概念衡量，这给选定合理的桥型方案和经济合理的设计带来困难，同时，斜拉索与主梁和索塔的联结构造较复杂，施工技术要求高。斜拉索索力的调整工序也较复杂。

A. ①③⑤⑦      B. ②③④⑤    C. ①②③④⑤⑥⑦   D . ②③⑤⑥

3、多选题示例

- 悬索桥的主要优点有（ACD）

A跨越能力大   B刚度大   C最能发挥材料强度  D受力合理

- 下列哪些是斜拉索的布置形式（ACD）

A．辐射式                       B．地锚式

C．竖琴式                       D．扇式

- 下列哪些是斜拉桥主梁的常用形式（ABD）

A．连续梁                B．悬臂钢构

C．简支梁                D．悬臂梁

# 五、桥梁施工前准备工作及施工测量

知识点1：桥梁施工准备工作

1、判断题示例

- 施工准备工作是为拟建工程的施工建立必要的技术和物资条件，统筹安排各种资源和布置施工现场，施工准备工作的好坏关系到施工企业目标管理能否顺利实现。（ √）

- 施工准备工作通常可划分为劳动组织准备、物资准备、技术准备和施工现场准备等工作。（ √）

- 施工交底形式可采用书面、口头、现场示范等形式。（ √）

- 施工中任何技术上的差错都可能危及施工人员人身安全和造成质量隐患或事故，带来生命、财产的巨大损失，因此必须认真做好技术准备工作。（ √）

- 设计图纸交底一般由建设单位（业主）主持，设计、监理和施工单位（承包商）参加。（ √）

- 桥梁工程中，编制的施工组织设计是指导工程施工中全部生产活动的指导性技术经济文件。（ √）

- “三通一平”的“三通”是指水通、电通、路通，“一平”指平整场地。（ √）

- 桥梁工程施工所有机具都必须在开工之前进行检查和试运转。（ √）

- 施工交底工作一般自上而下逐级进行，对管理人员、施工班组、作业人员均需进行施工交底。（ √）

- 技术准备是施工准备的核心。（ √）

- 施工预算是施工企业内部控制各项成本支出、考核用工、签发施工任务单、限额领料以及施工班组进行经济核算的依据，也是制订分包合同时确定分包价格的依据。（ √）

错误题干举例：

- 施工交底工作必须采用书面形式，不允许采用口头、现场示范等形式。（×）

- 桥梁工程的设计图纸交底一般由设计单位主持，建设、监理和施工单位（承包商）参加。（ ×）

- “三通一平”的“三通”是指水通、电通、气通，“一平”指平整场地。（×）

2、单选题示例

- 施工准备工作通常可分为劳动组织准备、物资准备、技术准备和施工现场准备，下列均属于劳动组织准备的一组是（ A  ）

  - 建立劳动组织、合理设置精干的专业施工队伍、建立健全各项管理制度

  - 熟悉设计文件、熟悉周边地物状况、施工前的设计图纸交底

  - 施工控制网测量、搞好“三通一平”、建造临时设施

  - 制定施工方案、编制施工预算、安装调试施工机具

- 施工准备工作通常可分为劳动组织准备、物资准备、技术准备和施工现场准备，下列均属于技术准备的一组是（ B  ）

  - 建立劳动组织、合理设置精干的专业施工队伍、建立健全各项管理制度

  - 熟悉设计文件、熟悉周边地物状况、施工前的设计图纸交底

  - 施工控制网测量、搞好“三通一平”、建造临时设施

  - 制定施工方案、编制施工预算、安装调试施工机具

- 施工准备工作通常可分为劳动组织准备、物资准备、技术准备和施工现场准备，下列均属于施工现场准备的一组是（ C  ）

  - 建立劳动组织、合理设置精干的专业施工队伍、建立健全各项管理制度

  - 熟悉设计文件、熟悉周边地物状况、施工前的设计图纸交底

  - 施工控制网测量、搞好“三通一平”、建造临时设施

  - 制定施工方案、编制施工预算、安装调试施工机具

- （ C ）是施工准备的核心。

A劳动组织准备 B物资准备 C技术准备 D施工现场准备

3、多选题示例

- 施工准备工作通常可划分为哪几项工作（ ABCD ）

A劳动组织准备 B物资准备 C技术准备 D施工现场准备

- “三通一平”的“三通”是________，“一平”指平整场地。（）

A水通   B电通 C 气通 D路通

知识点2：桥梁施工测量

1、判断题示例

- 桥梁施工测量的主要包括桥梁施工控制测量、墩台定位测量、细部施工放样及施工后沉降、变形观测。（ √）

- 测量桥轴线长度的方法，通常采用电子全站仪测量法、直接丈量法、三角网法等。（ √）

- 电子全站仪测距时应在气象比较稳定、大气透明度好、附近没有光电信号干扰的情况下进行。（ √）

- 沿桥轴线方向，地势平坦、可以通视，可采用直接丈量法测量桥轴线长度。这种方法所用设备简单，精度也可靠，是一般中小桥施工测量中常用的方法。 （√）

- 当施工现场无全站仪可用，且采用直接丈量法有困难或采用直接丈量法不能保证必要的精度时，可采用间接丈量法测定桥轴线。（ √）

- 高程控制测量需要满足施工中高程测量以及桥梁营运阶段桥梁墩台垂直沉陷监测的需要。（ √）

- 建立高程控制网的常用方法是水准测量，进行水准测量有困难时也可采用三角高程测量。（ √）

- 高程控制测量的水准点应选在地基稳固、使用方便、不易被破坏的地方。（ √）

- 在桥梁施工测量中，最主要的工作是准确地放样出桥梁墩台的中心位置和它的纵横轴线，这些工作称为墩台定位。（ √）

- 水中桥墩的基础施工定位时，由于水中桥墩基础的目标处于不稳定状态，在其上无法使测量仪器稳定，一般宜采用全站仪测量。（ √）

- 桥梁墩台定位测量的方法有全站仪测量、直接丈量法、小三角方向交会法和极坐标法。（ √）

错误题干举例：

- 桥梁的变形观测是用来确定墩台位置的依据并保证全桥与线路连接的整体性。（ ×）

- 直接丈量法测距时应在气象比较稳定、大气透明度好、附近没有光电信号干扰的情况下进行。 （ ×）

- 高程控制测量不需要满足施工中高程测量以及桥梁营运阶段桥梁墩台垂直沉陷监测的需要。（×）

2、单选题示例

- 桥位平面控制测量的作用主要是（ C  ）

  - 满足施工中高程测量以及桥梁营运阶段桥梁墩台垂直沉陷监测的需要

  - 确保墩台帽位置符合设计要求，以便控制浇筑混凝土的标高

  - 确定墩台位置的依据，并保证全桥与线路连接的整体性

  - 准确地放样出桥梁墩台的中心位置和它的纵横轴线

- 下列关于测量桥轴线长度方法说法有误的一项是（ B  ）

  - 测量桥轴线长度的方法通常采用电子全站仪测量法、直接丈量法、三角网法等

  - 电子全站仪测量桥轴线长度时，不受气象条件影响

  - 直接丈量法所用设备简单，是一般中小桥施工测量中常用的方法

  - 三角网法测量桥轴线时，布设桥梁三角网的目的是为了求出桥轴线长度及墩台的位置

- 下列关于桥梁墩台定位测量说法有误的一项是（ A  ）

  - 直线桥梁墩台定位所依据的原始资料只有桥轴线控制桩的里程

  - 水中桥墩的基础施工定位时，由于水中桥墩基础的目标处于不稳定状态，一般宜采用全站仪测量

  - 直线桥墩定位时采用直接丈量法时，钢尺检定、丈量方法与测定桥轴线相同

  - 墩台中心测设定位以后，尚需测设墩台的纵横轴线，作为墩台细部放样的依据

- 水中桥墩的基础施工定位时，由于水中桥墩基础的目标处于不稳定状态，在其上无法使测量仪器稳定，一般宜采用（ A  ）

A全站仪测量  B直接丈量法  C小三角方向交会法 D极坐标法

3、多选题示例

- 桥梁施工测量的主要包括（ABCD ）

A桥梁施工控制测量  B 墩台定位测量 C 细部施工放样     D施工后沉降、变形观测

- 测量桥轴线长度的方法通常有（ABC）

A 电子全站仪测量法 B 直接丈量法 C 三角网 D 小三角方向交会法

- 布设桥梁三角网的要求有（ABCD）

A三角网点之间视野应开阔，通视要良好，要便于观测与保存。

B三角网点不应位于可能被淹没及土壤松软地区或施工影响区。

C桥轴线应为三角网的一条边，并与基线的一端相连并尽量与桥轴线垂直。

D三角网所有角度宜布设在300~1200之间，基线不应少于2条，基线长度一般不小于桥轴线长度的0.7倍，以减小测量误差。

- 桥梁墩台定位测量的方法有（ABCD）

A全站仪测量  B直接丈量法  C小三角方向交会法 D极坐标法

# 六、桥梁基础施工

知识点1：明挖扩大基础

1、判断题示例

  - 在天然土层上直接建造桥梁基础，可采用明挖法施工。（ √ ）

  - 明挖法分为放坡开挖和坑壁支护后开挖两种形式。（ √ ）

  - 桥梁基础采用明挖法施工时，施工顺序为基坑放样、基坑围堰、基坑排水、基坑开挖、基坑支护、基底的质量检验和处理。（ √ ）

  - 土质地基开挖基坑深度大于5m时，应将坑壁坡度适当放缓或加设平台，或采取适当的基坑加固措施，加固措施需有专项加固方案并经批准后才可实施。（ √ ）

  - 若放坡开挖场地受限或工程量太大，应采用挡板支撑、钢木结合支撑、钢板桩围护、锚杆支护、咬合桩、地下连续墙等防护措施。（ √ ）

  - 基坑开挖施工时间较长，又可能遇到暴雨天气，，应在基坑顶面设置临时截水沟或排水沟，防止雨水流入基坑内使坑壁和坑底土质变松，导致边坡失稳。（ √ ）

  - 基坑开挖施工中，基地应避免超挖或扰动，已经超挖或扰动部分，予以清除并用石子或石块等回填。（ √ ）

  - 岩石地基的开挖一般采用机械开挖，必要时可进行松动爆破，但要严格控制爆破深度和用药量。（ √ ）

错误题干举例：

- 土质地基开挖一般采用机械开挖，必要时可进行松动爆破，但要严格控制爆破深度和用药量。（×）

- 桥梁基础采用明挖法施工时，施工顺序为基坑放样、基坑排水、基坑围堰、基坑开挖、基坑支护、基底的质量检验和处理。（×）

- 土质地基开挖基坑深度大于5m时，应采用挡板支撑、钢木结合支撑、钢板桩围护、锚杆支护、咬合桩、地下连续墙等防护措施。（×）

- 若放坡开挖场地受限或工程量太大，应将坑壁坡度适当放缓或加设平台，或采取适当的基坑加固措施，加固措施需有专项加固方案并经批准后才可实施。（×）

- 基坑开挖施工时间较长，又可能遇到暴雨天气，应采用挡板支撑、钢木结合支撑、钢板桩围护、锚杆支护、咬合桩、地下连续墙等防护措施。（×）

2、单选题示例

- 桥梁基础采用明挖法施工时，其施工顺序排列正确的一项是 （ A  ）

  - 基坑放样、基坑围堰、基坑排水、基坑开挖、基坑支护、基底的质量检验和处理

  - 基坑支护、基坑放样、基坑排水、基坑围堰、基坑开挖、基底的质量检验和处理

  - 基坑排水、基坑放样、基坑围堰、基坑开挖、基坑支护、基底的质量检验和处理

  - 基坑放样、基坑围堰、基底的质量检验和处理基坑排水、基坑开挖、基坑支护

- 土质地基开挖基坑深度大于5m时，应采取_____措施（A）

A 应将坑壁坡度适当放缓或加设平台，或采取适当的基坑加固措施，加固措施需有专项加固方案并经批准后才可实施。

B 采用挡板支撑、钢木结合支撑、钢板桩围护、锚杆支护、咬合桩、地下连续墙等防护措施。

C 在基坑顶面设置临时截水沟或排水沟，防止雨水流入基坑内使坑壁和坑底土质变松，导致边坡失稳。

D 予以清除并用石子或石块等回填

- 若放坡开挖场地受限或工程量太大，应_____（B）

A 应将坑壁坡度适当放缓或加设平台，或采取适当的基坑加固措施，加固措施需有专项加固方案并经批准后才可实施。

B 采用挡板支撑、钢木结合支撑、钢板桩围护、锚杆支护、咬合桩、地下连续墙等防护措施。

C 在基坑顶面设置临时截水沟或排水沟，防止雨水流入基坑内使坑壁和坑底土质变松，导致边坡失稳。

D 予以清除并用石子或石块等回填

- 基坑开挖施工时间较长，又可能遇到暴雨天气，应_____（C）

A 应将坑壁坡度适当放缓或加设平台，或采取适当的基坑加固措施，加固措施需有专项加固方案并经批准后才可实施。

B 采用挡板支撑、钢木结合支撑、钢板桩围护、锚杆支护、咬合桩、地下连续墙等防护措施。

C 在基坑顶面设置临时截水沟或排水沟，防止雨水流入基坑内使坑壁和坑底土质变松，导致边坡失稳。

D 予以清除并用石子或石块等回填

- 基坑开挖施工中，基地应避免超挖或扰动，已经超挖或扰动部分，应_____（D）

A 应将坑壁坡度适当放缓或加设平台，或采取适当的基坑加固措施，加固措施需有专项加固方案并经批准后才可实施。

B 采用挡板支撑、钢木结合支撑、钢板桩围护、锚杆支护、咬合桩、地下连续墙等防护措施。

C 在基坑顶面设置临时截水沟或排水沟，防止雨水流入基坑内使坑壁和坑底土质变松，导致边坡失稳。

D 予以清除并用石子或石块等回填

- ________地基的开挖一般采用机械开挖，必要时可进行松动爆破，但要严格控制爆破深度和用药量。（D）

A 泥质地基   B土质地基  C水中基坑   D岩石地基

3、多选题示例

- 明挖法分为____和____ 两种形式。（CD）

A全断面开挖   B台阶开挖  C放坡开挖    D坑壁支护后开挖

知识点2：明挖扩大基础

1、判断题示例

- 水中基坑开挖围堰的形式主要有土石围堰、草袋围堰、钢板桩围堰、钢筋混凝土板桩围堰。（ √ ）

- 钢板桩支护的优点是强度大，能穿透半坚硬粘土层、碎卵石类土和风化岩层。（ √ ）

- 钢板桩的支护形式，根据基坑挖土深度、土质情况、地质条件和相邻近建筑、管线的情况选用。（ √ ）

- 咬合桩支护的施工方法：每两根钻孔灌注素混凝土桩之间咬合一根钢筋混凝土钻孔灌注桩（即两根相邻的钻孔桩之间部分重叠，一般重叠20cm），钻孔灌注素混凝土桩时在混凝土中掺入缓凝剂，以免钻孔灌注钢筋混凝土桩因素混凝土桩的砼已凝结而无法下钻。（ √ ）

- 搅拌桩的作用是加固基坑四周的土体。（ √ ）

- 扩大基础的种类有浆砌片石、浆砌块石、片石混凝土、钢筋混凝土等。（ √ ）

错误题干举例：

- 钢筋混凝土板桩围堰不能用于粘性土、砂类土、碎石土河床。（× ）

- 井点法排水适用于细粉砂土质以外的各种地层基坑。（×）

- 集水沟、集水坑适用于粉、细砂或地下水位较高、挖基较深、坑壁不易稳定和普通排水法难以解决的基坑。（×）

- 草（麻）袋围堰适用于水深3.0m以内，流速≥3m／S，河床土质渗透性较大的河流。（× ）

- 单支撑板桩是指顶端不设支撑或锚杆，完全依靠打入足够的入土深度来维持其稳定的板桩。（×）

- 悬臂式板桩上部为简支支撑，下部为弹性嵌固支撑，板桩两侧作用着主动土压力和被动土压力。（×）

- 钢筋混凝土地下连续墙施工工艺过程是：抓斗挖槽→灌注混凝土→吊放接头管（箱）、吊放钢筋笼→修筑导墙。（× ）

- 喷射混凝土护壁（喷护法）得原理是：必须在基坑开挖前的坑壁面上喷射混凝土，待混凝土凝固后起护壁作用。（× ）

- 小溶洞可采用混凝土掺片石灌注或用钢筋混凝土结构加盖处理。（×）

- 出露的较大溶洞采用压水泥砂浆或小石子混凝土压灌处理。（×）

2、单选题示例

- ________适用于水深1.5m以内、流速≤0.5m／s、河床渗透性较小的河流。（A）

A土石围堰  B草袋围堰  C钢板桩围堰  D钢筋混凝土板桩围堰

- ________适用于水深3.0m以内，流速≤1.5m／S，河床土质渗透性较小的河流。（B）

A土石围堰  B草袋围堰  C钢板桩围堰  D钢筋混凝土板桩围堰

- ________强度大、防水性能好，打入土层、砾石层、卵石层时穿透性能强，适用于砂类土、粘性土、碎石土及风化岩石等河床的深水基础。（C）

A土石围堰  B草袋围堰  C钢板桩围堰  D钢筋混凝土板桩围堰

- _________适用于粘性土、砂类土、碎石土河床。（D）

A土石围堰  B草袋围堰  C钢板桩围堰  D钢筋混凝土板桩围堰

- 下列关于基坑支护方法中，应用最为广泛的是（ A  ）

  - 钢板桩支护

  - 压密注浆

  - 树根桩支护

  - 高压悬喷桩支护

- 当土质较好，基坑不深，渗水不多，无工期要求而采用明挖法施工时，采用（B）计算渗水量

A软件分析法    B经验系数法   C流网分析法    D公式计算法

- 对基坑较深、土质较差、渗水量较多、有板桩围护的基坑，可用（C）方法计算渗水量

A软件分析法    B经验系数法   C流网分析法    D公式计算法

- ______方法一般适用于井点降水时的渗水量计算。（D）

A软件分析法    B经验系数法   C流网分析法    D公式计算法

- ________的优点是强度大，能穿透半坚硬粘土层、碎卵石类土和风化岩层。具有锁口、连接紧密不易漏水，能承受锁口拉力，可焊接接长，能多次使用，但一次性投资较多。（A）

A钢板桩支护   B单支撑板桩    C悬臂式板桩   D搅拌桩

- 是指顶端不设支撑或锚杆，完全依靠打入足够的入土深度来维持其稳定的板桩。（C）

A钢板桩支护   B单支撑板桩    C悬臂式板桩   D搅拌桩

- 上部为简支支撑，下部为弹性嵌固支撑，板桩两侧作用着主动土压力和被动土压力。（B）

A钢板桩支护   B单支撑板桩    C悬臂式板桩   D搅拌桩

- 悬臂式板桩的入土深度和最大弯矩的计算步骤是（D）

①试算确定埋入深度t1。②定实际所需入土深度。③求入土深度t2处剪力为零的点g。④计算最大弯矩。 ⑤选择板桩截面。

A③①②④⑤     B ②③①④⑤     C  ④①③②⑤  D①②③④⑤

- 当基坑临近河边，且受潮汐影响，坑壁土体渗透性较大，可采用_______加固基坑四周的土体，使土体中含有一定密度的水泥浆，可防渗水及稳固土体。（A）

A 压密注浆    B单支撑板桩    C悬臂式板桩   D搅拌桩

- 压密注浆的施工方法为（C）

    - 根据设计要求向土中打入直径为5cm的空心管。②向管道内压注一定数量的水泥浆，压力为0.3～0.6MPa。③边压浆边拔出管道 ④待水泥浆与土体结成板块后便可开挖基坑。

A③①②④     B ②③①④     C ①②③④   D④①③②

- _______作用是加固基坑四周的土体。（D）

A 压密注浆    B单支撑板桩    C悬臂式板桩   D搅拌桩

- 搅拌桩的施工方法为（C）

①用直径符合设计要求的钻头钻孔。②待钻到设计深度后，边向钻杆中心压入水泥（或水泥浆）边开动钻杆，使水泥与孔中的土进行搅拌。③再逐步缓慢提升钻杆，其压力为0.4～0.6MPa，水泥用量约为50kg／m。

A③①②     B ②③①     C ①②③   D①③②

- _________的原理是：在基坑开挖后的坑壁面上喷射混凝土，待混凝土凝固后起护壁作用。（C）

A 压密注浆    B单支撑板桩   B喷射混凝土护壁（喷护法）  D搅拌桩

- 喷射混凝土开挖基坑的施工方法为（B）

①确定开挖界限。②下挖一段后，即用混凝土喷射机喷射一层含速凝剂的混凝土，以保护坑壁。③再往下挖一段，再喷护一段，直至坑底。

A③①②     B ①②③     C②③①    D①③②

- 钢筋混凝土地下连续墙支护施工工艺为（C）

①修筑导墙②抓斗挖槽③吊放接头管（箱）、吊放钢筋笼④灌注混凝土

A③①②④     B ②③①④     C ①②③④   D④①③②

- _________应该尽量避免在雨季施工，否则应有专门的防洪排水设施。（B）

A软弱地基  B湿陷性黄土地基   C多年冻土地基  D泉眼

- _________要保持冻结原则，尽量避免在高温季节施工。（C）

A软弱地基  B湿陷性黄土地基   C多年冻土地基  D泉眼

3、多选题示例

- 水中基坑开挖围堰的形式主要有（ABCD）

A土石围堰  B草袋围堰  C钢板桩围堰  D钢筋混凝土板桩围堰

- 基坑渗水量计算有（BCD）方法

A软件分析法    B经验系数法   C流网分析法    D公式计算法

- 支护坑壁的方法有（ABCD）

A板桩围护   B压密注浆、高压悬喷桩  C地下连续墙  D霹雳桩、粉喷桩、树根桩

- 什么情况可考虑先将基坑的坑壁支护后，再开挖基坑或边开挖基坑边支护坑壁。（ABCD）

A地下水位较高而基坑较深   B坑壁土体不易稳定 C放坡开挖工程量大   D邻近建筑物的影响大

- 钢板桩的支护形式有（ABC）

A悬臂式  B单锚（支撑）式  C多锚（支撑）式D简支式

- 根据______选用钢板桩的形式（ABCD）

A 基坑挖土深度   B土质情况  C地质条件  D邻近建筑、管线的情况

- 出露的较大溶洞可采用_______处理（AB）

A混凝土掺片石灌注  B钢筋混凝土结构加盖处理   C压水泥砂浆 D小石子混凝土压灌处理

- 小溶洞可采用_______处理（CD）

A混凝土掺片石灌注  B钢筋混凝土结构加盖处理   C压水泥砂浆 D小石子混凝土压灌处理

- 软弱地基处理方法有（ABD）

A换土法  B注浆法    C 重锤夯实  D堆载预压法

- 多年冻土地基有哪些注意事项（ABCD）

A严禁地表水流入基坑

B及时排除季节冻层内的地下水和冻土本身融化水

C必须搭设遮阳棚和防雨棚

D施工前做好充分准备，快速施工，做好基础后立即回填封闭，防止热量侵入

- 扩大基础的种类有（ABCD）

A浆砌片石  B浆砌块石  C片石混凝土   D钢筋混凝土

知识点2：钻孔灌注桩施工

1、判断题示例

- 钻孔灌注桩施工时，钻孔泥浆的组成成分主要是水、粘土（或膨润土）和添加剂。（√ ）

- 喷射清孔法只宜配合其它清孔方法使用，是在灌注混凝土前对孔底进行高压射水或射风 数分钟，使剩余少量沉淀物漂浮后，立即灌注水下混凝土。（ √ ）

- 钻孔作业应分班连续进行，经常对钻孔泥浆性能指标进行检验，不符合要求时要及时改正。（ √ ）

- 糊钻、埋钻常出现于正反循环回转钻进和冲击钻进中。（ √ ）

- 遇到坍方或其它原因造成埋钻时，应使用空气吸泥机吸走埋钻的泥沙，提出钻锥。（ √ ）

- 钻头被卡住称为卡钻，卡钻后不能强提，只宜轻提。（ √ ）

- 钻头掉下称为掉钻，掉钻落物时，宜迅速用打捞叉、钩、绳套等工具打捞。（ √ ）

错误题干举例：

- 反循环钻进施工的优点是钻进与排渣同事连续进行，在适用土层中钻进速度较快。（× ）

- 正循环钻进施工时，泥浆从下向上流动，容易发生孔壁坍塌，为此需用较高质量的泥浆。（× ）

- 清孔的目的是增加孔内泥浆浓度，保证孔底钻渣的沉淀厚度满足要求。（× ）

- 抽浆清孔法抽浆清孔法清孔效果较好，但仅适用于端承桩，不适合用于摩擦桩。（× ）

- 挖孔灌注桩特点是成孔后可直观检查孔内土质状况，基桩质量有可靠保证，且施工速度极快。（× ）

- 钻孔桩水下桩身混凝土可以有少量断层或夹层。（× ）

2、单选题示例

- 钻灌注桩施工程序排列正确的一项是（ A  ）

  - 桩定位、埋护筒、桩机就位、下钻、清孔、下钢筋笼、下导管、灌混凝土

  - 桩定位、下导管、埋护筒、桩机就位、下钻、清孔、下钢筋笼、灌混凝土

  - 桩定位、下钻、埋护筒、桩机就位、清孔、下钢筋笼、下导管、灌混凝土

  - 桩定位、埋护筒、下钻、清孔、下钢筋笼、桩机就位、下导管、灌混凝土

- 钻孔灌注桩施工时，钻孔泥浆的组成成分主要是（ A  ）

  - 水、粘土（或膨润土）和添加剂

  - 水、砂子和添加剂

  - 水泥、石子、砂子和添加剂

  - 水、水泥、砂子

- 下列关于桥梁基础施工，冲抓锥钻进法的缺点说法有误的一项是（ A  ）

  - 施工机械复杂，成本较高

  - 施工自动化程度低

  - 需人工操作清运渣土

  - 劳动强度大，施工速度较慢

- ________的优点是钻进与排渣同事连续进行，在适用土层中钻进速度较快。（C）

A冲抓锥钻进   B冲击钻孔   C正循环钻进施工  D反循环钻进施工

- ________方法，泥浆从下向上流动，容易发生孔壁坍塌，为此需用较高质量的泥浆。（D）

A冲抓锥钻进   B冲击钻孔   C正循环钻进施工  D反循环钻进施工

- 钻孔灌注桩施工，清孔的目的是（ A  ）

  - 降低孔内泥浆浓度，保证孔底钻渣的沉淀厚度满足要求

  - 准确放出桩位中心，用骑马桩固定位置

  - 防地表水流入桩孔内，引起坍孔

  - 回收泥浆原料和减少环境污染

- 钻孔灌注桩施工，抽浆清孔法是指（ B ）

  - 用掏渣筒、大锅锥或冲抓锥清掏孔底粗钻渣

  - 用空气吸泥机吸出含有钻渣的泥浆

  - 是在灌注混凝土前对孔底进行高压射水或射风数分钟，使剩余少量沉淀物漂浮后，立即灌注混凝土

  - 以相对浓度较低的泥浆压入，把钻孔内的悬浮钻渣和相对浓度较大的泥浆换出

- 钻孔灌注桩施工，掏渣清孔法是指（ A ）

- 用掏渣筒、大锅锥或冲抓锥清掏孔底粗钻渣

- 用空气吸泥机吸出含有钻渣的泥浆

- 是在灌注混凝土前对孔底进行高压射水或射风数分钟，使剩余少量沉淀物漂浮后，立即灌注混凝土

- 以相对浓度较低的泥浆压入，把钻孔内的悬浮钻渣和相对浓度较大的泥浆换出

- 钻孔灌注桩施工，换浆清孔法是指（ D ）

- 用掏渣筒、大锅锥或冲抓锥清掏孔底粗钻渣

- 用空气吸泥机吸出含有钻渣的泥浆

- 是在灌注混凝土前对孔底进行高压射水或射风数分钟，使剩余少量沉淀物漂浮后，立即灌注混凝土

- 以相对浓度较低的泥浆压入，把钻孔内的悬浮钻渣和相对浓度较大的泥浆换出

- 钻孔灌注桩施工，喷射清孔法是指（C ）

- 用掏渣筒、大锅锥或冲抓锥清掏孔底粗钻渣

- 用空气吸泥机吸出含有钻渣的泥浆

- 是在灌注混凝土前对孔底进行高压射水或射风数分钟，使剩余少量沉淀物漂浮后，立即灌注混凝土

- 以相对浓度较低的泥浆压入，把钻孔内的悬浮钻渣和相对浓度较大的泥浆换出

- __________仅适用于机动推钻、冲抓、冲击钻孔的各类土层摩擦桩的初步清孔。（A）

A 掏渣清孔法  B换浆清孔法  C抽浆清孔法 D喷射清孔法

- __________适用于正循环钻孔的摩擦桩。  （B）

A 掏渣清孔法  B换浆清孔法  C抽浆清孔法 D喷射清孔法

- _________清孔效果较好，适用于各种方法钻孔的端承桩和摩擦桩。（C）

A 掏渣清孔法  B换浆清孔法  C抽浆清孔法 D喷射清孔法

- __________只宜配合其它清孔方法使用。（D）

A 掏渣清孔法  B换浆清孔法  C抽浆清孔法 D喷射清孔法

- 钻孔灌注桩施工时，孔径较大称为（ A ）

A扩孔    B缩孔    C塌孔   D扫孔

- 钻孔灌注桩施工时，孔径较小称为（ B）

A扩孔    B缩孔    C塌孔   D扫孔

- ______后不能强提，只宜轻提，轻提不动时，可以用小冲击锥或用冲、吸的方法将钻锥周围的钻渣松动后再提出。(A)

A卡钻     B掉钻   C糊钻  D埋钻

- ______宜迅速用打捞叉、钩、绳套等工具打捞。若落体己被泥砂埋住，应按前述各条先清除泥砂，使打捞工具接触落体后再进行打捞。(B)

A卡钻     B掉钻   C糊钻  D埋钻

- ________常出现于正反循环回转钻进和冲击钻进中。遇此应减小泥浆浓度、钻头提出进行清理，再次钻进时控制适当进尺。(C)

A卡钻     B掉钻   C糊钻、埋钻  D梅花孔

- __________是由于钻锥的转向装置失灵，泥浆太浓，钻锥旋转阻力过大或冲程太小，钻锥来不及旋转而形成的。应采用片石或卵石与粘土的混合物回填钻孔，重新冲击钻进。（D）

A卡钻     B掉钻   C糊钻、埋钻  D梅花孔、十字槽孔

- _______是钻锥磨损过大焊补不及时或因地层中有遇水膨胀的软土、粘土泥岩造成的。（B）

A卡钻     B缩孔   C糊钻、埋钻  D梅花孔、十字槽孔

- 若发现护筒内水头不能保持，水位下降，证明有______现象，宜采用将护筒周围填土筑实，增加护筒埋置深度，适当减小水头高度或采取加稠泥浆，加入粘土慢速转动等措施。(C )

A卡钻     B缩孔   C漏浆  D梅花孔、十字槽孔

3、多选题示例

- 钻孔灌注桩施工前的准备工作有（ABCD）

A准确放出桩位中心，用骑马桩固定位置。

B根据土质、桩径大小、入土深度，选择适合的钻孔设备。

C埋设护筒。

D制备泥浆。

- 钻孔灌注桩施工方法有（ABCD）

A冲抓锥钻进   B冲击钻孔   C正循环钻进施工  D反循环钻进施工

- 钻孔灌注桩施工时，钻孔泥浆的组成成分主要是（ ABC  ）

A水  B粘土（或膨润土） C添加剂  D砂子

- 钻孔要遵循的一般要求有（ABCD）

A钻孔就位前，应对钻孔的各项准备工作进行检查，包括场地与钻机座落处的平整和加固，主要机具的检查与安装，并用水准仪测量钻机平台的标高，确定钻孔深度。

B及时填写施工记录表，交接班时应交待钻进情况及下一班应注意事项。

C钻机底座和顶端在钻进和运行中不应产生位移和沉陷。回转钻机顶部的起吊滑轮、转盘中心和桩位中心三者应在同一铅垂线上，偏差不超过2cm。

D钻孔作业应分班连续进行，经常对钻孔泥浆性能指标进行检验，不符合要求时要及时改正。

- 钻孔灌注桩施工中，清孔方法有（）

A 掏渣清孔法  B换浆清孔法  C抽浆清孔法 D喷射清孔法

- 钻孔桩水下混凝土的质量应符合哪些要求（ABCD）

A为防止混凝土灌注过程中发生卡管现象，水下混凝土的粗骨料粒径级配连续，宜用粒径较小的卵石。

B水下混凝土的强度按水上同配比的混凝土强度提高20%。除用预留试块做抗压强度外，还应凿平桩头，并取桩头试块做抗压试验。

C桩身混凝土不能有断层或夹层。应仔细检查分析混凝土记录，并用无破损方法检验桩身，对质量可疑的桩，要钻心取样进行试验。

D凿除桩头留下的部分不能有残余松散层和薄弱混凝土层，嵌入承台或盖梁内的桩头及锚固钢筋长度要符合规范要求。

- 钻孔常发生事故有（ABCD）

A塌孔、扩孔、缩孔   B孔身偏斜弯曲、梅花孔或十字槽孔   C钻孔漏浆   D糊钻、埋钻、卡钻、掉钻

知识点3：沉入桩施工

1、判断题示例

- 沉入桩施工靠外力将预制钢筋混凝土桩、预应力混凝土桩或钢管桩沉入土中。（ √ ）

- 钢筋混凝土桩常用的接桩方法有：法兰盘连接、钢板连接。（ √ ）

- 沉桩机械有锤击法沉桩机、静压法沉桩机、射水沉桩和振动法沉桩机等。（ √ ）

- 沉桩顺序一般由基础的一端向另一端进行；当桩基础平面尺寸较大或桩距较小则由中间向两端或由中间向四周进行。先深后浅、先长后短、先坡顶后坡脚。（ √ ）

- 端承桩的入土深度，控制应以高程为主，而以贯入度为参考。（ √ ）

- 断桩处理，对于已沉入后断裂破损的桩，应拔出重打或另补新桩。（ √ ）

错误题干举例：

- 依靠作用静压力，同时通过振动将桩压入或拔出的沉桩机械，静压法沉桩机。（× ）

- 摩擦桩入土深度，控制应以高程为主，而以贯入度为参考。（× ）

2、单选题示例

- 桥梁工程中，钢筋混凝土桩常用的接桩方法有（ B）

  - 焊接和铆接

  - 法兰盘连接和钢板连接

  - 焊接和螺栓连接

  - 绑扎和铆接

- 桥梁工程中采用的沉桩机，最核心的部分应为（ A）

  - 桩锤

  - 桩架

  - 行走轮

  - 桩帽

- _________靠外力将预制钢筋混凝土桩、预应力混凝土桩或钢管桩沉入土中。（C）

A钻孔灌注桩施工   B沉井施工    C沉入桩施工  D挖空灌注桩施工

- 在市区施工，由于_______噪声和大气污染较大，日前已很少采用。（A）

A锤击法沉桩机   B静压法沉桩机  C射水沉桩  D振动法沉桩机

- ______工作时噪声低，振动小，无污染，与冲击式施工方式比较，桩身不受冲击应力，损坏可能性小，施工质量高，效率高。缺点是穿层能力差，对机械装备的性能要求较高。（B）

A锤击法沉桩机   B静压法沉桩机  C射水沉桩  D振动法沉桩机

- ______ 穿层能力强，承载力高，施工成本低，缺点是噪声及振动污染。（A）

A锤击法沉桩机   B静压法沉桩机  C射水沉桩  D振动法沉桩机

- ________适用于打拔钢板桩、钢管桩、钢筋混凝土桩，适合在砂土，塑性粘土及松软砂粘土中施工，但在卵石夹砂及紧密粘土中施工效果较差。(D)

A锤击法沉桩机   B静压法沉桩机  C射水沉桩  D振动法沉桩机

3、多选题示例

- 沉桩机械有哪些（ABCD）

A锤击法沉桩机   B静压法沉桩机  C射水沉桩  D振动法沉桩机

- 在市区多采用________沉桩机械（BD ）

A锤击法沉桩机   B静压法沉桩机  C射水沉桩  D振动法沉桩机

- 沉桩注意事项有(ABCD)

A为避免沉桩时由于土体的挤压，使后沉的桩难沉入或虽勉强沉入，使已沉入的邻桩被推挤而发生移动或向上升起，沉桩时需按一定的顺序进行

B沉桩前，应检查桩锤、桩帽和桩的中心是否一致，桩位是否正确，桩的垂直度（直桩）或倾斜度（斜桩）是否符合设计要求，打桩架是否平稳牢固。

C开始沉桩时应缓慢进行。

D沉桩时，如遇贯入度突然发生急剧变化；桩身突然发生倾斜移位；桩不下沉，桩锤有严重回弹现象；桩顶破碎或桩身开裂、变形；桩侧地面有严重隆起现象等情况，应立即停止锤击，查明原因，采取措施后方可继续施工。

知识点4：其他类型基础施工

1、判断题示例

- 沉井主要由井壁、刃脚、隔墙、凸榫或凹槽、封底、盖板等组成。（ √ ）

- 沉井是修筑地下工程和深基础时常采用的一种基础施工方法。（ √ ）

- 挖孔灌注桩适用于无水或极少水的较密实的各类土层，人工挖孔桩径不小于1.2m，孔深不宜大于15m。机械挖孔桩桩径不小于0.9m。（ √ ）

错误题干举例：

- 挖孔灌注桩特点是成孔后可直观检查孔内土质状况，基桩质量有可靠保证，且施工速度极快。（×）

2、单选题示例

- 沉井的非承重的侧模拆除时，混凝土强度不得低于其设计强度的（ C ）

A．10%                     B．20%

C．50%                     D．100%

- 沉井下沉时，混凝土强度必须达到其设计强度的（ D ）

A．10%                     B．20%

C．50%                     D．100%

- 沉井施工程序（）

    - 沉井制作 ②挖土下沉③沉井接高④继续挖土下沉和接高⑤清基⑥封底⑦填充和浇筑顶板混凝土（C）

A②④③⑤①⑥⑦     B③⑦④②⑤①⑥   C①②③④⑤⑥⑦ D③⑦⑤①②⑥④

- __________特点是成孔后可直观检查孔内土质状况，基桩质量有可靠保证。缺点是施工速度较慢。（D）

A钻孔灌注桩   B沉井    C沉入桩  D挖空灌注桩

3、多选题示例

- 组合基础的形式有（BCD）

A挖空灌注桩   B钢沉井加桩柱基础   C浮运承台与管柱   D地下连续墙加箱型基础

知识点5：桥梁砌体结构施工

1、多选题示例

- 砌筑过程的石料定位可采用_______方法进行。（BD）

A交汇法  B垂线法  C靠尺法  D坡度板法

- 砌体质量应符合_______规定。（ABCD）

A砌体所有各项材料类别、规格及质量符合要求。

B砌缝砂浆或小石子混凝土铺填饱满、强度符合要求。

C砌缝宽度、错缝距离符合规定，勾缝坚固、整齐，深度和形式符合要求。

D砌筑方法正确；砌体位置、尺寸不超过允许偏差。

# 七、桥梁钢筋混凝土施工

知识点1：模板工程

1、判断题示例

- 支架、模板是钢筋混凝土桥梁施工的基本设备，它们的主要作用是支撑和定型。（ √ ）

- 桥下地面较平坦，且有一定的承载力，为节省木料，宜采用轻型钢支架。（ √ ）

- 模板车式支架适用于跨径不大，桥墩为立柱式的多跨梁桥的施工。（ √ ）

- 木模在桥梁建筑中是较为常用的模板，它的优点是制作容易。（ √ ）

- 钢模是用钢板代替模板，用角钢代替肋木和立柱。（ √ ）

- 滑升模板由顶架、模板、围圈、千斤顶、工作平台等部分组成。（√）

- 固定式桥墩模板由壳板、肋木、立柱、撑木、拉杆、枕梁和铁件组成。（√）

错误题干举例：

- 万能杆件拼装支架只可用于陆地或不通航的河道，或桥墩不高、桥位处水位不深的桥梁。（× ）

- 钢模是用角钢作支架，将木板用平头开槽螺栓连接于角钢上，表面钉以黑铁皮。（× ）

- 固定式桥墩模板由顶架、模板、围圈、千斤顶、工作平台等部分组成。（×）

- 滑升模板由壳板、肋木、立柱、撑木、拉杆、枕梁和铁件组成。（×）

2、单选题示例

- 支架、模板是钢筋混凝土桥梁施工的基本设备，它们的主要作用是（ D ）

A．钻孔和打桩                           B．起吊和搬运

C．浇筑和养护                           D．支撑和定型

- 支架的类型主要有（D）

①满布式木支架   ②万能杆件拼装支架  ③贝雷桁片拼装支架     ④轻型钢支架    ⑤模板车式支架

A②④⑤      B①③⑤         C②③④           D①②③④⑤

- 以下哪项是满布式木支架的适用范围（A）

A常用于陆地或不通航的河道，或桥墩不高、桥位处水位不深的桥梁。

B可拼装成各种跨度和高度的支架。

C宜用于桥下地面较平坦，且有一定的承载力的情况。

D适用于跨径不大，桥墩为立柱式的多跨梁桥的施工。

- 以下哪项是万能杆件拼装支架的适用范围（B）

A常用于陆地或不通航的河道，或桥墩不高、桥位处水位不深的桥梁。

B可拼装成各种跨度和高度的支架。

C宜用于桥下地面较平坦，且有一定的承载力的情况。

D适用于跨径不大，桥墩为立柱式的多跨梁桥的施工。

- 以下哪项是贝雷桁片拼装支架的适用范围（C）

A常用于陆地或不通航的河道，或桥墩不高、桥位处水位不深的桥梁。

B可拼装成各种跨度和高度的支架。

C可拼装成桁架梁和塔架。为增大桁架梁孔径，并利用墩台做支承，也可拼成八字斜撑以支撑桁架梁。为了保证桁架梁的稳定，在桁架梁之间，采用抗风拉杆和木斜撑等进行横向联结。

D宜用于桥下地面较平坦，且有一定的承载力的情况。

- 以下哪项是轻型钢支架的适用范围（D）

A常用于陆地或不通航的河道，或桥墩不高、桥位处水位不深的桥梁。

B可拼装成各种跨度和高度的支架。

C可拼装成桁架梁和塔架。为增大桁架梁孔径，并利用墩台做支承，也可拼成八字斜撑以支撑桁架梁。为了保证桁架梁的稳定，在桁架梁之间，采用抗风拉杆和木斜撑等进行横向联结。

D宜用于桥下地面较平坦，且有一定的承载力的情况。

- 以下哪项是模板车式支架的适用范围（D）

A常用于陆地或不通航的河道，或桥墩不高、桥位处水位不深的桥梁。

B可拼装成各种跨度和高度的支架。

C宜用于桥下地面较平坦，且有一定的承载力的情况。

D适用于跨径不大，桥墩为立柱式的多跨梁桥的施工。

- __________在荷载作用下的变形较大，一般采用预压措施，预压重力相当于拟灌注的混凝土的重力。（B）

A满布式木支架     B万能杆件拼装支架    C贝雷桁片拼装支架    D轻型钢支架

- ______优点是制作容易。一般由模板、肋木、立柱、直枋、横枋和拉杆等组成。（A）

A木模   B钢模    C钢木结合模    D钢竹结合模

- _____造价虽高，但周转次数多，实际成本低，且结实耐用，接缝严密，能经受强力振捣，浇筑的构件表面光滑。（B）

A木模   B钢模    C钢木结合模    D钢竹结合模

- ______节约木料，成本较低，同时具有较大的刚度和稳定性。（C）

A木模   B钢模    C钢木结合模    D钢竹结合模

- 作用于模板上的垂直荷载不包括（ D ）

A．模板重量                                            B．混凝土重力

C．人和运输工具沿模板上的重力                          D．新浇混凝土对模板的侧压力

- _________加工简单，只需将缝刨平即可，一般工程大都采用。（B）

A斜缝    B对接平缝 C搭接缝 D企口缝

- _________结合严密，但制作较困难，且耗用木料较多，故只有在要求模板精度较高的情况下才采用。（D）

A斜缝    B平缝 C搭接缝 D企口缝

3、多选题示例

- 模板是供浇筑混凝土用的临时结构物，应满足_______要求（ABCD）

A具有足够的强度和稳定性，能可靠地承受施工中的各项荷载；

B具有足够的刚度，在施工中要保证结构的设计形状、尺寸和模板各部件之间相互位置的准确性；

C模板的接缝严密，不漏浆；

D制作便利、装拆方便，模板的周转使用率高。

- 按使用材料的不同，模板可分（ABC）

A木模   B钢模    C钢木结合模    D树脂模

- 桥梁上部常用的模板有（ABD）

A实心板模板、B空心板模板 C滑动式模板   DT形梁模板。

- 桥梁下部常用的模板有（AC）其组成如何？

A固定式桥墩模板 B空心板模板 C滑动式模板   D T形梁模板

- 木模板常用的接缝式有（BCD）

A斜缝    B平缝 C搭接缝 D企口缝

知识点2：钢筋工程

1、判断题示例

- 钢筋混凝土梁桥的钢筋工程包括普通钢筋的加工，钢筋骨架的拼装等工作。（ √ ）

- 钢筋工程的准备工作包括：钢筋的检查与保管、钢筋调直、钢筋的除绣去污、钢筋的配料。（ √ ）

- 普通钢筋从加工到形成钢筋骨架需要经过钢筋整直、切断、除锈、弯钩、焊接、绑扎等工序，在加工之前首先应对所用的钢筋进行抽检。（ √ ）

- 钢筋接长的方法一般有闪光接触对焊、电弧焊和绑扎搭接三种。（ √ ）

- 电弧焊接和绑扎接头与钢筋弯曲处的距离不应小于10倍钢筋直径，也不应位于构件的最大弯距处。（ √ ）

- 绑扎钢筋的安装，事先应确定好安装顺序。一般的梁肋钢筋，先安箍筋，再安下排主筋，后安上排钢筋。（√）

错误题干举例：

- 对轴心受拉和小偏心受拉构件中主钢筋均应采用绑扎接头，不应焊接。（× ）

2、单选题示例

- 直钢筋下料长度所采用的公式是（A）

  - 直钢筋下料长度 = 构件长度 - 保护层厚度 + 弯钩增加量

  - 直钢筋下料长度 = 直段长度 - 保护层厚度 + 斜段长度 - 弯曲量度差

  - 直钢筋下料长度 = 箍筋周长 + 箍筋弯钩增加长度

  - 直钢筋下料长度 = 直段长度 + 斜段长度 - 弯曲量度差 + 弯钩增加量

- 弯起钢筋下料长度所采用的公式是（D  ）

  - 弯起钢筋下料长度 = 构件长度 - 保护层厚度 + 弯钩增加量

  - 弯起钢筋下料长度 = 直段长度 - 保护层厚度 + 斜段长度 - 弯曲量度差

  - 弯起钢筋下料长度 = 箍筋周长 + 箍筋弯钩增加长度

  - 弯起钢筋下料长度 = 直段长度 + 斜段长度 - 弯曲量度差 + 弯钩增加量

- 箍筋下料长度所采用的公式是（C  ）

  - 箍筋下料长度 = 构件长度 - 保护层厚度 + 弯钩增加量

  - 箍筋下料长度 = 直段长度 - 保护层厚度 + 斜段长度 - 弯曲量度差

  - 箍筋下料长度 = 箍筋周长 + 箍筋弯钩增加长度

  - 箍筋下料长度 = 直段长度 + 斜段长度 - 弯曲量度差 + 弯钩增加量

- 以下哪个是计算半圆弯钩全长的公式（A）

A 8.5d        B 6.25d        C 4.9d      D3.5d

- 以下哪个是计算半圆弯钩增加长的公式（B）

A 8.5d        B 6.25d        C 4.9d      D3.5d

- 以下哪个是计算斜弯钩全长的公式（C）

A 8.5d        B 6.25d        C 4.9d      D3.5d

- 以下哪个是计算直弯钩全长的公式（D）

A 8.5d        B 6.25d        C 4.9d      D3.5d

- 下列不符合闪光接触对焊外观检查要求的一项是（C  ）

  - 接头应有适当的墩粗和均匀的金属毛刺

  - 钢筋表面没有裂缝和明显的烧伤

  - 接头如有弯折，其角度必须大于30o

  - 两根钢筋的轴线在接头处的便宜不得大于钢筋直径的0.1倍

- ___________的优点是钢筋传力性能好，省钢料，能电焊各种钢筋，避免了钢筋的拥挤。（A）

A闪光接触对焊 B电弧焊 C 连续闪光焊接D绑扎搭接

- 以下哪种钢筋接长方法具有质量差，费钢料的特点。（D）

A闪光接触对焊 B电弧焊 C 连续闪光焊接D绑扎搭接

3、多选题示例

- 钢筋工程的特点有（ABCD）

A使用的材料规格多，加工工序也多。

B成品的形状、尺寸各不相同

C焊接及安装的好坏对构件质量影响很大

D在工程完工后又难以检查，如有缺陷，事后无法纠正。

- 进厂钢筋应具有出厂质量证明书和试验报告单，使用前应抽取试样作力学试验。检验内容主要包括（ABD）

A拉伸试验  B冷弯试验   C压缩试验  D可焊性试验

- 钢筋混凝土梁桥的钢筋工程包括_______工作（ABCD）

A钢筋的检查与保管 B钢筋调直 C钢筋的除绣去污 D钢筋的配料

- 钢筋接长的方法一般有（ABD）

A闪光接触对焊 B电弧焊 C 连续闪光焊接D绑扎搭接

- 闪光接触对焊的外观检查应满足（ABCD）

A接头应有适当的墩粗和均匀的金属毛刺

B钢筋表面没有裂缝和明显的烧伤

C接头如有弯折，其角度不得大于4o

D两根钢筋的轴线在接头处的偏移不得大于钢筋直径的0.1倍，亦不得大于2mm

- 闪光接触对焊的焊接质量应满足（BC）

A接头应有适当的墩粗和均匀的金属毛刺

B抗拉极限强度不应小于该种钢筋的抗拉极限强度。

C试件绕芯棒冷弯90o不得出现裂缝，亦不得沿焊接部位破坏。

D两根钢筋的轴线在接头处的偏移不得大于钢筋直径的0.1倍，亦不得大于2mm

- 在钢筋安装过程中，为保证位置正确，达到设计及构造要求，需注意（ABCD）

A钢筋的交叉应用铁丝绑扎结实，必要时亦可用电焊焊接；除设计有特殊规定外，梁中的箍筋应与主筋垂直；箍筋弯钩的叠合处，在梁中应沿梁长方向置于上面并交错布置。

B为了保证混凝土保护层的必须厚度，应在钢筋与模板间设置混凝土垫块，垫块应错开布置，并与钢筋扎紧。

C为保证及固定钢筋相互间的横向净距，两排钢筋之间可使用混凝土隔块，或用短钢筋扎结固定。为保证钢筋骨架有足够的刚度，必要时，可以增加架立钢筋。

D安装钢筋位置的偏差，应控制在桥涵施工技术规范容许的规定值内。

4、计算选择题示例

某桥梁梁板原设计主筋采用直径24mm 的HRB335钢筋10根，现拟采用相同等级的直径22mm 的钢筋代换，该钢筋代换应按何原则进行? 计算代换后需要直径22mm 的钢筋根数。

解:（1）钢筋代换应按（B）原则进行。

A  等刚度代换原则

B  等强度代换原则

C  等强度并且等刚度代换原则

D  等面积代换原则

（2）需要直径22mm 的钢筋根数（C）

A 10   B 11  C 12     D 13

知识点3：混凝土工程

1、判断题示例

- 混凝土用的砂子，应采用级配合理、质地坚硬、颗粒洁净的天然砂，有害杂质含量不得超过规范规定。（ √ ）

- 混凝土用的石子，要求质地坚硬、有足够强度、表面洁净，针状、片状颗粒以及泥土、杂物含量不得超过规范规定。（√）

- 混凝土设计配合比时，必须满足强度、和易性、耐久性和经济的要求。（ √ ）

- 采用机械拌和的优点是混凝土质地均匀，强度高，速度快。（√）

- 混凝土应按一定厚度、顺序和方向分层浇筑，应在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑完成上层混凝土。（ √ ）

- 上下层同时浇筑混凝土时，上层与下层前后浇筑距离应保持1.5m以上。（ √ ）

- 在倾斜面上浇筑混凝土时，应从低处开始逐层扩展升高，保持水平分层。（ √ ）

- 一般情况下，对塑性混凝土应在浇筑后12h以内，对于干硬性混凝土浇筑后1～2h内，用湿麻袋、草帘或湿砂遮盖，并经常洒水。（ √ ）

- 混凝土养护时，浇水次数的多少，以能保持混凝土表面经常的、足够的湿润状态为度。（ √ ）

- 拌制混凝土的各项材料的温度，应满足混凝土拌合物搅拌合成后所需的温度。（ √ ）

- 浇筑混凝土宜掺用引气剂、引气型减水剂等外加剂，以提高混凝土的抗冻性。（ √ ）

错误题干举例：

- 对受过潮的水泥，应取样试验，检测合格后方可使用。（×）

- 对标号、品种不明或超过出厂日期三个月的水泥，应筛除硬块并进行试验，根据实际强度使用。（× ）

- 混凝土的浇筑工作需连续进行，中间必须停歇时，其间歇时间应尽量长些，但需在混凝土终凝前完成次层混凝土的浇筑。（× ）

- 在混凝土未达到允许拆模所需强度之前，是可以拆除支架的。（× ）

- 拆模的顺序是先拆除承重荷载的水平方向模板，然后拆除不承重的侧面模板。（× ）

- 用加热法养护掺加外加剂的混凝土，宜使用高铝水泥。（× ）

- 蒸汽加热法养护混凝土是在混凝土内埋入导线（钢筋或铁丝），然后通电，使电能变为热能。（× ）

- 电热法是把构件放在封闭的养护室内，通以湿热蒸汽加以养护。（× ）

2、单选题示例

- 混凝土原材料中起主导作用的是（A）

A．水泥             B．砂子

C．石子             D．水

- 手推车的特点和适用性为（A）

A主要用于短距离水平运输，具有轻巧、方便的特点，其容量为。

B具有轻便灵活、速度快、效率高、能自动卸料、操作简单等特点，容量为。一般与出料容积为400L的搅拌机配套使用，使用于短距离混凝土的运输。

C是一种用于长距离混凝土运输的施工机械。在整个运输过程中，混凝土搅拌筒始终在作慢速转动，从而使混凝土在经过长期运输后，仍不会出现离析现象，以保证混凝土的质量。

D能连续浇筑混凝土、施工速度快、生产效率高，使工人劳动强度明显降低，还可提高混凝土的强度和密实度。

- 机动翻斗车的特点和适用性为（B）

A主要用于短距离水平运输，具有轻巧、方便的特点，其容量为。

B具有轻便灵活、速度快、效率高、能自动卸料、操作简单等特点，容量为。一般与出料容积为400L的搅拌机配套使用，使用于短距离混凝土的运输。

C是一种用于长距离混凝土运输的施工机械。在整个运输过程中，混凝土搅拌筒始终在作慢速转动，从而使混凝土在经过长期运输后，仍不会出现离析现象，以保证混凝土的质量。

D能连续浇筑混凝土、施工速度快、生产效率高，使工人劳动强度明显降低，还可提高混凝土的强度和密实度。

- 混凝土搅拌运输车的特点和适用性为（C）

A主要用于短距离水平运输，具有轻巧、方便的特点，其容量为。

B具有轻便灵活、速度快、效率高、能自动卸料、操作简单等特点，容量为。一般与出料容积为400L的搅拌机配套使用，使用于短距离混凝土的运输。

C是一种用于长距离混凝土运输的施工机械。在整个运输过程中，混凝土搅拌筒始终在作慢速转动，从而使混凝土在经过长期运输后，仍不会出现离析现象，以保证混凝土的质量。

D能连续浇筑混凝土、施工速度快、生产效率高，使工人劳动强度明显降低，还可提高混凝土的强度和密实度。

- 混凝土泵的特点和适用性为（D）

A主要用于短距离水平运输，具有轻巧、方便的特点，其容量为。

B具有轻便灵活、速度快、效率高、能自动卸料、操作简单等特点，容量为。一般与出料容积为400L的搅拌机配套使用，使用于短距离混凝土的运输。

C是一种用于长距离混凝土运输的施工机械。在整个运输过程中，混凝土搅拌筒始终在作慢速转动，从而使混凝土在经过长期运输后，仍不会出现离析现象，以保证混凝土的质量。

D能连续浇筑混凝土、施工速度快、生产效率高，使工人劳动强度明显降低，还可提高混凝土的强度和密实度。

- 混凝土自由倾落高度不宜超过（  B  ）

A．1m      B．2m      3m      D．4m

- _______可使用于振捣面积较大的混凝土，如矩形板、空心板的底板和顶板。（A）

A平板式振捣  B附着式振捣  C插入式振捣   D交叉式振捣

- _______可使用于薄壁构件，如T型梁和横隔板。这种方法因系借助振捣模板以捣实混凝土，效果并不理想，且对模板要求较高。（B）

A平板式振捣  B附着式振捣  C插入式振捣   D交叉式振捣

- 哪一项不属于混凝土冬季施工的技术措施（D）

A原材料加热  B提高养护温度  C掺用早强剂   D掺用缓凝剂

- 混凝土拆模后，其表面常常出现麻面现象，其原因最可能是（ A ）

  - 模板表面粗糙、清理不干净，接缝不严密发生漏浆或振捣不充分

  - 材料配合比不准确，浆少石多或振捣中严重漏浆或振捣不充分

  - 垫块位移，钢筋紧贴模板，使混凝土保护层厚度不够

  - 混凝土漏振，混凝土离析，石子成堆，泥块、杂物等掺入混凝土中

- 混凝土拆模后，经常会产生蜂窝，其原因最可能是（  B  ）

  - 模板表面粗糙、清理不干净，接缝不严密发生漏浆或振捣不充分

  - 材料配合比不准确，浆少石多或振捣中严重漏浆或振捣不充分

  - 垫块位移，钢筋紧贴模板，使混凝土保护层厚度不够

  - 混凝土漏振，混凝土离析，石子成堆，泥块、杂物等掺入混凝土中

- 混凝土拆模后，经常会产生露筋，其原因最可能是（ C ）

  - 模板表面粗糙、清理不干净，接缝不严密发生漏浆或振捣不充分

  - 材料配合比不准确，浆少石多或振捣中严重漏浆或振捣不充分

  - 垫块位移，钢筋紧贴模板，使混凝土保护层厚度不够

  - 混凝土漏振，混凝土离析，石子成堆，泥块、杂物等掺入混凝土中

- 混凝土拆模后，经常会产生孔洞，其原因最可能是（ D）

  - 模板表面粗糙、清理不干净，接缝不严密发生漏浆或振捣不充分

  - 材料配合比不准确，浆少石多或振捣中严重漏浆或振捣不充分

  - 垫块位移，钢筋紧贴模板，使混凝土保护层厚度不够

  - 混凝土漏振，混凝土离析，石子成堆，泥块、杂物等掺入混凝土中

3、多选题示例

- 混凝土浇筑前的准备工作有（ABCD）

A检查原材料  B检查混凝土配合比   C检查模板  D检查钢筋

- 为防止混凝土离析，混凝土的自由倾落高度应遵守（ABCD）

A从高处直接倾卸时，其自由倾落高度一般不宜超过2m，以不发生离析为度。

B倾落高度超过2m时，应通过串筒、溜管（槽）或振动溜管等设施下落；倾落高度超过10m时，应设置减速装置。

C在串筒出料口下面，混凝土堆积高度不宜超过1m。

D浇筑钢筋较密的混凝土时，自由倾落高度不宜超过30cm，以免因钢筋碰撞而导致石子与砂浆分离。

- 常用机械振捣方法有哪三种（ABC）

A平板式振捣  B附着式振捣  C插入式振捣   D交叉式振捣

- 提高养护温度有哪些方法（ABCD）

A蓄热法    B暖棚法     C电热法    D蒸汽加热法

- 裂缝是混凝土结构常见的质量缺陷，其原因可能是（ABCD）

A养护不当   B表面失水过多  C温差过大    D地基不均匀沉降

4、计算选择题示例

某钢筋混凝土结构，采用C20普通混凝土。实验室配合比为1:2.15:4.40，水灰比0.60，水泥用量为300kg/m3。实测施工现场砂子的含水量为3％，石子的含水量为1％。计算选择最合适选项填在括号内。

（1）施工配合比：（       ）D

A. 1:2.12:4.39

B. 1:2.15:4.40

C．1:2.18:4.41

D．1:2.21:4.44

（2）搅拌每立方米混凝土，水的用量。（      ）A

A．300×0.60×（1-2.15×0.03-4.40×0.01）=160kg

B. 300×0.60×（1-2.21×0.03-4.44×0.01）=160kg

C. 300×0.60×（1-2.18×0.03-4.41×0.01）=160kg

D. 300×0.60×（1-2.12×0.03-4.39×0.01）=160kg

# 八、预应力混凝土施工

知识点1：预应力施工概述

1、判断题示例

    - 先张法的优点：张拉预应力筋时，只需夹具（夹具设在台座两端，构件制成后能回收重复使用），它的锚固是依靠预应力筋与混凝土的粘结力，自锚于混凝土之中。（ √ ）

    - 先张法的缺点：需要专门的张拉台座，基建投资大，构件中预应力筋一般只能采用直线配置，施加的张拉力较小，适用于长度25m以内的预制构件。（ √ ）

    - 后张法优点：预应力筋可直接在构件上张拉，不需要专门台座；预应力筋可按设计要求配合弯矩和剪力变化布置；施加的张拉力较大，适合于预制或现浇的大型构件。（ √ ）

    - 后张法的缺点：每一束或每一根预应力筋两头都需要加设锚具，同时在施工中还增加留孔、穿筋、灌浆和封锚等工序，使施工工艺复杂化。（ √ ）

错误题干举例：

- 混凝土预加应力的方法主要有强拉法和强压法。（×）

2、单选题示例

- 混凝土预加应力的方法主要有（D）

A．先张法和后张法

B．前张发和后张法

C．强拉法和强压法

D．直线法和曲线法

知识点2：预应力材料及施工设备

1、判断题示例

- 桥梁预应力混凝土中常用的预应力筋有：高强钢丝、钢绞线、热处理钢筋、高强精轧螺纹钢筋等。（ √ ）

- 预应力混凝土要求混凝土拌和料强度高，收缩率低，若用高强钢筋作预应力筋时，其强度等级不宜低于C30；用碳素钢丝，钢绞线作预应力筋时，其强度等级不宜低于C40。（ √ ）

- 预应力筋的张拉操作方法与配用的锚具和千斤顶的类型有关。（ √ ）

错误题干举例：

- 在后张法结构或构件中，为保持预应力筋的拉力并将其传递到混凝土上所用的永久性锚固装置称夹具。（×）

- 在先张法结构或构件施工时，能保持预应力筋的拉力并将其固定在张拉台座（或设备）上的临时性锚固装置；以及在后张法结构或构件施工时，能将千斤顶（或其它张拉设备）的张拉力传递到预应力筋的临时性锚固装置称锚具。（×）

2、单选题示例

- 若用高强钢筋作预应力筋时，混凝土强度等级不宜低于（A）

A．C30           B．C40        C．C50            D．C60

- 用碳素钢丝、钢绞线作预应力筋时，混凝土强度等级不宜低于（ B）

A．C30           B．C40         C．C50            D．C60

- 以下哪一项是锥形锚具的适用范围（A）

A 适用于锚固钢丝束由12～24根直径为5mm的碳素钢丝。

B适用于锚固直径为12～40mm的冷拉Ⅲ、Ⅳ级钢筋。

C适用于锚固直径为32mm的高强精轧螺纹钢筋。

D适用于锚固钢绞线、钢丝束。

- 以下哪一项是螺丝端杆锚具的适用范围（B）

A 适用于锚固钢丝束由12～24根直径为5mm的碳素钢丝。

B适用于锚固直径为12～40mm的冷拉Ⅲ、Ⅳ级钢筋。

C适用于锚固直径为32mm的高强精轧螺纹钢筋。

D适用于锚固钢绞线、钢丝束。

- 以下哪一项是高强精轧螺纹钢筋锚具的适用范围（C）

A 适用于锚固钢丝束由12～24根直径为5mm的碳素钢丝。

B适用于锚固直径为12～40mm的冷拉Ⅲ、Ⅳ级钢筋。

C适用于锚固直径为32mm的高强精轧螺纹钢筋。

D适用于锚固钢绞线、钢丝束。

- 以下哪一项是OVM型锚具的适用范围（D）

A 适用于锚固钢丝束由12～24根直径为5mm的碳素钢丝。

B适用于锚固直径为12～40mm的冷拉Ⅲ、Ⅳ级钢筋。

C适用于锚固直径为32mm的高强精轧螺纹钢筋。

D适用于锚固钢绞线、钢丝束。

3、多选题示例

- 预应力的锚固工具分为哪两种（AC）

A夹具    B千斤顶   C锚具    D台座

- 目前常用的锚具有（）

A锥形锚具    B 螺丝端杆锚具   C 高强精轧螺纹钢筋锚具   D OVM型锚具

知识点3：先张法、后张法

1、判断题示例

- 预应力粗钢筋的制作的程序：下料、对焊、镦粗、冷拉和冷拉时效。（ √ ）

- 钢筋的冷拉就是对钢筋施加一个大于屈服极限而小于抗拉强度的拉力，使钢筋屈服并产生塑性变形，从而提高钢材的屈服强度。（ √ ）

- 冷拉后的钢筋，在一定的温度下给予适当的时间“休息”，而不立即加载，由冷拉引起的钢筋晶格的歪曲可得到一定程度的恢复，从而使钢筋的屈服强度比冷拉完成后有所提高，钢材的这种性质称为冷拉时效。（ √ ）

- 为了减少预应力筋的应力损失，通常采用超张拉的方法。（ √ ）

- 定位板是将预应力筋的张拉力传给承力支架的构件，可用型钢或钢筋混凝土制作。（ √ ）

- 后张法制作预应力混凝土构件，一般在施工现场进行，适用于跨径较大的简支梁或现场浇筑的桥梁构件。（ √ ）

- 孔道压浆是为了保护预应力筋不致锈蚀，并使预应力筋与混凝土黏结成整体，减轻锚具的受力，提高构件承载能力、抗裂能力和耐久性。（ √ ）

- 后张法施工需预留孔道，其制孔器按制孔的方式可分为预埋式制孔器和抽拔式制孔器。（ √ ）

错误题干举例：

- 后张法是先将预应力筋在台座上按设计要求的张拉控制应力张拉，然后立模浇筑混凝土，待混凝土达到设计规定的强度后，放松预应力筋，由于预应力筋的回缩，通过其与混凝土之间的粘结力，使混凝土得到预压应力。（×）

- 先张法是先制作钢筋混凝土构件，在浇筑混凝土之前，按预应力筋的设计位置预留孔道（直线形或曲线形），待混凝土达到设计规定的强度后，将预应力筋穿入孔道，并利用构件本身作为台座张拉预应力筋，张拉后用锚具牢固地锚固在构件上，然后进行孔道灌浆，使混凝土得到预加应力。（×）

- 先张法施工的主要内容有：预留孔道、预应力钢筋的制作、预应力筋的张拉、孔道压浆和封端。 （× ）

- 后张法施工的主要内容有：预应力钢筋的制作、预应力筋的张拉、混凝土浇筑、预应力筋的放松。（× ）

- 台面是台座的重要部分，在设计和建造时应保证承受预应力筋的全部张拉力，而本身不产生变形和位移。（× ）

- 承力支架是制作构件的底模，要求平整、光滑。（×）

- 钢筋冷拉后，屈服强度和塑性均得到提高。（×）

- 钢筋冷拉后，在25℃～30℃下放置20 d～30d，称为人工时效；在100℃的恒温下保持2h，称为自然时效。（×）

2、单选题示例

- 张拉台座由承力支架、台面、横梁和定位板组成，其中用来固定预应力筋位置的是（D）

A．承力支架           B．台面       C．横梁           D．定位板

- 张拉台座由承力支架、台面、横梁和定位板组成，其中用作构件底模的是（ B）

A．承力支架           B．台面       C．横梁           D．定位板

- 张拉台座由承力支架、台面、横梁和定位板组成，其中传递张拉力的构件是（ C）

A．承力支架           B．台面       C．横梁           D．定位板

- _____是为了保护预应力筋不致锈蚀，并使预应力筋与混凝土黏结成整体，减轻锚具的受力，提高构件承载能力、抗裂能力和耐久性。（ B ）

A封端  B孔道压浆  C张拉   D 制控

3、多选题示例

- 张拉台座由______组成。（ABCD）

A承力支架    B 台面    C 横梁  D定位板

- 预应力粗钢筋的制作的程序有（ABCD）

A 下料   B对焊　 C镦粗  D冷拉和冷拉时效

- 先张法施工的主要内容有（ABCD）

A预应力钢筋的制作  B预应力筋的张拉   C混凝土浇筑  D预应力筋的放松

- 后张法施工的主要内容有（ABCD）

A预留孔道  B预应力钢筋的制作  C预应力筋的张拉  D孔道压浆和封端。

# 九、构件的起吊、运输与安装

知识点1：预制构件起吊、出坑、堆放

1、判断题示例

- 将预制的钢筋混凝土或预应力混凝土构件从预制底座上移出来，称为“出坑”。 （ √ ）

- 预制构件吊离底座时，常用的方法有：三脚扒杆偏吊出坑、横向滚移出坑、龙门吊机起吊出坑、自行式吊车起吊出坑等。（ √ ）

- 三脚扒杆偏吊法是将手拉葫芦斜挂在三脚扒杆上，偏吊一次，移动一次三脚扒杆，把构件逐步移出后搁在滚移设备上，便可将构件拖移至安装处。（ √ ）

- 横向滚移法是把构件从预制底座上抬高后，在构件底面两端设置横向滚移设备，用手拉葫芦牵引，把构件移出底座。（ √ ）

- 龙门吊机法：用专设的龙门吊机把构件从底座上吊起，横移至运输轨道，卸落在运构件的平车上。（ √ ）

- 自行式吊车起吊法：利用自行式吊车直接将预制构件起吊出坑，此法操作简便，可视构件重量不同，采用一台吊车悬吊或两台吊车抬吊。（ √ ）

- 预制构件在出坑前，拆模后应检查其实际尺寸、伸出预埋钢筋（或钢板）、吊环的位置及混凝土的质量。（ √ ）

- 为了节约钢材及起吊方便，构件预制时常在吊点处预留吊孔以代替预埋吊环，构件起吊时，必须用千斤绳来绑扎。（ √ ）

- 预制板、梁构件在移运和堆放时支点位置应与吊点位置一致，支承必须牢固。（ √ ）

错误题干举例：

- 钢筋混凝土构件在混凝土强度达到设计强度的10％以上、即可将预应力构件从预制底座上移出来。（× ）

- 钢筋混凝土简支梁、板等，多采用两点吊，吊点应远离支承点。（× ）

- 平面尺寸较大的板块（如涵洞盖板），为增大吊运过程中的稳定性，防止翻身，必须采用二点吊。（× ）

2、单选题示例

- 哪种起吊出坑方法符合以下描述：该方法设备简单，取材容易，操作方便，对于重量不大的构件如小跨径的T形梁，用这种方法起吊较为适宜。（A）

A三脚扒杆偏吊出坑  B横向滚移出坑  C龙门吊机起吊出坑  D自行式吊车起吊出坑。

- 龙门吊机的组成部分包括（ B）

A．走板、滚筒和机架             B．底座、机架和起重行车

C．走板、机架和起重行车           D．底座、走板和滚道

- 起吊尺寸较大的钢筋混凝土板时，相比较讲宜采用（ D  ）

A．一点吊             B．两点吊

C．三点吊             D．四点吊

- 下列条件不适合安装跨墩龙门吊机的是（ D  ）

A．旱桥                 B．干涸河道

C．浅水河道             D．深水河道

- 下列条件不适合安装跨墩龙门吊机的是（ D  ）

A．旱桥                 B．干涸河道

C．浅水河道             D．深水河道

3、多选题示例

- 下列哪些情况可以将预制的钢筋混凝土或预应力混凝土构件从预制底座上移出来（AB）

A钢筋混凝土构件在混凝土强度达到设计强度的75％以上。

B预应力混凝土构件在进行预应力张拉、灌筑后。

C钢筋混凝土构件在混凝土强度达到设计强度的10％以上。

D预应力混凝土构件在进行预应力张拉、灌筑前。

- 预制构件吊离底座时，常用的方法有（ABCD）

A三脚扒杆偏吊出坑  B横向滚移出坑  C龙门吊机起吊出坑  D自行式吊车起吊出坑。

- 龙门吊机的组成部分包括（ ABD ）

A．机架             B．起重行车      C．走板           D．底座

- 关于预制构件出坑、堆放的注意事项，哪些是正确的（ ABCD ）

A预制构件在出坑前，拆模后应检查其实际尺寸、伸出预埋钢筋（或钢板）、吊环的位置及混凝土的质量。

B钢筋混凝土简支梁、板等，多采用两点吊，吊点应设在支承点附近

C钢筋混凝土桩等细长构件，由于采用对称配筋，吊点是位置根据构件内正弯矩和负弯矩相等的条件确定的；

D平面尺寸较大的板块（如涵洞盖板），为增大吊运过程中的稳定性，防止翻身，常采用四点吊，吊点沿对角线设于交点处。

知识点2：预制构件运输

  - 判断题示例

- 轨道平车运输是把构件吊装在轨道平车上，用电动绞车牵引，将置有构件的平车运往桥位。（ √ ）

错误题干举例：

- 从工地预制场到桥头或桥孔下的运输称为场外运输，将预制梁从预制厂（或场）运往桥孔或桥头的运输称为场内运输。（× ）

2、单选题示例

- 将预制梁从预制厂运往桥孔或桥头的运输称为（ D  ）

A．拖拽法运输           B．轨道平车运输

C．场内运输             D．场外运输

- 工地预制场到桥头或桥孔下的运输称为（ C  ）

A．拖拽法运输           B．轨道平车运输

C．场内运输             D．场外运输

- 短距离的场内运输可采用_______来实现（A）

A拖拽法    B汽车   C轨道平车运输   D大型平板拖车

- 一般中小跨径的预制板、梁或小构件（如栏板、扶手等） 可用_____运输（D）

A大型平板拖车 B火车  C 驳船　D汽车

- 特别长的构件应采用_____运输（A）

A大型平板拖车 B火车  C 驳船　D汽车

知识点3：预制构件安装

1、判断题示例

- 跨墩龙门吊机安装，具有安全、方便、生产效率高的优点，只有在旱桥、干涸或浅水河道上才可能进行。（√）

错误题干举例：

- 联合架桥机架梁的优点是架设设备用钢量较多，但可周转使用。（× ）

2、单选题示例

- 哪种架梁法具有安全、方便、生产效率高的优点，适合在旱桥、干涸或浅水河道上使用。（B）

A自行式吊机架梁法    B跨墩龙门吊机架梁法   C联合架桥机架梁     D穿行式双导梁悬吊架梁法

- 哪种架梁法的优点是完全不设桥下支架，不受水深流急影响，架设过程中不影响桥下通航、通车，预制梁的纵移、起吊、横移、就位都较方便。缺点是架设设备用钢量较多，但可周转使用。（C）

A自行式吊机架梁法    B跨墩龙门吊机架梁法   C联合架桥机架梁     D穿行式双导梁悬吊架梁法

- 哪种架梁法不受河水影响，操作也较方便。但是，需要有大量钢桁架，只宜在有条件的大桥工程中采用。（D）

A自行式吊机架梁法    B跨墩龙门吊机架梁法   C联合架桥机架梁     D穿行式双导梁悬吊架梁法

- 哪种架梁法适用于重量小于50kN，小跨径的钢筋混凝土桥。 （D）

A自行式吊机架梁法    B跨墩龙门吊机架梁法   C联合架桥机架梁     D“吊鱼”法

3、多选题示例

- 常用的架梁方法有（ABCD）

A自行式吊机架梁法    B跨墩龙门吊机架梁法   C联合架桥机架梁     D穿行式双导梁悬吊架梁法、“吊鱼”法

# 十、拱桥的施工

知识点1：石拱桥施工

1、判断题示例

- 拱架是拱桥在施工期间用来支承拱圈、保证拱圈能符合设计形状的临时构造物。（ √ ）

- 拱架应有足够的稳定性、刚度和强度，并符合构造简单和施工方便的要求。（ √ ）

- 排架式支架的缺点是在水深、流急、飘浮物多和在施工期间需要通航、通车时可以采用这种支架。（√）

- 排架式支架的优点是刚度大、稳定可靠、构造简单、制作方便。（ √ ）

- 三铰桁式拱架的优点是材料用量少。（ √ ）

- 三铰桁式拱架的缺点是对材料的质量要求高，制作、架设也比较困难，而且整体稳定性较差，除在结构上加强纵横联系外，还需设抗风缆索。（ √ ）

- 拱式拱架常用的型式有夹合木拱架和三铰桁式拱架等。（ √ ）

- 砌筑拱圈前必须对拱架进行全面检查，注意支撑是否稳固，杆件接头是否紧密，并校核模板顶面的标高，在模板顶面标高中应计入预加拱度。（ √ ）

- 空腹式拱上建筑，腹拱墩一般宜在卸架前砌筑，但应均匀对称；腹拱圈宜在卸架后砌筑，以免由于主拱圈不均匀下沉而使复拱圈开裂。整个砌筑应按不同阶段验算拱圈内力。（√）

- 拱架卸落一般应从拱圈挠度最大之点开始，无铰拱和双铰拱从拱顶向拱脚对称地、逐渐地将卸架设备按一定数值降落完毕后，再从拱顶开始第二次降落，直至拱架完全与拱圈脱离为止。沿桥宽方向的各片拱架应当同时按同一程序进行。（√）

- 在正常的情况下，用水泥砂浆砌筑的拱圈，从拱圈砌筑完成至卸架所需的时间，对于跨径在20m及20m以下的，约需20d。（ √ ）

- 拱圈砌筑要求尽快合拢成拱，以免拱架承受荷载过久，增大拱架持续变形。（ √ ）

错误题干举例：

- 拱架按所用材料可分为满布式拱架、拱式拱架等（× ）

- 拱架按结构形式可分为木拱架、钢拱架和钢木组合拱架等。 （× ）

- 连续砌筑法适用于砌筑跨径100m以内的拱圈。（× ）

- 实腹式拱上建筑一般宜在拱架卸架后进行砌筑。（×）

2、单选题示例

- 拱桥在施工期间用来支承拱圈、保证拱圈能符合设计形状的临时构造物是（ A   ）

A．拱架            B．拱轴线

C．拱脚            D．拱肋

- _______的优点是刚度大、稳定可靠、构造简单、制作方便。缺点是在水深、流急、飘浮物多和在施工期间需要通航、通车时不能用这种支架。 （A）

A排架式支架   B撑架式支架   C三铰桁式拱架   D夹合木拱架

- _________的优点是适用于高大桥孔，并能在桥孔下留出较大的净空供排洪、通航或通车。与满布式拱架相比较，可节省木料。缺点是支架高度较大，稳定性较差，除纵横联系外，还要设置抗风缆索。（B）

A排架式支架   B撑架式支架   C三铰桁式拱架   D夹合木拱架

- _________的优点是材料用量少；缺点是对材料的质量要求高，制作、架设也比较困难，而且整体稳定性较差，除在结构上加强纵横联系外，还需设抗风缆索。（C ）

A排架式支架   B撑架式支架   C三铰桁式拱架   D夹合木拱架

- _______适用于砌筑跨径10m以内的拱圈。（A）

A连续砌筑法   　　B分段砌筑法   　C分环砌筑法  D多孔桥砌筑法

- ______适用于拱脚至拱跨1／4点附近段，或其余各段的上、下环的砌缝上。（ A ）

A座浆法  B抹浆法 C灌浆法 D连续砌筑法

- ______适用于1／4点附近，因拱架模板坡度已渐缓和，座浆法不便使用，而改为使用该方法。（B）

A座浆法  B抹浆法 C灌浆法 D连续砌筑法

- ______适用于跨长1／4点至拱顶一段，因拱石受力面已近垂直，不便采用抹浆法，而改为使用该方法。（C）

A座浆法  B抹浆法 C灌浆法 D连续砌筑法

- 砌筑拱圈时，在拱顶留一缺口，待拱圈的所有缺口和空缝全部填封后，再封闭拱顶缺口，称为（C）

A灌浆     B卸落    C合拢  D砌筑

- 下列关于拱架说法有误的一项是（ A   ）

A．拱架按所采用材料可分为满布式拱架、拱式拱架等

B．满布式木拱架是由拱架上部、拱架下部和卸架设备3部分组成

C．拱式拱架常用的形式有夹合木拱架和三铰桁式拱架等

D．卸架设备的作用是使拱圈在卸架时能够逐渐地、均匀地受力

3、多选题示例

- 拱架按所用材料可分为（BCD）

A满布式拱架 B木拱架 C钢拱架D钢木组合拱架

- 拱架按结构形式可分为（AD）

A满布式拱架 B木拱架 C钢拱架D拱式拱架

- 满布式拱架由____、_____、_____组成（ACD）

A拱架上部   B拱架中部  C拱架下部  D卸架设备

- 预加拱度值的计算可考虑哪几个方面？（ABCD）

A拱圈重力弹性压缩引起的拱顶下沉量δ1和拱圈混凝土收缩、温度下降引起的拱顶下沉量δ2

B墩台水平位移引起的拱顶下沉量δ3

C拱架、支架受载后的弹性和非弹性变形引起的拱顶下沉量δ4

D支架基础非弹性下沉量δ5

- 根据跨径大小，拱圈砌筑采用哪些不同的方法（ABCD）

A连续砌筑法   　　B分段砌筑法   　C分环砌筑法  D多孔桥砌筑法

- 石拱圈砌筑工艺有（ABC）

A座浆法  B抹浆法 C灌浆法 D连续砌筑法

- 拱圈合拢方法有（BD）

A悬臂拼装法    B尖拱法   C连续砌筑法 D千斤顶法

- 砌筑拱上建筑应符合____规定（AB）

A拱上结构在卸架前砌筑，应在拱圈合拢砂浆强度达30％以上之后进行

B拱上结构在卸架后砌筑，应在拱圈合拢砂浆强度达70％以上之后进行

C拱上结构在卸架前砌筑，应在拱圈合拢砂浆强度达20％以上之后进行

D拱上结构在卸架后砌筑，应在拱圈合拢砂浆强度达60％以上之后进行

- 正常的情况下，用水泥砂浆砌筑的拱圈，从拱圈砌筑完成至卸架所需的时间，以下哪些说法是正确的（ABCD）

A在正常的情况下，用水泥砂浆砌筑的拱圈，从拱圈砌筑完成至卸架所需的时间，对于跨径在20m及20m以下的，约需20天

B跨径大于20m的，约需30天

C养护期间的气温低于+15℃时，还要酌量延长

D如考虑在拱上建筑砌筑以后卸架，则需待拱上建筑砌筑完成3天后才能进行。

- 当卸架设备松降时，拱圈将下沉，而拱架因解除荷载恢复弹性变形反而上升，以下关于拱架的卸落量的说法，哪些是正确的（ABD）

A拱架顶点的卸落量等于自身重力引起的拱圈弹性下沉量、墩台水平位移引起的拱圈下沉量和拱架的弹性下沉量之和

B拱脚处的卸落量等于拱架的弹性下沉量

C 拱脚处的卸落量等于自身重力引起的拱圈弹性下沉量、墩台水平位移引起的拱圈下沉量和拱架的弹性下沉量之和

D其它各点的卸落量按直线比例内插求出

知识点2：其他类型拱桥施工

1、判断题示例

- 拱肋预制一般可分为立式预制和卧式预制两种。（ √ ）

- 拱肋吊装可以采用两点、三点、四点起吊，但无论哪种方法必须验算拱肋强度。（ √ ）

错误题干举例：

- 卧式预制的构件状态与构件在结构中的状态相同，起吊时受力较好，预制所占场地也较少。（ ×  ）

- 立式预制的构件是平卧浇筑，起吊时有一翻身过程，受力不利，但施工简单，接头容易控制。（ ×  ）

- 缆索吊装是使用较为广泛的有支架施工方案之一。（ × ）

2、单选题示例

- 拱桥转体施工方法中最关键的设备是（A）

A．转盘     B．千斤顶      C．扣索     D．托架

- _________的构件状态与构件在结构中的状态相同，起吊时受力较好，预制所占场地也较少。（ B ）

A卧式预制   B立式预制    C满布式预制    D木模预制

- _________的构件是平卧浇筑，起吊时有一翻身过程，受力不利，但施工简单，接头容易控制。（ A）

A卧式预制   B立式预制    C满布式预制    D木模预制

- _________具有跨越能力大，水平、垂直运输机动灵活、适用性广、施工也比较稳妥方便等优点，是目前修建拱桥采用较多的吊装方法。（C）

A 扒杆起吊  B船只起吊  C缆索起吊  D 龙门架起吊

- 以下哪个选项不是缆索吊装的施工工序（C）

A将分段预制的拱肋吊运至安装位置，利用扣索对分段拱肋进行临时固定

B吊运合龙段拱肋，对各段拱肋进行轴线调整，主拱圈合龙

C 卸落拱架

D拱上建筑施工

3、多选题示例

- 拱肋吊装有哪些起吊设备（ABCD）

A 扒杆起吊  B船只起吊、起重机械起吊  C缆索起吊  D 龙门架起吊

- 拱肋的安装方法有（ABCD）

A 少支架安装方法  B支架横移安装方法  C悬拼安装方法  D 缆索吊装安装方法

# 十一、大跨径预应力混凝土桥的施工方法简介

知识点1：悬臂施工法

1、判断题示例

- 悬臂施工法应用范围很广，能建造大跨度的悬臂梁桥、连续梁桥、刚架桥、斜拉桥等。（ √ ）

错误题干举例：

- 单选悬臂施工法也称为分段施工法,是两岸向以桥墩为中心对称地逐节悬臂接长的施工方法。（ ×  ）

- 悬臂浇筑法是利用移动式悬拼吊机将预制梁段起吊至桥位，然后采用环氧树脂和预应力悬臂拼装法进行施工包括块件的预制、运输、拼装及合拢。（× ）

- 悬臂拼装法是采用移动式挂篮作为主要施工设备，以桥墩为中心，对称向两岸利用挂篮浇筑梁段混凝土，每段长2～5m。（× ）

2、单选题示例

- _________也称为分段施工法,是以桥墩为中心向两岸对称地逐节悬臂接长的施工方法。（ A）

A悬臂施工法   B转体施工法   C顶推施工法  D缆索吊装施工法

- _________采用移动式挂篮作为主要施工设备，以桥墩为中心，对称向两岸利用挂篮浇筑梁段混凝土，每段长2～5m。（ A ）

A悬臂浇筑法   B悬臂拼装法   C顶推施工法  D缆索吊装施工法

- _________是利用移动式悬拼吊机将预制梁段起吊至桥位，然后采用环氧树脂和预应力悬臂拼装法进行施工包括块件的预制、运输、拼装及合拢。（ B）

A悬臂浇筑法   B悬臂拼装法   C顶推施工法  D缆索吊装施工法

- 悬臂法施工时，为了增加梁体的刚度，其横截面几乎都是（  A）

A．箱形                                              B．T形

C．工字形                                            D．L形

- 悬臂拼装法施工的第一步是（B）

A．安桥墩顶上的悬臂钢桁架                                   B．安装桥墩顶梁段

C．安装移动式挂篮                                           D．在桥墩两侧加设临时支墩

3、多选题示例

- 悬臂施工时，最重要的问题是保持悬臂的平衡。保持悬臂在桥墩两侧绝对平衡是不可能的，因此，常采用的临时措施有（ABC）

A用预应力临时固结，完工后解除，以恢复原来的支承条件。

B在桥墩两侧加设临时支墩

C在墩顶设扇形托架，以达到梁与墩的临时固结

D在河中搭设临时支架

知识点2：顶推法施工

1、判断题示例

- 采用顶推法施工最适用于跨径40～ 60m 的预应力混凝土桥。（ √ ）

- 采用顶推法施工当跨度较大时，就需要在桥墩间设置临时支墩。（ √ ）

错误题干举例：

- 顶推速度，当水平千斤顶行程为 1m 时，一个顶推循环需15—30min。（ × ）

2、单选题示例

- 顶推法施工时，主梁一般应采用（B）

A．变高度的T形梁       B．等高度的箱形梁      C．变高度的箱形梁    D．等高度的L形梁

- 预应力混凝土桥采用顶推法施工最适宜的跨径是（B）

A．10~20m        B．40~60m        C．80~100m      D．100~200m

- ________是先在台后的路堤上预制箱形梁段，每段约10～ 20m 长，待预制2～3段后，在箱梁上、下板内施加能承受施工中变号内力的预应力，然后用水平千斤顶穿顶推设备将支承在聚四氟乙烯板与不锈钢板滑道上的箱梁向前推移，推出一段再接长一段，这样周期性的反复操作直至整段梁浇筑顶推完成。 （C）

A悬臂施工法   B转体施工法   C顶推施工法  D缆索吊装施工法

3、多选题示例

- 顶推法施工常采用以下哪些方法，以减少顶推时产生的内力（ABC）

A在跨径中间设临时墩   B在梁前端安装导梁   C梁上设吊索架     D在墩顶设扇形托架，以达到梁与墩的临时固结

# 十二、桥梁养护、维修及抗震加固

知识点1：桥梁养护与维修

1、判断题示例

- 桥涵构造物的养护，首先应使原结构保持设计荷载等级的承载要求及设计交通量的通行要求。（ √ ）

- 桥涵构造物养护应有对付洪水、流冰、泥石流和地震等灾害的防护措施，同时备有应急交通方案。 （ √ ）

- 新建或改建桥梁交工接养，应有完备的交接手续并提供成套技术资料。（ √ ）

- 桥涵构造物的检查及技术状况评定、养护对策，维修、加固、改建的竣工验收等有关技术文件，均应按统一格式完整地归入桥梁养护技术档案及数据库。（ √ ）

- 公路桥涵养护工作按“预防为主，防治结合”的原则，以桥面养护为中心，以承重部件为重点，加强全面养护。（ √ ）

- 桥涵的养护按其工程性质、规模大小、技术难易程度划分为小修保养、中修、大修、改建和专项抢修工程五类。（ √ ）

- 桥涵养护工程应重视经济技术方案的比选，并充分利用原有工程材料和原有工程设施，以降低成本。 （ √ ）

- 钢筋混凝土梁中已稳定的裂缝，一般对梁的刚度和耐久性虽有所降低，但影响不大。 （ √ ）

- 混凝土墩（台）身的网状裂缝，主要由于混凝土存在内外温差产生温度拉应力和混凝土收缩所致。（ √ ）

- 翼墙和前墙断裂的裂缝，往往是由于墙间填土不良、冻胀和基底承载力不足，引起下沉或外倾而开裂。（ √ ）

错误题干举例：

- 从基础向上发展至墩（台）身的裂缝，原因是基础松软或沉陷不均匀，裂缝呈上宽下窄。（  ×）

- 钢筋混凝土构件的承载能力不足时，可采用勾缝或压浆的方法处理。（×）

- 贯通裂缝可以采用压浆方法处理（×）

2、单选题示例

- 采用临时性措施在最短的时间内恢复交通的工程措施称为（  A）

A．专项抢修工程                                  B．专项修复工程

C．改建工程                                      D．小修保养工程

- 采用永久性措施恢复桥涵原有功能的工程措施称为（  B）

A．专项抢修工程                                  B．专项修复工程

C．改建工程                                      D．小修保养工程

- _________多为混凝土收缩引起的表面龟裂。裂缝细小，宽度约为0.03～0.05mm ，用手触及有凸起感觉，并无固定规律。（A）

A网状裂缝    B下缘受拉区的裂缝   C梁肋上的竖向裂缝   D梁肋上的斜裂缝

- _________为混凝土收缩和梁受弯曲而产生。此种裂缝多发生于梁跨中部，跨度越大裂缝越多，自下缘向上发展，至翼缘与梁肋相接处停止，裂缝间距约10～20cm ，宽度约为0.03～0.1mm 。（B）

A网状裂缝    B下缘受拉区的裂缝   C梁肋上的竖向裂缝   D梁肋上的斜裂缝

- 当梁跨径较大、梁身较高、梁肋较薄且分布钢筋较稀时，易产生_________于腹板部分，在梁的中轴线附近裂缝宽度较大，一般在0.15～0.3mm 左右。（C）

A网状裂缝    B下缘受拉区的裂缝   C梁肋上的竖向裂缝   D梁肋上的斜裂缝

- _________系主拉应力超过混凝土抗拉极限而产生。此种裂缝多靠近梁的两端，离跨中愈远倾斜角愈大，反之愈小，其值约为15˚～45˚之间，宽度一般在 0.3mm 以下。（D）

A网状裂缝    B下缘受拉区的裂缝   C梁肋上的竖向裂缝   D梁肋上的斜裂缝

- 以下哪种裂缝会发生在连续梁中，但不会发生在简支梁中（B）

A网状裂缝    B墩台不均匀沉陷产生的裂缝   C梁肋上的竖向裂缝   D梁肋上的斜裂缝

- 从基础向上发展至墩（台）身的裂缝，其产生原因描述正确的一项是（D）

A主要由于混凝土存在内外温差产生温度拉应力和混凝土收缩所致。多发生在常水位以上墩身的向阳部分。

B多为混凝土浇筑接缝不良引起

C墙间填土不良、冻胀和基底承载力不足，引起墙体下沉或外倾而开裂

D原因是基础松软或沉陷不均匀，裂缝呈下宽上窄

- 混凝土墩身的网状裂缝，其产生原因描述正确的一项是（A）

A主要由于混凝土存在内外温差产生温度拉应力和混凝土收缩所致。多发生在常水位以上墩身的向阳部分。

B多为混凝土浇筑接缝不良引起

C墙间填土不良、冻胀和基底承载力不足，引起墙体下沉或外倾而开裂

D原因是基础松软或沉陷不均匀，裂缝呈下宽上窄

- 混凝土墩身的水平裂缝，其产生原因描述正确的一项是（B）

A主要由于混凝土存在内外温差产生温度拉应力和混凝土收缩所致。多发生在常水位以上墩身的向阳部分。

B多为混凝土浇筑接缝不良引起

C墙间填土不良、冻胀和基底承载力不足，引起墙体下沉或外倾而开裂

D原因是基础松软或沉陷不均匀，裂缝呈下宽上窄

- 翼墙和前墙断裂的裂缝，其产生原因描述正确的一项是（B）

A主要由于混凝土存在内外温差产生温度拉应力和混凝土收缩所致。多发生在常水位以上墩身的向阳部分。

B多为混凝土浇筑接缝不良引起

C墙间填土不良、冻胀和基底承载力不足，引起墙体下沉或外倾而开裂

D原因是基础松软或沉陷不均匀，裂缝呈下宽上窄

- 贯通裂缝可以采用_______处理（）

A设钢筋混凝土箍加固    B压浆    C钢板加固   D勾缝

3、多选题示例

    - 下列哪些选项阐述的是“桥梁养护工作的指导方针”中的内容（ABCD）

A通过加强养护管理工作做到及时消除缺陷，恢复被车辆磨损与自然界影响所侵蚀或损毁的部分

B经常保持构造物完好，延长使用寿命

C提高运营能力，确保安全畅通

D充分发挥效能，使得运输效率与经济效率不断提高。

    - 公路桥涵养护应遵循下列技术政策有哪些（）

A公路桥涵养护工作按“预防为主，防治结合”的原则，以桥面养护为中心，以承重部件为重点，加强全面养护。

B推广应用先进的养护技术和科学的管理方法，改善养护生产手段，提高养护技术水平，大力推广和发展桥涵养护机械。

C桥涵的养护按其工程性质、规模大小、技术难易程度划分为小修保养、中修、大修、改建和专项抢修工程五类。专项抢修工程是指采用临时性措施在最短的时间内恢复交通的工程措施。专项修复工程是指采用永久性措施恢复桥涵原有功能的工程措施。对于阻断交通的桥涵修复工程，应优先安排。

D桥涵养护工程应重视经济技术方案的比选，并充分利用原有工程材料和原有工程设施，以降低成本。重视环境保护和环境综合治理。

    - 简支梁常产生的裂缝有（ABCD）

A网状裂缝    B下缘受拉区的裂缝   C梁肋上的竖向裂缝   D梁肋上的斜裂缝

    - 桥梁维修与加固的工作有哪些（ABCD）

A桥面维修      B支座维修      C基础维修     D墩台维修

    - 钢筋混凝土构件的承载能力不足时，可采用________处理（CD）

A勾缝  B压浆  C钢板加固 D碳纤维布加固

知识点2：桥梁抗震加固

1、判断题示例

- 公路桥梁应根据路线等级及桥梁的重要性和修复（抢修）的难易程度，分为A类、B类、C类、D类四个抗震设防类别。（ √ ）

- 抗震设防标准是衡量抗震设防要求的尺度，由抗震设防烈度和公路桥梁使用功能的重要性确定。 （ √ ）

- 加固桥台胸墙或重做钢筋混凝土胸墙，可防止顺桥向（纵向）落梁。（ √ ）

- 防止拱圈落拱，可在拱脚处设置防落拱牛腿，或在横桥向加长墩、台身或墩、台帽。（ √ ）

- 当桥台的抗倾覆及抗滑动稳定性不能满足安全要求时，可采用加筑围裙的方法。（ √ ）

- 旋喷灌浆法。将带有特殊喷嘴的钻具，送到土层中预定深度，用2kPa左右的压力将水泥浆（或其他固结材料）射入，通过钻孔中钻具的高压喷嘴，使浆液与土体搅拌混合形成胶糊柱体，待硬化固结后起到加固地基的作用。（ √ ）

错误题干举例：

- 水泥浆灌注法。在基础四周钻孔，放入注射管，进行压浆。水泥浆按水灰比约1：0.4或经试验取得的水灰比进行配制。（×）

- 硅化法。将水泥砂浆用注射管注入土中，然后再注进氯化钙溶液，产生一种有胶性的硅胶膜强化土质。还可将水玻璃和磷酸溶液的混合液同时压入土中，产生硅胶，固结地基。（×）

2、单选题示例

- 公路桥梁根据路线等级及桥梁的重要性和修复的难易程度将抗震设防类别分为（  C）

A．2类    B．3类  C．4类     D．5类

- 下列各项桥梁抗震措施中，可以防止顺桥向落梁的是（  A）

A．设置纵向挡块                                     B．设置支座挡块

C．设置横向挡块                                     D．用钢拉杆加强主梁之间的横向连接

- 下列各项桥梁抗震措施中，可以防止横向落梁的是（  D）

A．设置纵向挡块                                     B．设置支座挡块

C．固定主梁                                         D．用钢拉杆加强主梁之间的横向连接

- “在基础四周钻孔，放入注射管，进行压浆。水泥浆按水灰比约1：0.8或经试验取得的水灰比进行配制。” 描述的是哪种加固地基的方法（A ）

A水泥浆灌注法  B旋喷灌浆法  C硅化法  D压浆法

- “将带有特殊喷嘴的钻具，送到土层中预定深度，用2kPa左右的压力将水泥浆（或其他固结材料）射入，通过钻孔中钻具的高压喷嘴，使浆液与土体搅拌混合形成胶糊柱体，待硬化固结后起到加固地基的作用。” 描述的是哪种加固地基的方法（B）

A水泥浆灌注法  B旋喷灌浆法  C硅化法  D压浆法

- “将水玻璃（硅酸钠Na2O·SiO2）用注射管注入土中，然后再注进氯化钙溶液，产生一种有胶性的硅胶膜强化土质。还可将水玻璃和磷酸溶液的混合液同时压入土中，产生硅胶，固结地基。”描述的是哪种加固地基的方法（C ）

A水泥浆灌注法  B旋喷灌浆法  C硅化法  D压浆法

3、多选题示例

- 关于桥梁抗震设防目标，哪些说法是正确的（AB）

A当遭受桥梁设计基准期内发生概率较高的多遇地震影响时，一般不受损坏或不需修理可继续使用

B当遭受桥梁设计基准期内发生概率较低的罕遇地震影响时，应保证不致倒塌或产生严重结构损伤，经加固修复后仍可继续使用。

C当遭受桥梁设计基准期内发生概率较高的多遇地震影响时，应保证不致倒塌或产生严重结构损伤，经加固修复后仍可继续使用。

D当遭受桥梁设计基准期内发生概率较低的罕遇地震影响时，一般不受损坏或不需修理可继续使用

- 桥梁震害一般有哪些情况（ABCD）

A在梁、板桥中，主梁纵、横向移位及落梁，撞击造成梁端损坏。

B在桁梁桥中，桁梁扭曲、位移。

C在拱桥中，拱上建筑局部挤坏、腹拱与立柱联结处开裂或脱落；拱圈变形、开裂；拱脚移位、开裂等。

D支座倾倒、脱落，锚固螺栓拔出或剪断、销钉损坏、滚轴脱离；基础下沉、滑移、倾斜、断裂；桥台胸墙开裂、剪断、墩台身及桩柱开裂；地基土液化，地基承载力降低。

- 梁桥防止顺桥向（纵向）落梁的抗震加固措施有哪些（ABC）

A加固桥台胸墙或重做钢筋混凝土胸墙，在梁端和胸墙问填塞缓冲材料，也可安装防落梁装置。

B设置纵向挡块或在墩台帽上增设锚栓，防止梁纵向位移

C固定主梁（板）

D设置横向挡块或挡杆

- 梁桥防止横向落梁的抗震加固措施有哪些（ABCD）

A设置横向挡块或挡杆。在边主梁外侧墩、台帽上钻孔埋入锚筋，浇筑钢筋混凝土横向挡块，或埋设短角钢、钢轨、槽钢作挡杆，防止落梁。

B在边主梁外侧设置三角形钢支架及在边主梁外侧墩、台帽上埋设钢锚栓，将三角形钢支架固定，并在边主梁与钢支架问填塞垫木以固定主梁。C对无桥面钢筋网的多梁式桥梁，可进行桥面改造，加铺钢筋网。

D用钢拉杆或横隔板加强主梁之间的横向联结。

- 梁桥防止支座破坏的抗震加固措施有哪些（ABC）

A设置支座挡块

B对于摆动、滚动支座，可在梁两侧设置挡块，并把挡块同下部构造连接起来，使之成为“U”字形或一字形承托。

C对钢支座可将相邻跨径的两支座用钢筋纵向连接加固。

D在边主梁外侧设置三角形钢支架及在边主梁外侧墩、台帽上埋设钢锚栓，将三角形钢支架固定，并在边主梁与钢支架问填塞垫木以固定主梁。

- 拱桥的抗震加固措施有哪些（ABCD）

A防止拱圈落拱，可在拱脚处设置防落拱牛腿，或在横桥向加长墩、台身或墩、台帽。

B将主拱圈连成整体，可在石拱桥拱圈的跨中和1／4跨处加设三道钢板箍，用螺栓将钢板箍锚固在拱底及拱侧的钻孔上，锚固孔用膨胀水泥砂浆填充。

C加强拱脚与墩、台的连接。在拱座凿孔，埋设钢筋，一端伸人拱脚和埋设在拱肋上的锚栓相联，最后浇筑混凝土。

D对空腹式拱桥，当拱上立柱较高时，可增设横系梁加强立柱间的连接。

- 关于桥墩的抗震加固，哪些选项是正确的（ABC）

A对柱式桥墩，可在柱之间安装用槽钢或角钢做成的横撑和斜撑，并用螺栓将其拧紧，或采用电焊联接。

B对多孔长桥，可增设抗震墩。即在原有桥墩两边加设钢筋混凝土斜撑，斜撑尺寸视原墩高度和跨径而定。

C若桥墩截面偏小，可采用加大桥墩断面或加设套箍来加固。将原结构表面凿毛洗净，植入连接钢筋，使加大部分与原结构连成整体。基础扩大时，应同时对地基进行处理。

D可在墩底处设置防落拱牛腿，或在横桥向加长墩、台身或墩、台帽。

- 关于桥墩的抗震加固，哪些选项是正确的（BC）

A水泥浆灌注法。在基础四周钻孔，放入注射管，进行压浆。水泥浆按水灰比约1：0.8或经试验取得的水灰比进行配制。

B 当桥台的抗倾覆及抗滑动稳定性不能满足安全要求时，可采用加筑围裙的方法。

C当桥台台后填土在地震力作用下因土压力变化，危及桥台安全时，可在台前修筑扶壁或斜撑，扶壁和斜撑与原桥台共同承受土压力；

D 旋喷灌浆法。将带有特殊喷嘴的钻具，送到土层中预定深度，用2kPa左右的压力将水泥浆（或其他固结材料）射入，通过钻孔中钻具的高压喷嘴，使浆液与土体搅拌混合形成胶糊柱体，待硬化固结后起到加固地基的作用。

- 若地面以下 20m 范围内有可能液化的饱和砂土或饱和亚砂土层，应采取以下哪些方法加固地基（BCD）

A压灌浆法    B旋喷灌浆法    C硅化法 D 水泥浆灌注法

# 十三、桥梁施工质量检验与评定

1、判断题示例

- 预应力混凝土结构梁体混凝土强度等级不应低于C40，混凝土表面应平整、密实，预应力部位不得有蜂窝或露筋现象。（ √ ）

2、单选题示例

- 下列无需在浇筑混凝土前进行检验的一项是（  D）

A．施工设备和场地                                 B．混凝土凝结速度

C．混凝土组成材料及配合比                         D．养护情况

- 下列必须在浇筑混凝土前进行检验的一项是（ C）

A．结构外形尺寸、位置、变形、沉降               B．混凝土外露面和浇筑质量

C．混凝土组成材料及配合比                         D．养护情况

- 下列必须在浇筑混凝土后进行检验的一项是（A）

A．结构外形尺寸、位置、变形、沉降               B．混凝土和易性

C．混凝土组成材料及配合比                       D．施工场地和设备

- 下列必须在拌制和浇筑混凝土时进行检验的一项是（B）

A．结构外形尺寸、位置、变形、沉降               B．混凝土和易性

C．混凝土组成材料及配合比                       D．施工场地和设备

- 一般不用作预应力筋的是（  C）

A．钢丝                       B．钢绞线

C．型钢                       D．粗钢筋

- 下列关于梁式桥施工观察说法有误的一项是（  C）

  - 悬臂浇筑混凝土过程中应对桥梁的中轴线、高程进行测量观测

  - 在支架上浇筑梁式桥时，应对支架的变形、位移、节点和卸架设备的压缩等进行观测

  - 顶推过程中的施工无需对滑动装置的静摩擦系数进行观测，只需对动摩擦系数进行观测

  - 装配式桥安装施工过程中，应该对构件混凝土进行裂缝观测

- 在一般建设项目中的工程划分，分部工程包括的主要项目有（C ）

①基础及下部构造 ②上部构造预制和安装  ③上部构造现场浇筑  ④总体、桥面系和附属工程  ⑤防护工程 ⑥引道工程

A．①②⑤⑥                       B．②③④⑤

C．①②③④⑤⑥                       D．①③⑤⑥

3、多选题示例

- 浇筑混凝土后的检验包含哪几项（ABCD）

A 养护情况   B混凝土强度，拆模时间   C混凝土外露面或装饰质量  D结构外形尺寸、位置、变形和沉降

- 预应力筋一般采用（ABD）

A．钢丝                       B．钢绞线

C．型钢                       D．粗钢筋